Проект

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(7 редакция)

с внесенными 15.02.07 принятыми замечаниями рабочей группы

Москва 2006

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие положения	4

Глава 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта	5

РАЗДЕЛ 2. Сооружения и устройства………………………………………………………9

Глава 2 Общие положения. Габарит  …………………………………………………………………9

Глава 3. Сооружения и устройства путевого хозяйства	12

План и профиль пути	13

Земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения	16

Рельсы и стрелочные переводы	19

Пересечения, железнодорожные переезды и примыкания железнодорожных путей	23

Путевые и сигнальные знаки	27

Глава 4. Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйств, для обслуживания

и ремонта пассажирских вагонов, специального подвижного состава, водоснабжения и

канализации. Восстановительные средства	28

Глава 5. Сооружения и устройства станционного хозяйства	30

Глава 6. Сооружения и устройства сигнализации, централизации и блокировки	34

Сигналы	34

Путевая автоматическая и полуавтоматическая блокировка	40

Электрическая централизация стрелок и светофоров	42

Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль за движением поездов	43

Путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации	44

Ключевая зависимость стрелок и светофоров	45

Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок	45

Автоматическая переездная сигнализация и автоматические шлагбаумы	46

Средства автоматического контроля технического состояния

подвижного состава на ходу поезда ..............................................................................................46

Устройства контроля схода подвижного состава	47

Линии СЦБ…………………………………………………………………………………………47

Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, имеющие в своем

составе аппаратно-программные комплексы …………………..…………………………….....48

Техническое обслуживание устройств СЦБ	48

Глава 7. Сооружения и устройства связи	51

Связь…………………………………………………………………………………………….       51

Линии связи ……………………………………………………………………………………….54

Техническое обслуживание устройств связи	55

Глава 8. Информационно-вычислительная система железнодорожного транспорта

общего пользования	57

Глава 9. Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог	57

Глава 10. Осмотр сооружения и устройств и их ремонт	61

Осмотр сооружений и устройств	61

Ремонт сооружений и устройств………………………………………………………………..62

РАЗДЕЛ 3. Подвижной состав и специальный подвижной состав …………65

Глава 11. Общие требования ………………………………………………………………………...65

Глава 12. Колесные пары………………………………………………….………………………….69

Глава 13. Тормозное оборудование и автосцепное устройство……………………………………71

Глава 14. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и специального самоходного подвижного состава ……………………………………………………………………74

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава	75

Техническое обслуживание и ремонт вагонов …………………………………………………   78

РАЗДЕЛ 4. Организация движения поездов	80

Глава 15. График движения поездов	80

Глава 16. Раздельные пункты	83

Глава 17. Организация технической работы станции	84

Общие требования	84

Эксплуатация стрелочных переводов	85

Производство маневров ……………………………………………………………………….....89

Формирование поездов…………………………………………………………………………...94

Порядок включения тормозов в поездах………………………………………………………..97

Снаряжение и обслуживание поездов ……………………………………………………….. 101

Постановка локомотивов в поезда …………………………………………………………….102

Глава 18. Подача подвижного состава с железнодорожных путей необщего пользования

на железнодорожные пути общего пользования и обратно ..………………………………..103

Общие положения……………………………………………………………………………….103

Порядок подачи собственных вагонов с железнодорожных путей необщего

пользования на железнодорожные пути общего пользования ………………………………104

Порядок выхода собственных локомотивов с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования ………………………………106

Порядок подачи подвижного состава с железнодорожных путей общего

пользования на железнодорожные пути необщего пользования   ..…………………………110

Глава 19. Движение поездов     ………………………………………………………………..112

Общие требования ………………………………………………………………………………112

Прием поездов…………………………………………………………………………………...114

Отправление поездов ……………………………………………………………………………118

Средства сигнализации и связи при движении поездов ……………………………………...123

Порядок движения поездов……………………………………………………………………..126

Порядок вождения поездов машинистами локомотивов, моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава	128

Порядок действий работников при вынужденной остановке поезда на перегоне	132

Движение съемных подвижных единиц	135

РАЗДЕЛ 5. Термины, применяемые в правилах технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации	136

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации (далее  -  настоящие  Правила)  устанавливают  основные      положения  по  технической  эксплуатации  объектов железнодорожного транспорта и порядок      действий    работников    железнодорожного   транспорта   при   их      эксплуатации,   основные   размеры,   нормы  содержания  важнейших      сооружений,   устройств инфраструктуры  и   подвижного   состава  и  требования,      предъявляемые  к  ним,  систему  организации  движения  поездов,      принципы сигнализации и организации связи.

Настоящие  Правила  разработаны  в соответствии с федеральными  законами: "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" от 10 января 2003 г. №17-ФЗ,  "Устав   железнодорожного транспорта Российской Федерации"  от  10 января 2003г. N 18-ФЗ, «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, «О связи» от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ, другими       федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Российской Федерации. Они входят в единый пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих как проблемы безопасности на железнодорожном транспорте, так и вопросы его технической эксплуатации.

2.  Настоящие  Правила  обязательны  для  всех подразделений и   работников      железнодорожного   транспорта общего пользования,   а  также железнодорожного транспорта необщего пользования в части требований к железнодорожным путям необщего пользования, на которые выполняется подача железнодорожного подвижного состава, эксплуатация которого осуществляется также на железнодорожных путях общего пользования.

Выполнение  настоящих Правил обеспечивает слаженность всех звеньев железнодорожного транспорта, четкую  и  бесперебойную  работу его подразделений и    безопасность движения.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на функционирование технологического железнодорожного транспорта организаций, которое осуществляется в соответствии со стандартами организаций – владельцев технологического железнодорожного транспорта.

4.   По   вопросам  технической  эксплуатации  объектов железнодорожного транспорта  их владельцы   издают  стандарты организаций, инструкции  и указания, обязательные для применения в пределах соответствующих  организаций железнодорожного транспорта.

Стандарты организаций,  инструкции   и   указания,   относящиеся  к  технической      эксплуатации,   проектированию  и  строительству  железнодорожных путей,      сооружений, устройств инфраструктуры и подвижного состава, должны соответствовать      требованиям настоящих Правил.

Глава 1

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1.1.   Основными   обязанностями  работников  железнодорожного      транспорта   являются  удовлетворение  потребностей  в  перевозках       пассажиров,   грузов,   багажа   и   грузобагажа при  безусловном      обеспечении   безопасности   движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобагажа,   эффективное   использование      технических   средств,  соблюдение  требований  охраны  окружающей      природной среды.

1.2.  Каждый работник, связанный с движением поездов и маневровой работой, несет по      кругу  своих  обязанностей ответственность за выполнение требований настоящих      Правил и безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Контроль      соблюдения    настоящих Правил   работниками железнодорожного    транспорта    возлагается    на   руководителей соответствующих подразделений.

Нарушение  настоящих   Правил   работниками  железнодорожного       транспорта  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с      законодательством Российской Федерации.

1.3.   Каждый   работник  железнодорожного  транспорта  обязан       подавать  сигнал  остановки  поезду  или  маневровому составу и      принимать другие меры к их остановке в случаях, угрожающих жизни и      здоровью   людей   или   безопасности  движения.  При  обнаружении      неисправности   сооружений   или   устройств,   создающей   угрозу      безопасности  движения или загрязнения окружающей природной среды,      работник  должен  немедленно сообщить об этом соответствующим службам и принимать меры к ограждению опасного      места и устранению неисправности.

1.4. Работники железнодорожного транспорта должны обеспечивать       безопасность   пассажиров,   создавать  им  необходимые  удобства,      культурно  обслуживать  на  вокзалах,  в поездах, быть вежливыми и      предупредительными  в  обращении  со  всеми  лицами, пользующимися      услугами  железнодорожного транспорта, и одновременно требовать от

них выполнения действующих на железнодорожном транспорте правил.

1.5.   Работники железнодорожного транспорта должны содержать в  порядке рабочее место и вверенные технические средства.

Работники,  для  которых  установлены  форма  одежды  и  знаки      различия, должны быть при исполнении служебных обязанностей одеты по форме.

Каждый  работник  железнодорожного транспорта должен соблюдать правила  и  инструкции  по  охране  труда,  пожарной безопасности, санитарные правила и нормы, требования стандартов, метрологических    норм  и  правил  и  иных нормативных документов, установленных для       выполняемой им работы. Ответственность за выполнение этих правил и   инструкций возлагается на исполнителей и руководителей соответствующих подразделений.

1.6.     Не  допускаются  на  локомотивы,  в  кабины  управления       моторвагонными поездами, специальным самоходным подвижным составом      (мотовозами,      дрезинами,      специальными      автомотрисами,      железнодорожно-строительными    машинами)   и  другими  подвижными      единицами,  к  сигналам,  стрелкам, аппаратам, механизмам и другим      устройствам,   связанным   с  обеспечением  безопасности  движения      поездов и маневровой работой,  а  также  в  помещения,  откуда  производится управление      сигналами  и такими устройствами, лица, не имеющие права доступа к      ним.

Управлять  локомотивами,  моторвагонными поездами, специальным самоходным подвижным составом (мотовозами, дрезинами, специальными автомотрисами,  железнодорожно-строительными  машинами)  и другими      подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами и другими      устройствами,  связанными  с  обеспечением  безопасности  движения      поездов и маневровой работы,   а   также   переводить   стрелки   имеют  право  только      уполномоченные  на это работники во время исполнения ими служебных      обязанностей.

Работники    железнодорожного    транспорта,    проходящие   в      установленном  порядке  стажировку, могут допускаться к управлению      локомотивами,   моторвагонными  поездами,  специальным  самоходным      подвижным    составом     и другими      подвижными    единицами,    сигналами,    стрелками,   аппаратами,      механизмами  и  другими  устройствами,  связанными  с обеспечением      безопасности движения поездов и маневровой работы, только под наблюдением и под личную      ответственность   работников,  непосредственно  обслуживающих  эти      устройства.

1.7. Лица, поступающие на железнодорожный транспорт на работу,  связанную  с  движением  поездов и маневровой работой,  должны  пройти профессиональное  обучение, а локомотивные бригады, поездные диспетчеры, дежурные по  железнодорожным  станциям  (далее  - дежурный по станции), бригады      специального   самоходного   подвижного   состава,   кроме   того, профессиональный   отбор.

Работники железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой, должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку      знаний  правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта, правил (инструкции по) сигнализации на железнодорожном транспорте, инструкции по движению поездов и маневровой работе на  железнодорожном транспорте, должностных инструкций, правил  по  охране труда, санитарных правил и норм и других документов, устанавливающих обязанности работников железнодорожного транспорта общего или необщего пользования в зависимости от конкретного места работы и функций работника. Если работник связан с движением поездов и маневровой работой на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования, то он проверяется в знании нормативных актов железнодорожного транспорта как общего, так и необщего польования.

Работники, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и  выгрузку грузов, кроме того, при аттестации проверяются в знании  Технических условий  размещения и крепления грузов.

Все   остальные   работники  должны  знать  общие  обязанности       работников железнодорожного транспорта, предусмотренные настоящими      Правилами,  правила  по  охране труда, санитарные правила и нормы,      должностные   инструкции   и   другие  документы,  устанавливающие      обязанности работников.

Работники  железнодорожного  транспорта,  на которых в порядке      полной  загрузки рабочего дня или совмещения профессий возлагается      выполнение  дополнительных  обязанностей, связанных  с  движением  поездов и маневровой работой,  должны  допускаться к этой работе только после аттестации их с проверкой знаний  соответствующих правил и инструкций.

Перечень должностей и профессий, для занятия которых работники      подлежат  аттестации,  объем      знаний   для   каждой   должности  (профессии),  порядок  и сроки     проведения   аттестаций,   а также порядок формирования аттестационных комиссий     устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Порядок профессионального отбора  локомотивных бригад,  поездных  диспетчеров,  дежурных  по станциям, бригад специального самоходного подвижного состава устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

1.8. Лица, поступающие на работу, и работники железнодорожного       транспорта,   непосредственно   связанные   с  движением  поездов и маневровой работой,     подлежат  обязательным предварительным, при поступлении на работу,      и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с порядком и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области  транспорта.

Лица моложе 18 лет не допускаются к   занятию      следующих должностей    и   профессий,      непосредственно   связанных   с   движением   поездов и маневровой работой:  машинистов       локомотивов,  моторвагонных  поездов,  мотовозов   и   специальных       автомотрис,      железнодорожно-строительных     машин,     кранов      (крановщиков) и их помощников,  водителей дрезин и их  помощников,      кочегаров  паровозов  в  депо,  поездных диспетчеров,  станционных      диспетчеров,  диспетчеров  маневровых   железнодорожных   станций,      диспетчеров локомотивных дорожных,  энергодиспетчеров, диспетчеров      вагонного депо,  диспетчеров  по  регулированию  вагонного  парка,      дежурных по железнодорожным станциям,  дежурных по парку, дежурных      по разъезду,  дежурных по переезду,  дежурных  станционных  постов      централизации,  дежурных  по сортировочным горкам,  операторов при      дежурных  по  станциям,  операторов  при  маневровых   диспетчерах      железнодорожных    станций,    операторов   сортировочных   горок,      операторов постов централизации,  операторов пунктов  технического      обслуживания  вагонов,  операторов  по  путевым  измерениям  и  их      помощников,   операторов   дефектоскопных   тележек,   кондукторов      грузовых   поездов,   составителей   поездов   и   их  помощников,      регулировщиков скоростей движения вагонов,  сигналистов,  дежурных      стрелочных постов, приемщиков поездов, мастеров дорожных, мастеров      мостовых,     мастеров     тоннельных,     мастеров      дистанций      электроснабжения,   мастеров   пунктов  технического  обслуживания      вагонов,  мастеров и рабочих  на  безотцепочном  ремонте  вагонов,      осмотрщиков вагонов,  осмотрщиков-ремонтников вагонов,  бригадиров      (освобожденных)  по  текущему  содержанию   и   ремонту   пути   и      искусственных   сооружений,   обходчиков   пути   и  искусственных      сооружений,  наладчиков контрольно-измерительных вагонов, монтеров      пути (третьего разряда и выше), начальников (механиков-бригадиров)      пассажирских  поездов,  поездных   электромехаников,   проводников      вагонов,     механиков     рефрижераторных    поездов    (секций),      электромехаников  и  электромонтеров,  занятых   на:   ремонте   и      обслуживании аппаратуры и устройств связи;  обслуживании и ремонте      устройств сигнализации,  централизации и блокировки;  на ремонте и      обслуживании   контактной   сети,   тяговых   и   трансформаторных      подстанций и высоковольтных линий под напряжением и на высоте.

Перечень таких должностей и профессий определяется   федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

1.9.  Работники  железнодорожного  транспорта должны сохранять    вверенное имущество железных дорог и перевозимые грузы.

1.10.   Не  допускается  исполнение  обязанностей  работниками       железнодорожного     транспорта,    находящимися    в    состоянии      алкогольного,  наркотического  или иного токсического    опьянения. Лица,      обнаруженные  в таком состоянии, немедленно отстраняются от работы      и   привлекаются   к   ответственности  в  порядке,  установленном      законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

Глава 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ГАБАРИТ

2.1. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта должны содержаться  в исправном состоянии.

Предупреждение    появления   неисправностей   и   обеспечение    длительных  сроков  службы  сооружений  и устройств железнодорожного транспорта    должны быть главным в работе лиц, ответственных за их содержание. Ответственными  за  состояние  сооружений и устройств железнодорожного транспорта являются  работники,  непосредственно их обслуживающие, и  руководители   соответствующих подразделений владельца инфраструктуры или владельца железнодорожного пути необщего пользования (далее владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования)),   в   ведении  которых  находятся  эти      сооружения и устройства.

Указанные    работники    в    соответствии   с   должностными      обязанностями   каждый  на  своем  участке  должны  знать  правила      эксплуатации  и  состояние  сооружений и устройств, систематически      проверять   их   и   обеспечивать   высокое  качество  содержания,      технического  обслуживания и ремонта с соблюдением метрологических      правил  и  норм, а также  требований  технических регламентов и стандартов для сооружений и устройств      железнодорожного транспорта.

2.2.  Сооружения,  устройства, механизмы и оборудование должны      соответствовать  утвержденным техническим требованиям, проектной документации и техническим      условиям.   На   основные   сооружения,  устройства,  механизмы  и      оборудование   должны   быть   технические   паспорта,  содержащие      важнейшие технические и эксплуатационные характеристики.

Устройства, механизмы и оборудование объектов железнодорожного транспорта подлежат сертификации      в соответствии       с законодательством Российской Федерации. Перечень устройств, механизмов и оборудования объектов железнодорожного транспорта (за исключением оборудования и систем связи), подлежащих обязательной сертификации в рамках  Системы сертификации  на железнодорожном транспорте (ССЖТ), устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Сооружения  и устройства железнодорожного транспорта  общего пользования должны соответствовать требованиям, обеспечивающим  пропуск   поездов   с  наибольшими       установленными скоростями: грузовых – до 120 км/ч, пассажирских, почтовых, багажных и специализированных грузовых – до 140 км/ч, скоростных пассажирских – до 200 км/ч, высокоскоростных пассажирских свыше 200 км/ч  при установленных графиком движения массе, длине поездов и интервале их движения.

По конкретным  участкам железнодорожных путей общего и необщего пользования в зависимости от конструкции и технического состояния объектов инфраструктуры их владельцем  устанавливаются дифференцированные скорости движения.

Внесение изменений в конструкции  сооружений  и  устройств допускается  только  с  разрешения  должностных лиц, имеющих право  утверждать проектную документацию и технические решения на эти сооружения и устройства.

Классификация основных   сооружений и устройств,  межремонтные сроки и порядок их содержания устанавливаются владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Технические указания, технологические процессы по      техническому  обслуживанию,  ремонту  и  содержанию  основных сооружений и      устройств утверждаются в порядке, установленном владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

2.3. Вновь построенные и реконструированные линии, сооружения, устройства  и  здания должны приниматься в эксплуатацию      приемочными  комиссиями в  соответствии  с  правилами  приемки  в эксплуатацию  законченных строительством объектов железнодорожного      транспорта.

Вновь построенные и реконструированные сооружения и устройства железнодорожного транспорта вводятся  в  действие  только  после  утверждения      нормативной   документации,  устанавливающей  порядок  их  работы,      обеспечивающей    охрану труда,     безопасность    движения и эксплуатации железнодорожного транспорта    (техническо-распорядительные акты,  инструкции по эксплуатации), а также проверки знания указанной документации работниками, обслуживающими      эти сооружения и устройства, и работниками, пользующимися этими устройствами при выполнении должностных обязанностей..

2.4.  Сооружения  и  устройства  железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных     путей   необщего пользования от  станции  примыкания  до  территории   промышленных   и   транспортных   предприятий  должны      удовлетворять   требованиям габарита приближения строений С.      Сооружения   и   устройства  железнодорожного транспорта,  находящиеся  на      территории   и  между  территориями  промышленных  и  транспортных      предприятий, должны удовлетворять требованиям габарита приближения Сп.

Габариты   С  и  Сп  должны  соблюдаться  при  проектировании,       строительстве,   реконструкции   железнодорожных         путей общего и необщего пользования,  сооружений   и   устройств   на   них,   при      электрификации  и  строительстве  вторых  путей,  а  также  у всех      эксплуатируемых   сооружений  и  устройств,  ранее  приведенных  к      указанным габаритам.

Особенности   применения   габаритов   С   и   Сп   при  новом      строительстве   и   реконструкции  железнодорожных         путей общего и необщего пользования,  сооружений  и  устройств,  требования  к  существующим сооружениям и устройствам,     построенным по старым нормам и не отвечающим требованиям габаритов   С  и  Сп,  порядок  проверки  габаритов  сооружений  и устройств определяются порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в области  транспорта. Порядок устранения негабаритных мест определяет владелец инфраструктуры (владелец железнодорожного пути необщего пользования).

При  планировании  переустройства  существующих  сооружений, не отвечающих требованиям габаритов  С и Сп, в первую       очередь  должны  учитываться  объекты,  не  обеспечивающие пропуск       перспективного  подвижного  состава  габаритов  Тпр  и Тц, а также грузов, погруженных по зональному габариту.

Не   допускается  нарушать габариты сооружений и устройств железнодорожного транспорта  при  проведении  любых  ремонтных, строительных и  других работ.

2.5.  Расстояние  между  осями  путей  на перегонах двухпутных   линий на прямых участках должно быть не менее 4100 мм. На  трех-  и  четырехпутных линиях расстояние между осями      второго  и  третьего путей на прямых участках должно быть не менее 5000 мм.

На        станциях железнодорожного транспорта общего пользования (далее - станции) расстояние   между  осями  смежных  путей  на прямых участках должно быть не менее      4800 мм, на второстепенных путях и путях грузовых районов не менее      4500 мм.  При расположении главных путей на  станциях  крайними  допускается расстояние между ними 4100 мм.  Расстояние между осями путей,  предназначенных  для       непосредственной  перегрузки грузов из вагона в вагон,  может быть      допущено 3600 мм.

На станциях железнодорожного транспорта необщего пользования расстояние   между  осями  смежных  путей  на прямых участках должно быть не менее  4100 мм и не более 7500 мм.

Горизонтальные  расстояния  на  кривых  участках  между  осями      смежных  путей  и между осью пути и габаритом приближения строений      на  перегонах и станциях устанавливаются  владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

2.6.  Погруженный на открытом подвижном составе груз (с учетом      упаковки  и крепления) должен размещаться в пределах установленных  федеральным органом исполнительной власти в области  транспорта    габаритов погрузки.

Грузы,  которые  не могут быть размещены на открытом подвижном      составе  в пределах габаритов погрузки, перевозятся в соответствии  с порядком, утверждаемым     федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Для   проверки   правильности  размещения  грузов  в  пределах      указанного габарита в местах массовой погрузки (на железнодорожных         путях необщего пользования,   в  морских  и  речных  портах,  на  станциях      перегрузки) устанавливаются габаритные ворота.

Выгруженные или подготовленные к погрузке около пути грузы  должны  быть  уложены и закреплены так, чтобы габарит приближения  строений не нарушался.

Грузы  (кроме  балласта,  выгружаемого  для путевых работ) при      высоте  до  1200  мм  должны  находиться от наружной грани головки      крайнего рельса не ближе 2,0 м,  а при большей высоте не ближе 2,5   м.

Глава 3

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

3.1.  Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верхнее   строение и искусственные  сооружения)  по  прочности,     устойчивости  и состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов со скоростями и весовыми нормами, установленными на данном участке.

3.2.   Размещение  и  техническое  оснащение  соответствующих подразделений владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования), осуществляющих ремонт и текущее содержание пути, должны  обеспечивать  выполнение необходимых работ по содержанию и    ремонту   железнодорожного   пути,   сооружений  и  устройств  для    выполнения  заданных  размеров  движения  поездов с установленными      скоростями и весовыми нормами.

3.3. Требования к конструкциям сооружений и устройств, порядок  их   содержания  и  эксплуатации,  не  перечисленные  в настоящих Правилах, устанавливаются владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

План и профиль пути

3.4.   Железнодорожный   путь  в  отношении  радиусов  кривых,       сопряжения    прямых    и    кривых,   крутизны   уклонов   должен      соответствовать утвержденному владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования) плану и профилю линии.

3.5.  Станции, разъезды и обгонные пункты, как правило, должны      располагаться  на  горизонтальной  площадке;  в  отдельных случаях      допускается  расположение  их  на  уклонах  не  круче  0,0015; а в  трудных условиях - не круче 0,0025.

В  особо трудных условиях на разъездах и обгонных пунктах всех      типов,  а  с  разрешения  владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования)  и на промежуточных станциях       продольного    или    полупродольного   типов,   на   которых   не      предусматривается  маневров  и  отцепки  локомотива или вагонов от      состава  и  разъединение  соединенных  поездов, допускаются уклоны      круче  0,0025 в пределах станционной площадки.

Допускаются также в      особо трудных условиях с разрешения владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования) уклоны круче 0,0025      при  удлинении  приемо-отправочных путей на существующих станциях,      при  условии  принятия  мер против несанкционированного ухода вагонов      или составов (без локомотива), но не круче в обоих случаях 0,010 на железнодорожных путях общего и 0,012 – необщего пользования.

На существующих раздельных пунктах впредь до реконструкции допускаются уклоны круче 0,0025 с разработкой владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования)  мер по предупреждению  несанкционированного ухода вагонов или составов (без локомотива).

Для   предотвращения     несанкционированного  ухода  вагонов  или      составов  (без  локомотива)  за  пределы  полезной  длины путей на      станциях,  разъездах  и  обгонных пунктах продольный профиль вновь      построенных  и  реконструированных  приемо-отправочных  путей,  на      которых   предусматривается   отцепка  локомотивов  от  вагонов  и      производство маневровых операций, должен проектироваться вогнутого      (ямообразного)  очертания  с одинаковыми отметками высот по концам      полезной длины путей.

В  необходимых  случаях  для  предупреждения несанкционированного    выхода  вагонов  на  другие  пути  и  маршруты приема, отправления      поездов должно   предусматриваться    соответственно    устройство      предохранительных    тупиков,   охранных   стрелок,   сбрасывающих      башмаков,  сбрасывающих остряков,  сбрасывающих стрелок,  а  также      применение стационарных устройств для закрепления вагонов.          Во  всех  случаях  расположения  станций, разъездов и обгонных      пунктов на уклонах должны быть обеспечены условия трогания с места      поездов  установленной  весовой  нормы и условия удержания поездов      вспомогательными тормозами локомотивов.

3.6. Станции,  разъезды  и обгонные пункты, а также отдельные      парки  и  вытяжные пути на железнодорожном транспорте общего пользования: должны располагаться на прямых участках.

В  трудных  условиях  допускается размещение их на кривых радиусом не       менее  1500 м.  В  особо  трудных условиях допускается уменьшение       радиуса кривой до 600 м, а в горных условиях - до 500 м.

3.7. На железнодорожном транспорте необщего пользования раздельные пункты, отдельные парки и вытяжные пути также должны располагаться на прямых участках пути. В трудных условиях допускается размещение их на кривых радиусом не менее 500 м, обращенных в одну сторону. В особо трудных условиях допускается размещение раздельных пунктов, на которых не производится маневровая работа, на обратных кривых радиусом не менее 500 м.

Раздельные пункты с числом парковых путей 5 и менее, на которых предусматриваются только отцепка и перестановка (без сортировки) вагонов, допускается размещать на кривых радиусом не менее 350 м, а разъезды, на которых отцепка локомотивов от составов не предусматривается, а также станции карьеров и отвалов - на кривых радиусом не менее 200 м, обращенных в одну сторону.

Вытяжные пути в трудных условиях допускается размещать на кривых радиусом не менее 600 м, а в особо трудных условиях - радиусом, м, не менее:

500 - при маневровых локомотивах со сцепной массой более 120 т;

300 -           то же                                                                 более 50 до 120 т;

200 -          «                                                                                до 50 т.

Расположение вытяжных путей на обратных кривых не допускается. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается сохранение обратных кривых на существующих вытяжных путях при реконструкции раздельных пунктов. При этом должна быть обеспечена видимость, достаточная для безопасного производства маневровой работы.

3.8.  План  и  профиль  главных и станционных путей должны подвергаться периодической инструментальной проверке. Организация работ по инструментальной проверке плана и профиля      путей,  изготовлению  соответствующей  технической документации, а      также   составлению  масштабных  и  схематических  планов  станций      возлагается  на владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

Владелец инфраструктуры (владелец  железнодорожного пути необщего пользования) должен иметь:

чертежи  и  описания  обслуживаемых сооружений и устройств  путевого хозяйства, а также соответствующие стандарты и  нормы;

масштабные  и  схематические планы станций, продольные профили      всех  обслуживаемых главных  и  станционных  путей, сортировочных горок, а также  смежных инфраструктур в случаях выхода на них своих локомотивов.

Продольные   профили   сортировочных   горок,   подгорочных сортировочно-отправочных   и      профилированных  вытяжных  путей  на  сортировочных,  участковых, промежуточных и      грузовых  станциях,   путей для скатывания вагонов с вагоноопрокидывателей проверяются не реже одного раза в три года, на      остальном   протяжении   путей  (включая главные) всех  станций  профиль      проверяется  не  реже  одного  раза  в  10 лет. Продольный профиль      главных  путей  на    перегонах  проверяется  в  период      проведения  капитального  и среднего ремонта путей. По результатам      проверок  устанавливаются  конкретные  сроки производства работ по      выправке   профилей.   Участки   пути,   на  которых  производится      реконструкция  пути  и другие работы, вызывающие изменение плана и  профиля,  проверяются  исполнителями  работ  после  их окончания с представлением  владельцу инфраструктуры (владельцу железнодорожного пути необщего пользования) соответствующей документации.

При   возведении   на   территории   станции  новых  объектов,       расширении    или   переносе   существующих   любая   организация,      выполняющая  такие  работы,  передаёт  владельцу инфраструктуры (владельцу железнодорожного пути необщего пользования) документацию,  определяющую      привязку объекта к существующему развитию станции, в установленном      порядке.

Открытие пути для движения поездов после выполнения ремонтных работ с изменением профиля пути до внесения соответствующих изменений в упомянутую выше документацию запрещается.

Земляное полотно, верхнее строение пути

и искусственные сооружения

3.9.  Ширина земляного полотна поверху на прямых участках пути       должна  соответствовать  верхнему  строению  пути. На существующих      линиях до их реконструкции допускается ширина земляного полотна не      менее:  на  однопутных  линиях  -  5,5  м, двухпутных - 9,6 м, а в      скальных  и  дренирующих  грунтах не менее: на однопутных линиях -      5,0  м,  двухпутных  - 9,1 м. Минимальная ширина обочины земляного      полотна поверху должна быть 0,4 м с каждой стороны звеньевого пути и 0,45 м – бесстыкового.      На  кривых  участках  радиусом  менее  2000 м земляное полотно      уширяется по установленным нормам.

Участки  земляного полотна, не удовлетворяющие перечисленным в      настоящем  пункте  требованиям, приводятся в соответствие с ними в      плановом   порядке   при   выполнении  усиленного  капитального  и      усиленного среднего ремонтов пути.          Для  вновь  строящихся железнодорожных линий и вторых путей, а      также  реконструируемых  линий  ширина земляного полотна поверху и      параметры  балластной  призмы  должны  соответствовать требованиям      строительно-технических норм, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Бровка  земляного  полотна в местах разлива вод должна быть не      менее  чем  на  0,5  м  выше  максимальной высоты наката волны при      сильных ветрах.

3.10. На железнодорожных путях общего пользования номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями      головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м  и  более  -  1520  мм. Ширина колеи на более крутых кривых должна  быть:

при радиусе от 349 м до 300 м -  1530 мм

при радиусе от 299 м и менее -   1535 мм

На  участках  железнодорожных  линий  и путях, где комплексная      замена  рельсошпальной  решетки  не  производилась, допускается на      прямых  и  кривых  участках  пути радиусом более 650 м номинальный      размер  ширины  колеи  - 1524 мм. При этом на более крутых кривых      ширина колеи принимается:

при радиусе от 650 до 450 м - 1530 мм

при радиусе от 449 до 350 м - 1535 мм

при радиусе от 349 и менее -  1540 мм

Величины  отклонений  от номинальных размеров ширины колеи, не      требующие  устранений,  на прямых и кривых участках пути не должны      превышать по сужению -4 мм,  по уширению +8 мм, а на участках, где      установлены скорости движения 50 км/ч и менее - по сужению -4  мм,      а по уширению +10 мм.    Порядок устранения отклонений, превышающих указанные значения,      устанавливается владельцем инфраструктуры.

Ширина колеи менее 1512 и более 1548 мм не допускается.

3.11. На железнодорожных путях необщего пользования номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями   головок рельсов должен быть на участках с деревянными шпалами на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м       и  более  -  1524  мм. Ширина колеи на более крутых кривых должна       быть:

при радиусе от 349 м   до   150 м -  1530 мм

при радиусе от 149 м   и     менее -   1540 мм

Величины  отклонений  от номинальных размеров ширины колеи, не       требующие  устранений,  на прямых и кривых участках пути радиусом 350 м и более не должны   превышать по сужению -8 мм,  по уширению +6 мм, а на участках пути радиусом 349 м и менее – по сужению -4  мм,      а по уширению +10 мм.

Ширина колеи на участках с железобетонными шпалами должна быть 1520 мм.  Допустимые предельные отклонения от ее размеров по уширению + 6 мм и по сужению – 4 мм.

Ширина колеи передвижных путей на прямых и кривых участках пути должна быть единой – 1535 мм; отклонения от ее размеров не должны превышать по уширению + 6 мм и по сужению – 4 мм.

Отводы отклонений по ширине колеи на прямых и кривых участках пути должны быть плавными и не превышать 3 мм на 1 м пути на постоянных путях и 5 мм на 1 м – на передвижных. Расстояния от оси железнодорожного пути до бровки отвала устанавливается в зависимости от высоты отвала, рода отвальных грунтов и должно быть: на отвалах, предназначенных для слива огненно-жидких шлаков, - не менее  1,4 м; на отвалах выгрузки думпкаров – не менее 1,8 м.

Расстояние от подошвы развала до оси ближайшего железнодорожного пути должно быть не менее 2,5 м.    При отработке уступов экскаваторами с верхней погрузкой расстояние от бровки уступа до оси железнодорожного пути должно быть не менее 2,5 м.

3.12. Верх головок рельсов обеих нитей пути на прямых участках      должен  быть  в  одном уровне. Разрешается на прямых участках пути      содержать одну рельсовую нить на 6 мм выше другой в соответствии с      нормами, установленными владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Возвышение наружной нити на кривых участках пути в зависимости      от  радиуса  кривой  и  скоростей  движения по ней устанавливается   владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования)  в соответствии с инструкцией      федерального органа исполнительной власти в области транспорта.  Возвышение наружной рельсовой нити не должно превышать 150 мм.

В   необходимых   случаях   на   кривых   участках  главного  пути железнодорожного транспорта общего пользования      максимальное  возвышение наружной рельсовой нити может допускаться      с разрешения владельца инфраструктуры и более 150 мм.

Величины   допускаемых   отклонений   в   уровне  расположения      рельсовых  нитей от установленных норм на прямых и кривых участках  пути устанавливаются владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

3.13.  Перечень  особо  крупных  и ответственных искусственных       сооружений  и  порядок надзора за ними, а также порядок надзора за      деформирующимися    или    находящимися   в   сложных   инженерно-      геологических условиях участками земляного полотна устанавливаются      владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Мосты и тоннели по перечню, утвержденному владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования),     ограждаются    контрольно-габаритными    устройствами, устройствами контроля схода подвижного состава,      оборудуются   оповестительной   сигнализацией   и  заградительными       светофорами.

Искусственные сооружения должны быть снабжены противопожарными       средствами  по  установленным  нормам и в необходимых      случаях иметь приспособления для осмотра.

Все  мосты  классифицируются  по грузоподъемности на основании       действующих   расчетных  норм  и  соответствующих  инструкций  федерального органа исполнительной власти в области транспорта.

3.14. Для контроля состояния пути и сооружений на железных       дорогах  должны  применяться  путеизмерительные  вагоны и тележки,      вагоны-дефектоскопы,  дефектоскопные  автомотрисы,  дефектоскопные      тележки,   лаборатории  по  дефектоскопии,  мостовые,  тоннельные,      путевые       обследовательские,       габарито-обследовательские,      испытательные, ремонтно-обследовательско-водолазные станции.

Периодичность   проверки   главных   и приемо-отправочных путей путеизмерительными вагонами и средствами дефектоскопии устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования) в зависимости от грузонапряженности и скорости движения пассажирских поездов.

Рельсы и стрелочные переводы

3.15.  Рельсы  и  стрелочные переводы на главных и станционных       путях  по  мощности  и  состоянию  должны соответствовать условиям     эксплуатации  (грузонапряженности,  осевым  нагрузкам  и скоростям      движения поездов).

Нормы  износа рельсов и стрелочных переводов устанавливаются владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

3.16.  Стрелочные  переводы  на железнодорожных путях общего пользования должны иметь крестовины следующих       марок:

на  главных и приемо-отправочных пассажирских путях - не круче      1/11, а перекрестные переводы и одиночные, являющиеся продолжением      перекрестных,  -  не  круче  1/9;  стрелочные переводы, по которым      пассажирские  поезда  проходят  только  по  прямому пути перевода,      могут   иметь   крестовины   марки   1/9.  Допускается  отклонение      пассажирских поездов на боковой путь по стрелочным переводам марки      1/9,   если   замена   таких  переводов  на  марку  1/11  вызывает      переустройство  стрелочных  горловин, осуществить которое в данное      время не представляется возможным;

на приемо-отправочных путях грузового движения - не круче 1/9,      а симметричные - не круче 1/6;

на  прочих  путях  -  не  круче 1/8, а симметричные - не круче      1/4,5.

3.17. Стрелочные переводы на железнодорожных путях необщего пользования должны иметь крестовины следующих марок:

на главных и приемо-отправочных путях – не круче 1/9, а симметричные – не круче 1/6;

на прочих путях, кроме специальных и передвижных – не круче 1/7, а симметричные – не круче  1/4,5;

на подгорочных путях – не круче – 1/9;

на специальных путях при перевозке чугуновозов, тележек со слитками – не круче 1/6, а симметричные – не круче – 1/3,5;

при перевозке чугуновозов, шлаковозов, тележек со слитками на реконструируемых заводах – не круче 1/5, а симметричные – не круче 1/3,5;

на путях обращения ковшей миксерного типа – не круче 1/7, а симметричные – не круче 1/4,5;

на передвижных путях карьеров и отвалов – не круче 1/9, а симметричные – не круче 1/6.

3.18. Перед  остряками  всех стрелочных переводов на      главных путях должны быть уложены отбойные брусья.      Укладка  вновь  стрелочных  переводов в главные пути на кривых      участках  не  допускается.  В исключительных случаях такая укладка      может производиться только с разрешения владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

Применение  вновь  перекрестных  стрелочных переводов и глухих      пересечений  допускается  только  с разрешения владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

Централизованные  стрелки  в  зависимости  от  климатических и      других  условий  оборудуются устройствами механизированной очистки      или снеготаяния.

3.19.  Не  допускается  эксплуатировать  стрелочные переводы и      глухие  пересечения,  у которых допущена хотя бы одна из следующих      неисправностей:

разъединение   стрелочных  остряков  и  подвижных  сердечников      крестовин с тягами;

отставание  остряка  от  рамного рельса, подвижного сердечника      крестовины  от  усовика  на  4  мм и более, измеряемое у остряка и      сердечника  тупой  крестовины  против  первой  тяги,  у сердечника      острой  крестовины  -  в  острие сердечника при запертом положении      стрелки;

выкрашивание  остряка  или  подвижного сердечника, при котором      создается   опасность   набегания   гребня,   и  во  всех  случаях на железнодорожных путях общего пользования       выкрашивание длиной:

на главных путях                           200 мм и более;

на приемо-отправочных путях     300 мм и более;

на прочих станционных путях     400 мм и более,

а на железнодорожных путях необщего пользования для стрелочных переводов марки 1/7 и положе, симметричных – марки 1/6 выкрашивание длиной:

на главных путях                             200 мм и более;

на приемо-отправочных путях       300 мм и более;

на прочих путях                               400 мм и более;

для стрелочных переводов марки 1/5 и круче – более 250 мм;

понижение   остряка   против   рамного   рельса  и  подвижного      сердечника  против  усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении,      где ширина головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм      и более;

расстояние   между  рабочей  гранью  сердечника  крестовины  и      рабочей гранью головки контррельса, измеряемое в сечении, где ширина сердечника крестовины поверху 40 мм,  менее 1472 мм;

расстояние   между  рабочими  гранями  головки  контррельса  и       усовика, измеряемое в сечении, где ширина сердечника крестовины поверху 40 мм,   более 1435 мм;

излом остряка или рамного рельса;

излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);

разрыв  контррельсового  болта  в  одноболтовом  или  обоих  в       двухболтовом вкладыше.

Вертикальный   износ  рамных  рельсов,  остряков,  усовиков  и      сердечников  крестовин  и  порядок  их эксплуатации при превышении      норм  износа  устанавливаются  в  соответствующей  инструкции  владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

3.20.  Порядок пропуска поездов      по  рельсам  и  элементам  стрелочных  переводов,  имеющим опасные      дефекты (остродефектные), до их замены устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

3.21.   Укладка   и   снятие  стрелочных  переводов  и  глухих       пересечений  на  станциях  производятся по распоряжению владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

Вновь  уложенные и переустроенные стрелочные переводы и глухие      пересечения, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки, сбрасывающие стрелки, стационарные устройства для закрепления вагонов   на  станциях  и  стрелочные  переводы  на  перегонах      принимаются  в  эксплуатацию  комиссией,  назначаемой  владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования). Временно не      включенные  в  зависимость  стрелочные переводы могут быть приняты      комиссией,  но  при  этом владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования)  устанавливается  порядок       осмотра, закрепления остряков и проверки положения этих стрелок в маршруте.

3.22. Контрольными стрелочными или навесными замками должны быть оборудованы       нецентрализованные стрелки:

расположенные  на  путях,  по  которым  производится  прием  и       отправление поездов, а также охранные;

ведущие  на  пути,  выделенные  для стоянки вагонов с опасными      грузами класса 1 (взрывчатыми материалами);

ведущие на пути, предназначенные для стоянки восстановительных      и пожарных поездов;

ведущие в предохранительные и улавливающие тупики;

ведущие  на пути, выделенные для отстоя вагонов-дефектоскопов,      путеизмерительных вагонов, железнодорожно-строительных машин.

Стрелки  и подвижные сердечники крестовин (кроме расположенных      на горочных и сортировочных путях), в том числе централизованные и      имеющие   контрольные  замки,  должны  быть  оборудованы  типовыми      приспособлениями  для  возможности запирания их навесными замками. Эти  приспособления должны обеспечивать плотное прилегание остряка      к рамному рельсу, подвижного сердечника крестовины к усовику.

Способ запирания стрелок, ведущих на перечисленные пути, указывается в техническо-распорядительном акте станции.

3.23.   Нецентрализованные  стрелки  должны  быть  оборудованы      стрелочными  указателями - освещаемыми, расположенными на главных и      приемо-отправочных  путях,  или  неосвещаемыми,  что указывается в      техническо-распорядительном акте станции.

Стрелки,  включенные  в электрическую централизацию, и стрелки      подгорочных   горловин   сортировочных   парков   указателями   не      оборудуются.

3.24. На железнодорожных путях необщего пользования стрелки, дистанционно управляемые из кабины локомотива или специального самоходного подвижного состава, должны быть оборудованы указателями.

3.25.  Порядок организации и выполнения ремонта  и  текущего  содержания  стрелочных  переводов и      глухих  пересечений,  установки,  ремонта  и  содержания стрелочных      указателей,    сбрасывающих   башмаков,   сбрасывающих   остряков,      сбрасывающих   стрелок,  стационарных  устройств  для  закрепления      вагонов,   поворотных   брусьев,  шарнирно-коленчатых  замыкателей, ремонта и технического обслуживания       имеющихся  средств СЦБ на этих устройствах устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Пересечения, железнодорожные переезды и

примыкания железнодорожных путей

3.26.     Пересечения новых железнодорожных путей другими железнодорожными путями, трамвайными, троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими автомобильными дорогами, а также с автомобильными дорогами I-III категорий должны устраиваться  только в разных уровнях.

Пересечения с автомобильными дорогами IV-V категорий устраивают в разных уровнях, если: автомобильная дорога пересекает 2 главных пути и более; в месте пересечения может быть реализована скорость движения поездов 120 км/ч и более или интенсивность движения составляет 100 поездов в сутки и более; железная дорога проложена в выемке, а также если на переезде не смогут быть обеспечены установленные требования видимости для остановки автомобиля.

Открытие  на действующих железнодорожных переездах трамвайного      и  троллейбусного движения не допускается. Открытие на действующих      железнодорожных   переездах  автобусного  движения  допускается  в      каждом отдельном случае порядком, устанавливаемым владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Места   пересечений   железнодорожных   путей   автомобильными      дорогами  в  одном  уровне и проезда  под искусственными сооружениями - устанавливаются  владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования)

3.27.  Проезд транспортных средств и самоходных машин, а также       прогон  скота  через железнодорожные пути в неустановленных местах      не   допускается.

3.28.  Железнодорожные переезды в зависимости от интенсивности      движения  железнодорожного  и автомобильного транспорта делятся на      четыре  категории. Установление категорийности, порядок содержания      и    обслуживания    железнодорожных    переездов     определяются      федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Все  железнодорожные  переезды I и II категорий, а также III и      IV категорий, расположенные на участках, оборудованных продольными      линиями  электроснабжения,  или  имеющие  вблизи другие постоянные      источники  электроснабжения, должны иметь электрическое освещение,      а  в  необходимых  случаях оборудоваться прожекторными установками      для осмотра проходящих поездов.

Бесперебойное    электроснабжение    и    наружное   освещение      железнодорожных      переездов      обеспечиваются     соответствующими подразделениями электроснабжения владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

3.29.  Железнодорожные переезды подразделяются на регулируемые       и нерегулируемые.

К    регулируемым    относятся    железнодорожные    переезды,       оборудованные  устройствами  переездной  сигнализации,  извещающей      водителей  транспортных  средств  о подходе к переезду поезда, или      обслуживаемые дежурным работником.

Железнодорожные   переезды,   не   оборудованные  устройствами      переездной  сигнализации  и  не обслуживаемые дежурным работником,      относятся к нерегулируемым.

Железнодорожные переезды, обслуживаемые дежурным работником, должны быть оборудованы поездной радиосвязью, прямой телефонной связью с ближайшей станцией или постом, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, связью - с поездным диспетчером.

Исправное содержание и работа переездной сигнализации, автоматических шлагбаумов, аппаратуры управления и контроля устройств заграждения переездов обеспечиваются подразделениями сигнализации, централизации и блокировки; телефонной связи и радиосвязи – подразделениями связи; устройств заграждения переездов – подразделениями пути владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

3.30.  Железнодорожные  переезды должны иметь типовой настил и       подъезды,  огражденные  столбиками  или  перилами.  На  подходах к      железнодорожным  переездам должны быть предупредительные знаки: со      стороны  подхода поездов - сигнальный знак "С" о подаче свистка, а      со    стороны    автомобильной   дороги   знаки,   предусмотренные      инструкцией федерального органа исполнительной власти в области транспорта в соответствии с Правилами   дорожного    движения    Российской    Федерации.

Перед   железнодорожным   переездом,   не       обслуживаемым    дежурным   работником,   с   неудовлетворительной      видимостью  со  стороны  подхода  поездов  должен  устанавливаться      дополнительный  сигнальный знак "С".  Порядок установки сигнальных знаков "С" определяется владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Железнодорожные переезды, обслуживаемые дежурным работником, должны в плановом порядке оборудоваться дополнительными устройствами заграждения.

3.31. Движение по железнодорожному переезду крупногабаритных и       тяжеловесных   транспортных   средств  с  грузом  или  без  груза,      тихоходных  машин  и  автопоездов  допускается  в каждом отдельном      случае  лишь  с письменного разрешения  руководителя подразделения пути  владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользованеия) и  производится под наблюдением назначенного им преставителя, а  на  электрифицированных  участках при высоте перевозимого груза       более 4,5 м – и представителя подразделения  электроснабжения.

Движение  таких  транспортных  средств  через  железнодорожный     переезд,  расположенный в границах станции, должно быть согласовано      с  дежурным по станции, а на участках, оборудованных диспетчерской      централизацией, - с поездным диспетчером.

3.32.  Дежурный  по  переезду  должен  обеспечивать безопасное      движение   поездов   и  транспортных  средств  на  железнодорожном      переезде,  своевременно  открывать и закрывать шлагбаум и подавать      установленные сигналы, наблюдать за состоянием проходящих поездов.

В   случае   обнаружения  неисправности,  угрожающей  безопасности      движения и эксплуатации железнодорожного транспорта,  он  обязан  принять меры  к  остановке  поезда, а если      отсутствует  сигнал, обозначающий хвост поезда, - доложить об этом      дежурному  по  станции  и  машинисту  локомотива,  а  на участках,      оборудованных    диспетчерской    централизацией,    -   поездному      диспетчеру.

3.33.  Пересечения  железнодоржных путей  линиями электропередачи и      связи,   нефтегазопродуктопроводами,   водопроводами   и   другими      наземными  и  подземными  устройствами  могут быть допущены лишь с      разрешения  владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).  На  таких  пересечениях      должны быть предусмотрены специальные предохранительные устройства      или    осуществлены    меры,    обеспечивающие    безопасность   и      бесперебойность  движения  поездов и маневровой работы. Проекты таких устройств должны       быть согласованы владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования)..

3.34.  Примыкание   к  железнодорожным  путям  общего  пользования  строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего пользования   осуществляется   по   решению   федерального  органа исполнительной власти  в  области  транспорта  в  порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Примыкание  к  железнодорожным  путям  общего   пользования строящихся,   новых   или  восстановленных  железнодорожных  путей  необщего  пользования  осуществляется  в   порядке,   определенном    Правительством Российской Федерации.

Примыкание к  железнодорожным   путям   необщего   пользования строящихся     железнодорожных    путей    необщего    пользования осуществляется  в  порядке,   определяемом   федеральным   органом       исполнительной   власти   в  области    транспорта.

Временная укладка и снятие стрелочных переводов на перегонах в       связи  со  строительством  вторых  путей,  производством  работ по      реконструкции  и  капитальному  ремонту  сооружений  и  устройств,      строительством  новых  раздельных пунктов и т. п. осуществляются в      каждом отдельном случае с разрешения владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

При  переводе  на  консервацию  или  при  закрытии раздельного      пункта    решение    о    сохранении    на   перегоне   примыкания      железнодорожного  подъездного  пути  принимает  владелец инфраструктуры  по  согласованию  с  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта с  установлением порядка       обслуживания   технических   средств  и  обеспечения  безопасности       движения поездов.

3.35.  В  местах  пересечения железнодорожных путей в одном уровне, а  также    примыкания    железнодорожных путей к главным  путям  на  перегонах и станциях       должны   располагаться   предохранительные   тупики  или  охранные       стрелки.

Места  примыкания  железнодорожных путей необщего пользования  к   приемо-отправочным  и  другим  станционным  путям  для       предотвращения несанкционированного выхода  подвижного  состава  на      станцию   или   перегон  должны  иметь  предохранительные  тупики,      охранные  стрелки,  сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или      сбрасывающие стрелки.

При   необходимости   места  установки  устройств  сбрасывания      (сбрасывающих  башмаков,  сбрасывающих  остряков  или сбрасывающих      стрелок)  оборудуются  указателями в соответствии с Правилами       сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Полезная  длина предохранительных тупиков должна быть не менее      50 м. Существующие предохранительные тупики меньшей длины до реконструкции могут не удлиняться.

На  перегонах,  имеющих  затяжные спуски, а также на станциях,      ограничивающих    такие   перегоны,   необходимо   предусматривать      улавливающие тупики по проектам, утвержденным владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Разводные   мосты   должны   быть  ограждены  с  обеих  сторон       предохранительными   тупиками  либо  сбрасывающими  башмаками  или      сбрасывающими стрелками.

3.36. На железнодорожных путях необщего пользования в случаях, когда по местным условиям не представляется возможной укладка улавливающих и предохранительных тупиков, владельцем железнодорожного пути необщего пользования разрабатываются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность движения поездов и маневровой работы.

3.37.   Стрелочные   переводы,   укладываемые   на   перегонах      двухпутных  линий,  должны быть пошерстными для поездов, следующих      по правильному пути.

В  исключительных  случаях  при  трудных  подходах примыкающих      путей  с  разрешения  владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования) может допускаться      укладка противошерстных стрелочных переводов.

3.38.  Устройство сплетений главных и приемо-отправочных путей      с образованием трех- или четырехниточного пути может допускаться с  разрешения    владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования) .

Путевые и сигнальные знаки

3.39.  У  главных  путей  устанавливаются сигнальные и путевые      знаки.  У  стрелочных переводов и в других местах соединения путей      устанавливаются   предельные   столбики.   Для   указания   границ      железнодорожной   полосы   отвода,  а  также  для  обозначения  на      поверхности    земли    скрытых   сооружений   земляного   полотна      устанавливаются особые путевые знаки.

Сигнальные   знаки   устанавливаются   с   правой  стороны  по       направлению  движения,  а  путевые  -  с  правой  стороны по счету      километров на расстоянии не менее 3100 мм от оси крайнего пути.          В  выемках  (кроме  скальных)  и  на  выходах из них путевые и      сигнальные  знаки  устанавливаются за пределами кюветов и лотков с      полевой стороны.

В сильно заносимых выемках и на выходах из них (в       пределах  до  100 м) указанные знаки устанавливаются на расстоянии      не  менее  5700  мм  от  оси  крайнего пути. Перечень таких выемок      устанавливается      владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).      На      электрифицированных  участках  сигнальные  и  путевые  знаки могут      устанавливаться  на  опорах  контактной  сети,  кроме тех опор, на      которых     установлены     светофорные    головки,    комплектные      трансформаторные подстанции, разъединители и разрядники контактной    сети.

Предельные  столбики  устанавливаются  посередине междупутья в      том  месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет      4100   мм.  На  существующих  станционных  путях,  по  которым  не      обращается   подвижной   состав,   построенный   по   габариту  Т,      разрешается сохранить расстояние 3810 мм. На перегрузочных путях с      суженным  междупутьем  предельные  столбики  устанавливаются в том      месте, где ширина междупутья достигает 3600 мм.

На кривых участках пути эти расстояния должны быть увеличены в      соответствии  с  нормами, установленными инструкцией по применению      габаритов приближения строений.          Сигнальные,   путевые  и  особые  путевые  знаки  должны  быть      утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области транспорта типа.

Глава 4

СООРУЖЕНИЯ  И  УСТРОЙСТВА  ЛОКОМОТИВНОГО И ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВ, ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ, СПЕЦИАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.         ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

4.1.  Размещение  и  техническое  оснащение эксплуатационных и ремонтных локомотивных депо,      пунктов   технического   обслуживания   локомотивов,      экипировочных   устройств, мастерских   и   других   сооружений   и  устройств      локомотивного  хозяйства должны обеспечивать установленные размеры      движения    поездов,    эффективное   использование   локомотивов,      качественный   ремонт  и  техническое  обслуживание,  рациональное      использование материальных ресурсов и безопасные условия труда.

4.2. Размещение  и  техническое  оснащение  депо  для  специального      подвижного состава, пунктов технического обслуживания специального      подвижного  состава, экипировочных устройств, мастерских и других      сооружений  и  устройств  для обслуживания специального подвижного      состава  должны  обеспечивать  качественный  ремонт  и техническое      обслуживание   специального   подвижного   состава,   рациональное      использование  материальных  ресурсов,  безопасные  условия труда,      эффективное использование специального подвижного состава.

4.2.   Размещение   и  техническое  оснащение  эксплуатационных и ремонтных вагонных  депо,      дирекций   по   обслуживанию   пассажиров,   пунктов  технического      обслуживания   грузовых   и   пассажирских   вагонов,  промывочно-пропарочных  станций  и  других сооружений и устройств вагонного и      пассажирского  хозяйств  должны обеспечивать установленные размеры      движения  поездов, качественный ремонт и техническое обслуживание вагонов,      рациональное   использование   материальных  ресурсов,  безопасные      условия труда.

Станции   формирования   и   оборота   пассажирских   поездов,      пассажирские  технические станции и ремонтно-экипировочные    депо      должны иметь необходимую технологическую оснастку для качественной      подготовки пассажирских вагонов в рейс.

4.3.   Устройства   водоснабжения   и   водообработки   должны      обеспечивать  бесперебойное снабжение водой надлежащего качества и      в   необходимом   количестве   локомотивов,   поездов,  станций  и      предприятий  железнодорожного  транспорта,  а  также удовлетворять      другие хозяйственные, противопожарные и питьевые потребности.

Канализационные сооружения должны обеспечивать очистку сточных       вод  железнодорожных предприятий и жилых поселков в соответствии с      санитарными и природоохранными нормами.

4.4.     В  пунктах,  установленных  владельцем инфраструктуры,      должны быть в постоянной готовности:

аварийно-восстановительные пункты укладочных поездов, выправочно-подбивочной техники, восстановительные   поезда   для  ликвидации последствий столкновений и схода с рельсов      подвижного  состава,   восстановления  нормального      движения, специальные автомотрисы, дрезины и автомобили      для  восстановления  пути  и  устройств электроснабжения, вагоны и      автомобили ремонтно-восстановительных        летучек       связи,      аварийно-полевые команды;

пожарные  поезда  и  пожарные  команды  для  предупреждения  и       тушения пожаров.

Не  разрешается  занимать  подвижным  составом пути постоянной       стоянки   восстановительных   и   пожарных   поездов,  специальных      автомотрис и дрезин, предназначенных для ведения восстановительных      работ.

На станциях, где расположены аварийно-восстановительные пункты, запрещается оставлять без локомотива составы на приемо-отправочных путях, определенных владельцем инфраструктуры для выставления и отправления аварийно-восстановительной техники.

Глава 5

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СТАНЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

5.1.  Путевое  развитие и техническое оснащение станций должны      обеспечивать  установленные  размеры  движения поездов, выполнение      норм   времени  на  операции  по  приему  и  отправлению  поездов,      погрузке,   выгрузке   грузов,  багажа  и  грузобагажа,  обработке      составов и вагонов, эффективное использование технических средств,      безопасность движения поездов и безопасные условия труда.

Здания,   платформы  и  другие  сооружения  и  устройства  для      обслуживания  пассажиров  должны иметь архитектурно-художественный      облик,  обеспечивать  удобное  и  безопасное  выполнение операций,      связанных  с  перевозками  пассажиров.

Для прохода на пассажирские      платформы в необходимых случаях должны быть пешеходные тоннели или      мосты.

При   сохранении  на  станциях  переходов  в  одном  уровне  с      железнодорожными  путями  эти  переходы  должны  быть  оборудованы     пешеходными настилами, указателями и предупредительными надписями,      а при необходимости - автоматической сигнализацией.

Пассажирские  станции  оборудуются автоматизированной системой      резервирования  мест  и продажи билетов, системой билетопечатающих      машин    и    автоматов,   камерами   хранения   самообслуживания,      автоматическими   указателями   отправления  поездов,  справочными      установками.       Пассажирские  остановочные  пункты  на  перегонах должны иметь      пассажирские платформы с навесами или павильонами, а в зависимости      от количества обслуживаемых пассажиров - билетные кассы.

Грузовые   и   холодильные   устройства   на  станциях  должны      обеспечивать  сохранность  грузов  и  удобное  выполнение грузовых      операций.

5.2.  В  служебных  зданиях  и помещениях, предназначенных для      работников,  связанных с движением поездов, должны быть обеспечены      необходимые условия для работы.

В   служебных  помещениях  дежурных  по  станциям  разрешается      устанавливать   приборы   управления   и  контроля,  в  том  числе      аппаратуру  автоматизированного  рабочего  места,  непосредственно      относящиеся   к  работе  дежурного  по  станции,  а  также  пульты      централизованного    управления    освещением   и   дистанционного      управления  секционными разъединителями, регистрирующую аппаратуру      средств автоматического контроля технического состояния подвижного      состава   на   ходу  поезда.  Размещение  другого  оборудования  и      аппаратуры  допускается  в  исключительных  случаях  с  разрешения      владельца инфраструктуры.

Помещения    для    работников,    обслуживающих   пассажиров,      грузоотправителей  и грузополучателей, должны иметь удобный доступ      для  быстрого  выполнения операций. Помещения, предназначенные для      обслуживания пассажиров, не допускается занимать для других целей.

5.3.  Пассажирские  и  грузовые  платформы,  расположенные  на       линиях  со  смешанным  движением  пассажирских и грузовых поездов,      должны  в  прямых  участках  соответствовать  следующим  нормам по      высоте и расстоянию от оси пути:

1100 мм - от уровня верха головок рельсов для   высоких платформ;

200 мм  - от уровня верха головок рельсов для   низких платформ;

1920 мм - от оси пути для высоких платформ;

1745 мм - от оси пути для низких платформ.

В  кривых участках пути эти расстояния определяются по нормам,       установленным  инструкцией  по  применению  габаритов  приближения      строений.

В  процессе  эксплуатации  допускаются  изменения  указанных в      настоящем  пункте  норм в следующих пределах: по высоте до 20 мм в      сторону  увеличения и до 50 мм в сторону уменьшения; по расстоянию      от  оси  пути  до  30 мм в сторону увеличения и до 25 мм в сторону      уменьшения.

Высота  пассажирских  и  грузовых платформ более установленной        нормы   и   расстояние  от  оси  пути  менее  установленной  нормы      допускаются   инструкцией   по  применению  габаритов  приближения      строений   в  зависимости  от  назначения  путей,  у  которых  они      расположены,  от  типа обращающегося подвижного состава и скорости      движения.

Строящиеся  и переустраиваемые высокие платформы на станциях и      перегонах   должны   иметь  конструкцию,  позволяющую  производить      машинизированный ремонт пути и механизированную уборку платформ, а      на  станциях,  кроме  того,  двусторонний  осмотр и ремонт ходовых      частей вагонов и локомотивов.

При   ремонте   пути   и   платформ  не  допускается  изменять       установленные  нормы  расстояний от уровня верха головки рельса до      верха  пассажирских  и  грузовых  платформ, а также от оси пути до      края платформ.

5.4.    Станционные    посты,    с   которых   непосредственно      осуществляется    управление   стрелками   и   сигналами,   должны      располагаться так, чтобы были хорошо видны соответствующие стрелки      и пути.

Исключение   может  быть  допущено  для  постов  электрической      централизации  (кроме  горочных  постов)  в зависимости от местных      условий станций.

5.5.  Помещения  станционных постов централизации и стрелочных      постов  должны  иметь  необходимые  сигнальные приборы, инвентарь, средства пожаротушения,    инструменты  и  материалы  по  нормам,  установленным  владельцем инфраструктуры.  Стрелочные  посты,  кроме  того,  должны  быть      оборудованы наружными вызывными устройствами телефонной связи или устройствами мобильной радиосвязи. Порядок применения устройств мобильной радиосвязи определяет владелец инфраструктуры.

5.6.  Сортировочные  горки должны быть оборудованы светофорной      сигнализацией,  радиосвязью  и  устройствами двусторонней парковой      связи  для переговоров и передачи машинистам горочных локомотивов,      составительским бригадам и другим работникам необходимых указаний.

Сортировочные горки в зависимости от объема работы оборудуются      устройствами   механизации   и   автоматизации  роспуска  вагонов,      горочной    централизацией    стрелок,   горочной   автоматической      локомотивной сигнализацией и устройствами для передачи и пересылки      необходимых   документов.   Все  стрелки,  включаемые  в  горочную      централизацию,     должны     быть     оборудованы    устройствами      механизированной очистки или снеготаяния.

На  станциях с автоматизированными и механизированными горками      должны   быть   мастерские   и   механизированные   площадки   для      технического обслуживания и ремонта горочного оборудования.

5.7.   Все   сортировочные   станции,  а  также  пассажирские,      участковые,  грузовые и промышленные  станции  в  зависимости  от объема работы      должны  быть  оборудованы  диспетчерской внутристанционной связью,      маневровой  и другими видами станционной радиосвязи и устройствами      двусторонней  парковой  связи  для  передачи указаний о маневровых      передвижениях,  а  также  для  переговоров маневровых диспетчеров,      дежурных  по станциям, составителей поездов, машинистов маневровых      локомотивов,   работников   станционных  технологических  центров,      пунктов  технического обслуживания, пунктов коммерческого осмотра,      грузовых   районов,  контейнерных  площадок,  бригад  специального      самоходного  подвижного состава по вопросам организации маневровой      работы, технического обслуживания, коммерческого осмотра и ремонта      вагонов в поездах.

Сортировочные,  участковые и грузовые станции в зависимости от      объема   работы,   кроме   того,  оборудуются  автоматизированными      системами управления,          средствами          связи         с      информационно-вычислительной сетью инфраструктуры,  устройствами      для   приема   и   транспортировки   перевозочных   документов   и      централизованного   ограждения   осматриваемых   и   ремонтируемых      составов,  а  вокзалы  станций - устройствами связи для информации      пассажиров.

5.8. На станциях должны освещаться сооружения для обслуживания      пассажиров,   пути   и   парки   приема   и  отправления  поездов,      производства погрузочно-выгрузочной     и   маневровой    работы,      экипировки,  технического  обслуживания   и   ремонта   подвижного      состава,   территории  грузовых  районов,  контейнерные  площадки,      сортировочные   платформы,   вагонные   весы,   смотровые   вышки,      габаритные    ворота,    устройства    автоматического   выявления      коммерческих браков в  поездах  и  вагонах, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки, сбрасывающие стрелки, стационарные устройства для закрепления вагонов   а  также  места,  где      работники   встречают   поезда,   стрелочные   горловины,  склады,      железнодорожные  переезды,  и  при  необходимости  другие  пути  и пункты. Освещение должно соответствовать нормам, установленным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта,  и обеспечивать безопасность движения поездов и маневровой  работы,  безопасность  пассажиров  при  посадке  в  вагоны и      высадке   из   вагонов,   бесперебойную   и   безопасную    работу      обслуживающего персонала, охрану грузов, багажа и грузобагажа.

На  промежуточных станциях с небольшим объемом грузовой работы      должны   быть   устройства   посекционного   выключения  наружного      освещения погрузочно-выгрузочных и прочих станционных путей.

На  пассажирских  остановочных пунктах должны освещаться места      посадки  пассажиров  в вагоны и высадки из вагонов и помещения для      пассажиров.

Наружное  освещение  не  должно влиять на отчетливую видимость      сигналов.

5.9. Средства измерения массы грузов (вагонные весы), устанавливаемые на железнодорожных путях общего и необщего пользования, должны в установленном порядке пройти регистрацию в Реестре средств измерения.

5.10. Устройства автоматического выявления коммерческих браков      в  поездах  и  вагонах  (автоматизированная  система коммерческого      осмотра  поездов и вагонов или отдельные ее элементы - электронные      габаритные    ворота,    электронные    вагонные   весы,   система      телевизионного видеоконтроля) должны обеспечивать:

передачу   информации   с   напольных  устройств  на  терминал      оператора  пункта коммерческого осмотра о наличии и расположении в      поезде  вагонов  с  неисправностями (нарушением габарита погрузки,      технических  условий  размещения  и  крепления  грузов на открытом      подвижном составе, перегрузом вагонов и др.);

фиксирование    передаваемой    информации    в   терминальном      оборудовании  оператора  с выдачей для использования и хранения на      бумажных и иных носителях (дискетах, видеокассетах);

оформление соответствующей документации.

Порядок  применения,  размещения,  эксплуатации и технического      обслуживания указанных устройств устанавливается владельцем инфраструктуры.

Глава 6

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Сигналы

6.1.  Сигналы служат для обеспечения четкой организации движения поездов и маневровой работы, а также для обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы.

Сигнал  является  приказом и подлежит безусловному выполнению.

Работники  железнодорожного  транспорта  должны  использовать  все  возможные средства для выполнения требования сигнала.          Проезд запрещающего сигнала не допускается.

Погасшие  сигнальные  огни светофоров (кроме предупредительных       на   участках,   не   оборудованных   автоматической  блокировкой,      заградительных и повторительных), непонятное их показание, а также      непонятная  подача  сигналов другими сигнальными приборами требуют      остановки.

В  исключительных, особо предусмотренных случаях проследование       светофора с запрещающим или непонятным показаниями, а также погасшего    допускается  в  соответствии  с порядком, установленным настоящими Правилами и Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

6.2.   В   сигнализации,   связанной  с  движением  поездов  и       маневровой  работой,  применяются  следующие  основные  сигнальные      цвета: зеленый, желтый, красный, лунно-белый, синий.          Порядок  применения сигнальных цветов и скорости проследования       сигнальных  показаний  устанавливаются Правилами сигнализации на железнодорожном транспорте  Российской Федерации и Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на      железнодорожном транспорте Российской Федерации

В полосе отвода железнодорожных путей не допускается  установка  рекламных и декоративных  щитов, полотнищ, плакатов и      огней, мешающих восприятию      сигналов и искажающих сигнальные показания.

Цвета для окраски напольных устройств объектов инфраструктуры устанавливаются владельцем инфраструктуры.

6.3. На железнодорожном транспорте применяются только сигналы,      установленные федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.          Сигнальные  приборы должны быть утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области транспорта типа.      Цвет сигнальных стекол и линз должен соответствовать установленным      стандартам.

На  железнодорожном транспорте  в  качестве  постоянных  сигнальных      приборов применяются светофоры.          На  участках железнодорожных путей, где впредь до замены на светофоры      сохраняются   семафоры,   порядок  их  применения  устанавливается      Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на      железнодорожном транспорте Российской Федерации.

6.4.  Красные,  желтые  и  зеленые  сигнальные огни светофоров      входных,  предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия      на  прямых  участках  пути  должны  быть  днем  и  ночью отчетливо      различимы  из  кабины управления локомотива приближающегося поезда      на расстоянии не менее 1000 м.

На  кривых  участках  пути  показания этих светофоров, а также      сигнальных  полос на светофорах должны быть отчетливо различимы на      расстоянии  не менее 400 м. В сильно пересеченной местности (горы,      глубокие  выемки)  допускается  видимость  показаний перечисленных      светофоров на расстоянии менее 400 м, но не менее 200 м.

Показания  выходных  и  маршрутных  светофоров  главных  путей      должны  быть  отчетливо  различимы  на  расстоянии не менее 400 м,      выходных   и   маршрутных   светофоров   боковых  путей,  а  также      пригласительных  сигналов  и маневровых светофоров - на расстоянии      не менее 200 м.

6.5.   Перед      входными  и  проходными  светофорами  и       светофорами  прикрытия  должны  устанавливаться  предупредительные      светофоры.  На  участках,  оборудованных  автоблокировкой,  каждый      проходной  светофор  является  предупредительным  по  отношению  к      следующему светофору.

Предупредительные  светофоры не устанавливаются перед входными светофорами с неправильного пути, а также на участках, где автоматическая локомотивная  сигнализация применяется как самостоятельное средство  сигнализации и связи.

На   линиях,   оборудованных   автоблокировкой  с  трехзначной      сигнализацией,  расстояние  между смежными светофорами должно быть      не  менее  тормозного  пути,  определенного  для данного места при      полном  служебном  торможении и максимальной реализуемой скорости,      но  не  более  120  км/ч  для  пассажирских  поездов и 80 км/ч для       грузовых  поездов, и, кроме того, должно быть не менее тормозного      пути  при экстренном торможении с учетом пути, проходимого поездом      за  время,  необходимое  для  воздействия устройств автоматической     локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда. При этом на      участках,  где  видимость сигналов менее 400 м, а также на линиях,      вновь  оборудуемых  автоблокировкой,  указанное  расстояние, кроме того, должно быть не менее 1000 м.  На  линиях,  ранее оборудованных автоблокировкой с трехзначной      сигнализацией, отдельные светофоры могут быть оставлены по решению      владельца инфраструктуры  на  расстоянии  менее  необходимого      тормозного  пути. На таком светофоре, а также на предупредительном      к  нему  должны  устанавливаться  световые  указатели. На станциях      световые  указатели  применяются,  когда расстояние между смежными      светофорами  (входным,  маршрутным,  выходным) главного пути менее      необходимого тормозного пути.

Линии  с  особо интенсивным движением пригородных поездов, где      требуется    иметь    блок-участки   короче   минимальной   длины,      установленной    для    трехзначной    сигнализации,   оборудуются      автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией.

На   линиях,   оборудованных   автоблокировкой  с  трехзначной      сигнализацией,   на  которых  обращаются  пассажирские  поезда  со      скоростью более 120 км/ч или грузовые поезда со скоростью более 80      км/ч,   движение   их   с   установленной  максимальной  скоростью      разрешается   при   зеленом  огне  локомотивного  светофора,  если      обеспечивается   остановка   поезда  перед  путевым  светофором  с      запрещающим  показанием при применении служебного торможения после      смены зеленого огня локомотивного светофора на желтый.

На  участках с полуавтоматической блокировкой расстояние между      входным,  маршрутным,  выходным  светофорами  должно быть не менее      тормозного  пути,  определенного  для  данного  места  при  полном      служебном  торможении  и  максимальной реализуемой скорости, а при      наличии путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации      это  расстояние,  кроме того, должно быть не менее тормозного пути      при экстренном  торможении  с учетом пути,  проходимого поездом за      время,  необходимое  для  воздействия   устройств   автоматической      локомотивной сигнализации на тормозную систему поезда.

На     участках,     не     оборудованных     автоблокировкой,      предупредительные светофоры устанавливаются от основных светофоров      на  расстоянии не менее тормозного пути, определенного для данного      места   при   экстренном  торможении  и  максимальной  реализуемой      скорости,  а при наличии на участках приближения путевых устройств      автоматической  локомотивной сигнализации - на расстоянии не менее      тормозного   пути   при   экстренном  торможении  с  учетом  пути,      проходимого   поездом   за   время,  необходимое  для  воздействия     устройств  автоматической  локомотивной  сигнализации на тормозную      систему поезда при максимальной реализуемой скорости.

На  участках,  где  автоматическая  локомотивная  сигнализация      применяется  как  самостоятельное  средство  сигнализации и связи,      длина  двух  смежных блок-участков должна быть не менее тормозного      пути,  определенного для данного места при экстренном торможении с      учетом   пути,  проходимого  поездом  за  время,  необходимое  для      воздействия  устройств автоматической локомотивной сигнализации на      тормозную систему при максимальной реализуемой скорости.

6.6. Светофоры устанавливаются с правой стороны по направлению      движения  или  над  осью  ограждаемого  ими  пути.  Заградительные      светофоры, устанавливаемые на перегонах      перед   железнодорожными  переездами  для  поездов,  следующих  по      неправильному  пути,  могут  располагаться  и  с  левой стороны по      направлению движения.

Светофоры  должны  устанавливаться  так,  чтобы подаваемые ими      сигналы  нельзя  было принимать с поезда за сигналы, относящиеся к      смежным путям.

В  случаях  отсутствия  габарита  для  установки  светофоров с      правой  стороны  по решению владельца инфраструктуры допускается      располагать с левой стороны:

входные  светофоры, устанавливаемые      для  приема на станцию поездов, следующих по неправильному пути, а      также   подталкивающих   локомотивов   и   хозяйственных  поездов,      возвращающихся с перегона по неправильному пути;

входные  и  проходные  светофоры,  устанавливаемые временно на      период строительства вторых путей.

По  решению  владельца инфраструктуры на отдельных станциях      допускается установка с левой стороны горочных светофоров, где это      вызывается условиями технологии маневровой работы.

6.7.  Светофоры применяются, как правило, с нормально горящими      сигнальными огнями.          На  линиях  с автоблокировкой допускается применение нормально      негорящих  сигнальных  огней на проходных светофорах, загорающихся      при вступлении поезда на блок-участок перед ними.

6.8.  При  возникновении  неисправности  устройств  управления      светофоры  должны автоматически принимать запрещающее показание, а      предупредительные    светофоры    -   показание,   соответствующее      запрещающему показанию связанных с ними основных светофоров.

6.9.  На  участках,  оборудованных автоблокировкой, нормальным      показанием  проходных  светофоров является разрешающее, а входных,      маршрутных и выходных - запрещающее.

На участках железнодорожных путей, где входные, маршрутные и выходные      светофоры   могут  переводиться  на  автоматическое  действие  для  безостановочного   пропуска поездов  по  станции,  разрешающее  показание      является нормальным при переводе их на автоматическое действие.

На  участках,  не  оборудованных  автоблокировкой,  нормальным      показанием  входных,  выходных,  проходных и маршрутных светофоров      является  запрещающее.          Нормальное   показание  светофоров  прикрытия  устанавливается      владельцем инфраструктуры.

6.10.  Входные  светофоры  должны  быть установлены от первого      входного  стрелочного перевода на расстоянии не ближе 50 м, считая      от  остряка  противошерстного или предельного столбика пошерстного      стрелочного перевода.

Входные  светофоры, ранее установленные на расстоянии менее 50      м,   но   не   ближе  15  м  от  стрелочного  перевода,  могут  не      переставляться.

На   электрифицированных   участках   железнодорожных путей  входные      светофоры,  а  также  сигнальные  знаки  "Граница  станции" должны      устанавливаться   перед   воздушными   промежутками   (со  стороны      перегона),  отделяющими  контактную  сеть  перегонов от контактной      сети станций.

6.11.  Выходные  светофоры  должны устанавливаться для каждого      отправочного  пути  впереди  места,  предназначенного  для стоянки      локомотива отправляющегося поезда.

На  станциях  при  отправлении  поездов  с  путей,  не имеющих      достаточной  длины,  когда  голова  поезда  находится  за выходным      светофором,  разрешается  на  обратной  стороне  его устанавливать      повторительную  головку  светофора.  Перечень  станций, на которых      необходимо   устанавливать   повторительную  головку  на  выходных      светофорах,   и   порядок  применения  сигналов  в  таких  случаях      устанавливаются владельцем инфраструктуры.

Допускается   установка   групповых   выходных   и  маршрутных      светофоров  для  группы  путей, кроме тех, по которым производится      безостановочный  пропуск  поездов. Групповые выходные и маршрутные      светофоры     должны    дополняться    маршрутными    указателями,      показывающими  номер  пути,  с  которого  разрешается  отправление      поезда.

6.12.    Проходные    светофоры    автоматической   блокировки      устанавливаются  на  границах  между  блок-участками,  а проходные      светофоры   полуавтоматической  блокировки  -  на  границах  между      межпостовыми перегонами.

На  участках,  где  автоматическая  локомотивная  сигнализация      применяется  как самостоятельное средство сигнализации и связи, на      границах  блок-участков  устанавливаются сигнальные знаки "Граница      блок-участка".

На  двухпутных перегонах при движении по неправильному пути по      сигналам  локомотивного  светофора  границей блок-участка является      светофор автоблокировки, установленный для движения по правильному      пути.

6.13.  На  станциях  стрелки,  входящие  в  маршруты  приема и      отправления  поездов,  должны  иметь взаимозависимость с входными,      выходными и маршрутными светофорами.

6.14.  Стрелки  ответвлений  от главного пути на перегонах при      наличии  устройств  путевой блокировки или электрожезловой системы      должны  быть  связаны  с  этими  устройствами таким образом, чтобы      открытие ближайшего проходного или выходного светофора или изъятие      жезла  было  возможно  только  при нормальном положении стрелки по      главному пути.

6.15.  Пересечения  в  одном уровне и сплетения линий, а также      разводные   мосты   должны   ограждаться   светофорами  прикрытия,      установленными  с  обеих  сторон  на  расстоянии  не  ближе  50  м      соответственно от предельных столбиков или начала моста.

При  пересечении  в  одном уровне и сплетениях линий светофоры      прикрытия   должны  иметь  такую  взаимозависимость,  при  которой      открытие  одного  из  них  было бы возможно только при запрещающих      показаниях светофоров враждебных маршрутов.

На  разводных мостах открытие светофоров прикрытия должно быть      возможно только при наведенном положении моста.

6.16.  На станциях, расположенных на участках с автоматической      или    полуавтоматической   блокировкой,   где   предусматривается      безостановочный  пропуск  поездов  по главным и приемо-отправочным      путям,  на  входных  и  маршрутных  светофорах  должна применяться      сигнализация безостановочного пропуска поездов по этим путям.

6.17.   Схемы   расстановки   светофоров,   а   также  таблицы      взаимозависимости   положения   стрелок   и  сигнальных  показаний      светофоров   в  маршрутах  на  станциях  утверждаются  владельцем инфраструктуры.

6.18.   Места   установки   постоянных  сигналов  определяются      комиссией,  назначаемой  владельцем инфраструктуры

Путевая автоматическая

и полуавтоматическая блокировка

6.19.  Перегоны,  как правило, должны быть оборудованы путевой      блокировкой, а на отдельных участках - автоматической локомотивной      сигнализацией,    применяемой    как    самостоятельное   средство      сигнализации  и  связи, при которой движение поездов на перегоне в      обоих   направлениях   осуществляется   по  сигналам  локомотивных      светофоров.

6.20.    Устройства    автоматической   и   полуавтоматической      блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи,  не  должны допускать открытия выходного, проходного или локомотивного       светофора  до  освобождения  подвижным  составом  ограждаемого ими      блок-участка  (межстанционного или межпостового перегона), а также      самопроизвольного  закрытия  светофора  в  результате  перехода  с      основного на резервное электроснабжение или наоборот.

6.21.  На  однопутных  перегонах, оборудованных автоматической      или  полуавтоматической  блокировкой,  после  открытия  на станции      выходного  светофора  должна  быть  исключена возможность открытия      соседней  станцией выходных и проходных светофоров для отправления      поездов на этот же перегон в противоположном направлении.

Такая  же взаимозависимость сигналов должна быть на двухпутных      и   многопутных   перегонах,   оборудованных   автоматической  или      полуавтоматической   блокировкой  для  двустороннего  движения  по      каждому пути.

На   оборудованных   автоблокировкой   однопутных  участках  с      двухпутными   вставками,  а  также  на  двухпутных  и  многопутных      перегонах  грузонапряженных  линий,  где  движение  по  показаниям      светофоров  автоблокировки  осуществляется  в  одном  направлении,      могут  предусматриваться устройства, позволяющие в противоположном      направлении  (по  неправильному  пути)  обеспечивать  движение  по      сигналам локомотивных светофоров. Эти устройства, в зависимости от      применяемых   технических   решений,   действуют   постоянно   или      включаются   на  период  производства  ремонтных,  строительных  и      восстановительных работ.

6.22.  При  автоматической  блокировке  все   светофоры должны      автоматически  принимать запрещающее показание при входе поезда на      ограждаемые  ими  блок-участки, а также в случае нарушения целостности рельсовых цепей этих участков.

6.23.  На  станциях,  расположенных на участках, оборудованных      путевой  блокировки,  эти устройства должны иметь ключи-жезлы для      хозяйственных поездов, а на станциях, расположенных на  участках с полуавтоматической      блокировкой,  где применяется подталкивание поездов с возвращением      подталкивающего локомотива, - ключи-жезлы и для них.

На    однопутных    линиях,    оборудованных    автоматической      блокировкой,  а  также  на  двухпутных  перегонах  с  двусторонней      автоблокировкой  по  каждому  пути,  на станциях, где производится      маневровая  работа  с  выходом  маневрирующего  состава за границу      станции,  устройства  автоматической  блокировки при необходимости      дополняются связанными с ними маневровыми светофорами.

6.24.  На  станциях,  расположенных  на  линиях, оборудованных      автоматической   и  полуавтоматической  блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, используемой как самостоятельное средство сигнализации и связи,  должны  быть      устройства:

не  допускающие  открытия  входного  светофора  при  маршруте,      установленном на занятый путь;

обеспечивающие на аппарате управления контроль занятости путей      и стрелок.

При  полуавтоматической  блокировке  на  станциях  могут  быть      устройства, позволяющие:

выключение   контроля   свободности  стрелочных  изолированных      участков в маршруте отправления из-за их неисправности;

повторное  открытие  закрывшегося  выходного  светофора,  если      поезд фактически его не проследовал;

обеспечивать  автоматический контроль прибытия поезда в полном      составе.

6.25.    Автоматическая    блокировка    должна    дополняться      автоматической    локомотивной    сигнализацией   и   устройствами      диспетчерского контроля за движением поездов,   а   полуавтоматическая   блокировка   -  путевыми устройствами    автоматической локомотивной сигнализации на участках приближения к станциям.

6.26. Вновь внедряемые устройства автоматической и полуавтоматической блокировки должны дополняться техническими средствами их диагностики.

Электрическая централизация стрелок и светофоров

6.27.    Устройства    электрической    централизации   должны      обеспечивать:

взаимное замыкание стрелок и светофоров;

включение запрещающего показания светофора при потере контроля положения стрелки, занятии подвижным составом участков пути и стрелочных секций, входящих в данный маршрут;

контроль  положения  стрелок, участков пути  и стрелочных      секций на аппарате управления;

возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и      светофорами,  производство  маневровых  передвижений по показаниям      маневровых  светофоров,  при  необходимости  передачу  стрелок  на      местное управление;

управление  устройствами для предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава на маршруты следования поездов и их контроль.

6.28.   Устройства   электрической   централизации  не  должны      допускать:

открытия  входного  светофора  при  маршруте, установленном на      занятый путь;

перевода стрелки под подвижным составом;

открытия  светофоров,  соответствующих  данному маршруту, если      стрелки не поставлены в надлежащее положение;

перевода  входящей  в  маршрут  стрелки или открытия светофора      враждебного   маршрута   при   открытом   светофоре,   ограждающем      установленный маршрут.

6.29. Приводы и замыкатели централизованных стрелок должны:

обеспечивать при крайних положениях стрелок плотное прилегание      прижатого   остряка  к  рамному  рельсу  и  подвижного  сердечника      крестовины к усовику;

не   допускать   замыкания  остряков  стрелки  или  подвижного      сердечника  крестовины при зазоре между прижатым остряком и рамным      рельсом или подвижным сердечником и усовиком 4 мм и более;

отводить  другой  остряк  от  рамного  рельса на расстояние не      менее 125 мм.

6.30. Вновь внедряемые устройства электрической централизации стрелок и светофоров должны дополняться техническими средствами их диагностики.

Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль за движением поездов

6.31.    Устройства    диспетчерской    централизации   должны      обеспечивать:

управление  из  одного  пункта следующими устройствами ряда станций и перегонов: электрической централизации стрелок и светофоров; автоблокировки; автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи; полуавтоматической блокировки с автоматическим контролем прибытия поезда в полном составе;

контроль на аппарате управления положения и занятости стрелок, занятости перегонов, путей на станциях и прилегающих к ним блок-участков, а также повторения показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;

возможность передачи станций на резервное управление стрелками и светофорами по приему, отправлению поездов и производству маневров или передачи стрелок на местное управление для производства маневров;

автоматическую запись графика исполненного движения поездов, а также передачу соответствующей информации в автоматизированные системы управления движением поездов.

6.32. Системы диспетчерской централизации, имеющие в своем составе аппаратно-программные комплексы, должны обеспечивать:

возможность изменения направления движения поездным диспетчером при ложной занятости блок-участков;

возможность дачи сигнала путевого прибытия полуавтоматической блокировки при неисправности устройств автоматического контроля прибытия поезда в полном составе;
         контроль состояния переездной сигнализации и устройств контроля схода подвижного состава.

6.33. Устройства телеуправления стрелками и светофорами прилегающих станций должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к устройствам диспетчерской централизации.
         6.34. Устройства диспетчерского контроля за движением поездов на участках, оборудованных автоблокировкой, должны обеспечивать контроль установленного направления движения (на однопутных  перегонах), занятости блок-участков, главных и приемо-отправочных путей на промежуточных  станциях, показаний входных и выходных светофоров.

6.35. Вновь внедряемые устройства диспетчерского контроля за движением поездов, кроме того,  должны обеспечивать контроль:

положения стрелок;

занятости станционных путей и изолированных участков;

автоматического действия светофоров на станциях;

занятости перегонов;

установленного направления движения;

состояния переездной сигнализации;

состояния станционных и перегонных устройств СЦБ.

Путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации

6.36. На   станциях,   расположенных   на   участках,  оборудованных      автоблокировкой  или  автоматической  локомотивной  сигнализацией,      применяемой  как  самостоятельное  средство  сигнализации и связи,      главные  пути,  пути  приема и отправления пассажирских поездов, а      также   приемо-отправочные   пути  для  безостановочного  пропуска      поездов    должны    быть    оборудованы   путевыми   устройствами      автоматической локомотивной сигнализации.

6.37. При   полуавтоматической   блокировке, путевыми  устройствами      автоматической   локомотивной   сигнализации  оборудуются  участки      приближения и главные пути станций          Отсутствие   путевых   устройств  автоматической  локомотивной      сигнализации для отдельных станций допускается только с разрешения      владельца инфраструктуры.

Ключевая зависимость стрелок и  светофоров

6.38.  Устройства  ключевой  зависимости  должны  обеспечивать      взаимное  замыкание  стрелок  и  светофоров  посредством контрольных      замков.

6.39. Стрелочные контрольные замки должны:

допускать извлечение ключа только при запертой стрелке;

запирать  стрелки  только в положении, указанном на вынутом из      замка  ключе,  при  условии  плотного прилегания остряка к рамному      рельсу;

не  допускать  возможности  запирания стрелки при зазоре между      прижатым остряком и рамным рельсом 4 мм и более.

Не  допускается применение стрелочных контрольных замков одной      и той же серии в пределах одной станции, а на крупных станциях - в      пределах  одного  стрелочного  района  и  смежных с ним стрелочных      постов других районов.

Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок

6.40.  Устройства  механизации  и  автоматизации сортировочных      горок  должны обеспечивать непрерывное, бесперебойное и безопасное      расформирование   составов   с   расчетной  (проектной)  скоростью      роспуска,  при этом мощность тормозных средств на каждой тормозной      позиции  должна  позволять реализацию этой скорости и обеспечивать      безопасность сортировки вагонов.

На  механизированных сортировочных горках стрелочные переводы,      участвующие  при  роспуске  составов  в  распределении  отцепов по      сортировочным путям, должны быть включены в горочную электрическую      или горочную автоматическую централизацию.

Горочная централизация должна обеспечивать:

индивидуальное управление стрелками;

электрическое  замыкание  всех  пошерстных стрелок, по которым      осуществляется  роспуск  состава,  а  также  охранных, исключающих      выход подвижного состава в зону роспуска;

контроль  положения  стрелок  и занятости стрелочных секций на      пульте управления.

Горочная  централизация  не  должна допускать перевода стрелки      под подвижным составом.

Горочная  автоматическая  централизация  стрелок,  кроме того,      должна обеспечивать:

автоматическое  управление  стрелками  распределительной  зоны      сортировочной  горки  в  процессе скатывания отцепов в программном      или маршрутном  режимах работы;

автоматический  возврат  стрелки в контролируемое положение до      вступления  отцепа  на  изолированную  стрелочную  секцию в случае      возникновения  в  момент  перевода  препятствия  между  остряком и      рамным рельсом;

возможность  перехода  в  процессе  роспуска на индивидуальное      управление стрелками.

Устройства   автоматизированных   сортировочных  горок,  кроме      выполнения  требований,  предъявляемых к механизированным горкам с      горочной автоматической централизацией, должны обеспечивать:

управление и контроль надвигом и роспуском составов;

автоматическое регулирование скорости скатывания отцепов;

контроль результатов роспуска составов;

обмен   информацией   с   информационно-планирующей   системой      сортировочной станции.

Автоматическая переездная сигнализация

и автоматические шлагбаумы

6.41.  Автоматическая  переездная сигнализация должна начинать      подачу   сигнала  остановки  в  сторону  автомобильной  дороги,  а      автоматические  шлагбаумы  принимать  закрытое положение за время,      необходимое  для  заблаговременного  освобождения железнодорожного      переезда    транспортными   средствами   до   подхода   поезда   к      железнодорожному переезду.

Автоматическая   переездная   сигнализация  должна  продолжать      действовать,   а  автоматические  шлагбаумы  должны  оставаться  в      закрытом   положении   до  полного  освобождения  железнодорожного      переезда поездом.

Средства автоматического контроля технического состояния

подвижного состава на ходу поезда

6.42. Средства автоматического контроля технического состояния      подвижного состава на ходу поезда должны обеспечивать:

передачу  дежурному по впереди лежащей станции, а на участках,      оборудованных диспетчерской централизацией, - поездному диспетчеру      информации   о   наличии  и  расположении  в  поезде  неисправного      подвижного состава и виде неисправности;

передачу    информации    машинисту   локомотива   посредством      светящихся  полос  указателя наличия неисправных вагонов в поездах      или сообщения речевого информатора о наличии в поезде неисправного      подвижного состава;

регистрацию передаваемой дежурному по впереди лежащей станции,      а  на  участках,  оборудованных  диспетчерской  централизацией,  -      поездному диспетчеру, информации о наличии и расположении в поезде      неисправного подвижного состава и виде неисправности.

Новые средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда должны обепечивать возможность контроля подвижного состава при его движении по перегону в обоих направлениях.

Порядок  применения,  размещения,  технического обслуживания и      эксплуатации   указанных   средств  контроля  устанавливается  владельцем инфраструктуры.

Устройства контроля схода подвижного состава

6.43. Устройства контроля схода подвижного состава при срабатывании должны обеспечивать:

включение запрещающего показания на светофорах (входных, проходных, заградительных, прикрытия), ограждающих станции или искусственные сооружения;

передачу дежурному по впереди лежащей станции (на щиток управления тоннельной (мостовой) сигнализации), а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией – поездному диспетчеру  информации о сходе подвижного состава.

Вновь внедряемые устройства контроля схода подвижного состава дополнительно должны обеспечивать автоматическую передачу машинисту локомотива информации о сходе подвижного состава.

Линии СЦБ

6.44. Кабельные линии СЦБ, в том числе волоконно-оптические, на перегонах должны прокладываться, как правило, в полосе отвода железных дорог вне пределов земляного полотна. В отдельных случаях допускается прокладка кабельных линий в земляном полотне с соблюдением действующих правил.
          6.45. Сооружения и устройства СЦБ  должны быть защищены от мешающего и опасного влияния тягового тока, линий электропередачи и грозовых разрядов.

6.46. Воздушные  линии  СЦБ при максимальной стреле провеса      должны находиться на высоте не менее, м:

2,5 - от земли в ненаселенной местности;

3,0 - от земли в населенной местности;

5,5 - от полотна пересекаемых автомобильных дорог;

7,5   -   от   верха   головки   рельса   пересекаемых    неэлектрифицированных железнодорожных путей.

6.47. В местах пересечения с электрифицированными железнодорожными путями линии СЦБ выполняются только кабелем.

Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, имеющие в своем составе аппаратно-программные комплексы

6.48. Вновь внедряемые устройства путевой блокировки, электрической централизации стрелок и светофоров, диспетчерской централизации и диспетчерского контроля за движением поездов, механизации и автоматизации сортировочных горок и другие, имеющие в своем составе аппаратно-программные комплексы, кроме требований, предъявляемых к указанным устройствам, дополнительно должны обеспечивать регистрацию и архивирование информации о событиях, связанных с движением поездов и маневровой работой, а также  действий дежурного по станции, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией – поездного диспетчера.

Указанные  устройства должны быть обеспечены  бесперебойным электрическим питанием.

Техническое обслуживание устройств СЦБ

6.49.   Аппараты   СЦБ,   при  помощи  которых  осуществляются       различного   рода   зависимости,   должны  быть  закрыты  и  опломбированы;      вскрытие  их  допускается  производить только уполномоченным на то      работником   подразделения СЦБ  с  обязательной      предварительной  записью  в  Журнале  осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

За      целостность  пломб на аппаратах СЦБ несут ответственность      дежурные  работники,  пользующиеся  этими  аппаратами (дежурные по      станциям,  операторы  поста  централизации,  дежурные  стрелочного      поста, машинисты локомотивов и др.).

Перечень пломбируемых устройств СЦБ определяется владельцем инфраструктуры.

6.50.  Подразделения СЦБ должны иметь чертежи и      описания  имеющихся  в подразделении  устройств СЦБ и других      обслуживаемых  ими устройств, соответствующие стандарты и нормы. В эти документы должны своевременно вноситься все изменения.

Порядок утверждения  типовых   решений   по   устройствам  СЦБ  устанавливается владельцем инфраструктуры.   Использование   нетиповых  технических  решений  в      устройствах СЦБ не допускается.

6.51.  Порядок внесения временных   изменений  зависимостей  устройств СЦБ устанавливается владельцем инфраструктуры.

6.52.  Плановые работы по переоборудованию, переносу, ремонту,      испытанию  и  замене  устройств  и  приборов СЦБ и другие плановые      работы,   вызывающие   нарушение  установленных  зависимостей  или      временное   прекращение   их   действия,  должны  производиться  с      назначением    ответственных    руководителей    за    обеспечение      безопасности  движения  и  производство  работ  в  соответствии  с      порядком,  устанавливаемым владельцем инфраструктуры, предусматривающим      минимальные  сроки  их выполнения.

В любых случаях такие работы на      станциях  должны  производиться с согласия дежурного по станции и с      предварительным  оформлением  руководителем  этих  работ записи  в Журнале      осмотра  путей,  стрелочных  переводов,  устройств  СЦБ,  связи  и      контактной   сети.  На  участках  с  диспетчерской  централизацией      аналогичные   работы   должны   производиться  только  с  согласия      поездного диспетчера.

При  расположении  устройств  на  значительном  расстоянии  от      помещения  дежурного  по  станции  запись о вводе этих устройств в      действие, а также запись о временном выключении этих устройств для      производства  непредвиденных  работ  по  устранению неисправностей      может  заменяться регистрируемой в том же журнале телефонограммой,      передаваемой  дежурному  по  станции с последующей личной подписью      руководителя  работ в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов,      устройств СЦБ, связи и контактной сети.

Замена  и отключение отдельных устройств и приборов СЦБ, когда      установленные  зависимости  не  нарушаются,  могут производиться с      согласия   дежурного  по  станции  (на  участках  с  диспетчерской      централизацией  -  поездного  диспетчера)  без  записи  в  Журнале      осмотра  путей,  стрелочных  переводов,  устройств  СЦБ,  связи  и      контактной  сети.  Перечень  работ  по  замене  и отключению таких      устройств и приборов устанавливается владельцем инфраструктуры.

Испытания  действующих  устройств  СЦБ  во всех случаях должны      производиться с согласия и под наблюдением дежурного по станции, а      на  участках с диспетчерской централизацией - с согласия поездного      диспетчера.

6.53  .  Порядок своевременного   и   бесперебойного   освещения  на станционных путях           светофоров,  маршрутных указателей,   стрелочных   указателей,   указателей  устройств  сбрасывания,      путевого  заграждения, стационарных устройств для закрепления вагонов, гидравлических  колонок на станциях и    сигнальных   приборов устанавливает владелец инфраструктуры.

Освещение   сигнальных  приборов  должно  обеспечивать      отчетливую видимость показаний сигналов.

6.54.   Работники   подразделений СЦБ обязаны      обеспечивать  постоянную нормальную видимость сигнальных показаний      светофоров и маршрутных указателей порядком, установленным владельцем инфраструктуры.

Руководители подразделений СЦБ  и локомотивных депо      или  их заместители не реже одного раза в квартал должны проверять      с  локомотива видимость светофоров, работу  автоматической  локомотивной  сигнализации и устройств безопасности.

Действие  путевых устройств автоматической  локомотивной сигнализации, автоматического управления торможением поезда и контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда   периодически   проверяется   вагоном-лабораторией   с      документированной    регистрацией    результатов  проверки порядком,  установленным владельцем инфраструктуры.

6.55. Устройства пути, СЦБ, электроснабжения, подвижной состав      и  специальный  самоходный  подвижной  состав  должны обеспечивать      постоянную надежную работу электрических рельсовых цепей.

Порядок технического обслуживания и нормы содержания устройств      пути,  СЦБ,  электроснабжения,  подвижного  состава и специального      самоходного   подвижного   состава,  обеспечивающие  бесперебойную      работу электрических рельсовых цепей и обратной тяговой рельсовой сети, устанавливается владельцем инфраструктуры

6.56. Работники, пользующиеся устройствами СЦБ, должны      быть  обучены  порядку  пользования  ими,  и знания их должны быть      проверены.

Ответственным за обучение и периодическую проверку знаний этих      устройств является каждый начальник в отношении своих подчиненных.

Глава 7

СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА  СВЯЗИ

Связь

7.1. На  всех  участках  железнодорожных путей  должна быть поездная       диспетчерская и     поездная     межстанционная,     постанционная,      линейно-путевая, стрелочная связь.

На   участках,  оборудованных  автоблокировкой,  диспетчерской       централизацией, и на всех электрифицированных участках должна быть      энергодиспетчерская и перегонная связь.

Участки  с  кабельными  линиями  связи  должны иметь служебную      связь электромехаников СЦБ и связи.

Кроме того, на железнодорожном транспорте в зависимости от категорий участков могут быть организованы другие виды электросвязи или сети передачи данных для управления движением поездов, содержания объектов инфраструктуры и подвижного состава, оказания услуг клиентам железнодорожного транспорта и взаимодействия предприятий и организаций железнодорожного транспорта.

7.2.  Все  участки  железнодорожных путей  должны  быть оборудованы      поездной радиосвязью.

Поездная  радиосвязь должна обеспечивать устойчивую двустороннюю      связь  машинистов  поездных  локомотивов,  моторвагонных  поездов,      специального    самоходного   подвижного   состава:   с   поездным      диспетчером  в  пределах всего диспетчерского участка; с дежурными      по  станциям,  ограничивающим  перегон;  с машинистами встречных и      вслед  идущих  локомотивов,  моторвагонных  поездов,  специального      самоходного  подвижного  состава, находящихся на одном перегоне; с      дежурными  по переездам в пределах одного перегона, включая ограничивающие его станции, дежурными по депо,  с руководителями ремонтных работ и      сигналистами;  со стрелками военизированной (ведомственной) охраны      в  поездах и на объектах; с помощником машиниста при выходе его из      кабины; с начальником (механиком-бригадиром) пассажирского поезда в пределах длины поезда и при удалении не более 50 м от оси пути следования.

Увеличение протяженности перегонов свыше 15 км вследствие закрытия станций, отмены дежурств дежурных по станциям или по другим причинам разрешается только при условии обязательного обеспечения устойчивой поездной радиосвязи машинистов поездных локомотивов, моторвагонных поездов и специального самоходного подвижного состава при следовании по перегону между собой, с поездным диспетчером, с дежурными по станциям, 
ограничивающим перегон, и с дежурными по переездам, находящимся на перегоне.

Цифровые системы поездной радиосвязи, внедряемые на участках железнодорожных путей  должны обеспечивать надежную двустороннюю связь перечисленных в  настоящем  пункте работников вне зависимости от протяженности перегонов.

Правила пользования поездной радиосвязью, порядок, обеспечивающий безопасность движения при ее неисправности, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Технические   нормативы   поездной      радиосвязи устанавливаются владельцем инфраструктуры.

7. 3. На станциях в зависимости от технологической потребности должны применяться станционная радиосвязь, устройства двусторонней парковой связи, ремонтно-оперативная связь и связь для оповещения пассажиров.

Перечень необходимых видов связи на станциях определяется владельцем инфраструктуры. Станционная  радиосвязь должна обеспечивать двустороннюю связь в границах станции для организации маневровых передвижений, подачи и уборки вагонов на места погрузки-выгрузки, организации процессов по формированию, расформированию, приему и отправлению поездов.

При одновременной работе нескольких маневровых локомотивов в разных маневровых районах в пределах одной станции не допускается применение одинаковых радиочастот в сетях симплексной аналоговой станционной радиосвязи для разных маневровых районов в пределах одной станции. Для  каждого маневрового района станции и обслуживающих его локомотивов должна испоьзоваться отдельная радиочастота

Устройства двусторонней парковой связи должны обеспечивать хорошую слышимость в пределах парка. Эти устройства должны иметь направленное  действие для уменьшения шума за территорией железнодорожного транспорта.

Устройства двусторонней парковой связи, применяемые для передачи указаний о поездной и маневровой работе, а также для информации пассажиров, должны быть постоянно   включены, обеспечивать непрерывное действие, иметь контроль включенного состояния.

Для организации технологических переговоров работников станции допускается вместо двусторонней парковой связи использование устройств мобильной радиосвязи. Порядок применения устройств мобильной радиосвязи определяет владелец инфраструктуры.

7. 4. Устройства поездной и станционной радиосвязи на станциях      (в  соответствии  с перечнем, устанавливаемым владельцем инфраструктуры)  и  диспетчерских  участках  должны оборудоваться системой      документированной регистрации переговоров.

Порядок  оснащения и пользования  системой  документированной  регистрации      переговоров устанавливается владельцем инфраструктуры.

7.5. Для  управления  ремонтными  работами  на  перегонах   и      станциях     грузонапряженных     линий     должна  применяться      ремонтно-оперативная радиосвязь,  предназначенная для  обеспечения      надежной  двусторонней  связи  внутри  ремонтных  подразделений  с      руководителем работ, руководителя работ с машинистами локомотивов,      машинистами специального самоходного подвижного состава и дежурным      аппаратом соответствующего подразделения.          Перечень   участков,  оборудуемых  ремонтно-оперативной связью, и принципы её организации, определяются    владельцем инфраструктуры.

7.6.  Не допускается использование поездной диспетчерской, межстанционной связи, поездной и станционной радиосвязи, двусторонней парковой связи для переговоров по вопросам, не связанным с движением поездов.

В  сеть  стрелочной  связи  допускается включение только телефонов исполнительных постов централизации, стрелочных      постов и дежурного по станции.

В  поездную  диспетчерскую  связь допускается включение только      телефонов    дежурных   по   станциям,   маневровых   диспетчеров,      операторов железнодорожных станций,  дежурных  по  локомотивным  депо,  подменным пунктам,      энергодиспетчеров    и   локомотивных   диспетчеров, дежурного персонала подразделений, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов инфраструктуры.  На  участках  с  диспетчерской      централизацией  в  поездную  диспетчерскую  связь  допускается  включение   телефонов  дежурных  по      переездам.

На  станциях, где нет в  штате  дежурных  работников подразделений перевозок  или они   имеются в штате, но не предусмотрено круглосуточное дежурство, разрешается включение в  поездную диспетчерскую связь телефонов (переговорных устройств), устанавливаемых в квартирах начальников станций, специалистов СЦБ и связи.

Включение  телефонов (переговорных устройств), устанавливаемых      в  квартирах,  в этих случаях производит поездной диспетчер только      на время переговоров.

Допускается временно включать в провода  и каналы поездной диспетчерской      связи  на  перегонах  переносные  телефоны  водителей  дрезин (при      вынужденной  остановке),  начальников восстановительных и пожарных      поездов,  электромехаников  СЦБ, связи и руководителей восстановительных,      путевых работ и работ по устройствам электроснабжения.

Конкретный перечень абонентов, включаемых в поездную диспетчерскую связь, и порядок подключения устанавливается владельцем инфраструктуры.

В  поездную  межстанционную связь допускается включение только      телефонов  дежурных  по станциям, а на участках с автоблокировкой,      кроме того, телефонов перегонной связи и дежурных по переездам.

Линии связи

7.7.Кабельные линии связи на перегонах в грунт должны прокладываться, как правило, в полосе отвода железных дорог вне пределов земляного полотна. В отдельных случаях допускается прокладка кабельных линий в земляном полотне с соблюдением действующих  правил. Линии связи могут быть выполнены методом подвески на опорах контактной сети или высоковольтных линий.

Кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее, м:

5,0 - от земли в ненаселенной местности;

6,0 - от земли в населенной местности;

4,5 - от поверхности пассажирских платформ;

7,0  -  от  полотна  автомобильных  дорог на железнодорожных переездах.

Воздушные линии связи при максимальной стреле провеса должны находиться на высоте не менее, м:

2,5 - от земли в ненаселенной местности;

3,0 - от земли в населенной местности;

5,5 - от полотна пересекаемых автомобильных дорог;

7,5 - от верха головки рельса пересекаемых неэлектрифицированных железнодорожных путей.

В местах пересечения с электрифицированными железнодорожными путями линии связи выполняются только кабелем.

7.8. При повреждении аналоговых линий связи их восстановление должно производиться в следующей очередности:

каналы и  тракты, обеспечивающие  действие поездной  диспетчерской связи;

каналы и тракты систем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки;

каналы и тракты энергодиспетчерской связи, поездной межстанционной связи и телеуправления устройствами электроснабжения;

остальные каналы связи .

При повреждении волоконно-оптических линий связи восстановление сетей должно производиться в следующей очередности:

магистральные линейные тракты и системы передачи;

каналы и тракты оперативно-технологической связи;

каналы и тракты магистральной связи;

остальные каналы связи.

В  случае повреждения одновременно двух и более действующих на участке линий связи приоритетность восстановления определяется мощностью линий и должна быть следующей:

волоконно-оптические линии связи;

линии связи на основе металлических кабелей с медными жилами;

воздушные линии связи.

7.9. Сооружения и устройства связи должны быть защищены от мешающего и  опасного   влияния тягового тока, линий электропередачи и перенапряжений.

Техническое обслуживание устройств связи

7.10.   Аппараты     поездной  и      станционной  радиосвязи  должны  быть  закрыты  и  опломбированы;      вскрытие  их  допускается  производить только уполномоченным на то      работником   с  обязательной      предварительной  записью  в  Журнале  осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

За      целостность  пломб на аппаратах радиосвязи несут ответственность      дежурные  работники,  пользующиеся  этими  аппаратами (дежурные по      станциям,  операторы  поста  централизации,  дежурные  стрелочного      поста, машинисты локомотивов и др.).

Перечень пломбируемых устройств связи определяется владельцем инфраструктуры.

7.11.  Подразделения связи должны иметь чертежи и описания  имеющихся   в подразделении устройств связи и других      обслуживаемых  ими устройств, соответствующие стандарты и нормы. В эти документы должны своевременно вноситься все изменения.

Порядок утверждения  типовых   решений   по   устройствам  связи  устанавливается владельцем инфраструктуры.

7.12.  Плановые работы по переоборудованию, переносу, ремонту,      испытанию  и  замене  устройств  и  приборов связи и другие плановые      работы,   вызывающие   временное   прекращение  действия связи,  должны  производиться  с      назначением    ответственных    руководителей    за    обеспечение      безопасности  движения  и  производство  работ  в  соответствии  с      порядком,  устанавливаемым владельцем инфраструктуры, предусматривающим      минимальные  сроки  их выполнения.

В любых случаях такие работы на      станциях  должны  производиться с согласия дежурного по станции и с      предварительным  оформлением  руководителем  этих  работ в Журнале      осмотра  путей,  стрелочных  переводов,  устройств  СЦБ,  связи  и      контактной   сети.  На  участках  с  диспетчерской  централизацией      аналогичные   работы   должны   производиться  только  с  согласия      поездного диспетчера.

При  расположении  устройств  на  значительном  расстоянии  от      помещения  дежурного  по  станции  запись о вводе связи  в      действие, а также запись о временном выключении связи  для      производства  непредвиденных  работ  по  устранению неисправностей      может  заменяться регистрируемой в том же журнале телефонограммой,      передаваемой  дежурному  по  станции с последующей личной подписью      руководителя  работ в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов,      устройств СЦБ, связи и контактной сети.

7.13.  Руководители подразделений связи  и локомотивных депо      или  их заместители не реже одного раза в квартал должны проверять      с  локомотива  работу     радиосвязи.          Действие  поездной      радиосвязи   периодически   проверяется   вагоном-лабораторией   с      документированной    регистрацией    результатов    по    графику,      утверждаемому  владельцем инфраструктуры.

Результаты   проверки   рассматриваются   совместно   подразделениями      связи и      локомотивного хозяйства.

7.14. Работники, пользующиеся устройствами связи, должны      быть  обучены  порядку  пользования  ими,  и знания их должны быть      проверены.

Ответственным за обучение и периодическую проверку знаний этих      устройств является каждый начальник в отношении своих подчиненных.

7.15. Оказание услуг связи перевозчикам, не входящим в состав владельца инфраструктуры и другим клиентам железнодорожного транспорта производится в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ.

7.16. Порядок пользования и допуска перевозчиков и других клиентов железнодорожного транспорта к объектам инфраструктуры и объектам связи устанавливается владельцем инфраструктуры.

7.17. Качество используемых на железнодорожном транспорте систем, оборудования должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Глава 8. Информационно-вычислительная система

железнодорожного транспорта

8.1. Информационно-вычислительная система должна обеспечивать      возможность:

ввода, передачи, обработки,  хранения архивирования и резервирования данных;

выдачи   результатов  расчетов  потребителям  в  установленные      сроки;

решения  задач  планирования,  оперативного управления, учета,      статистики во всех подотраслях железнодорожного транспорта.

Технические    и   программные   средства   должны   постоянно      содержаться  в  работоспособном и активном состоянии, обеспечивать      требуемую надежность и достоверность.

Подключение    терминального    и   другого   оборудования   к      информационно-вычислительной  системе  железнодорожного транспорта      должно  осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным      владельцем инфраструктуры

Глава 9. СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

9.1.  Устройства электроснабжения должны обеспечивать надежное       электроснабжение:

электроподвижного    состава    для    движения    поездов   с      установленными  весовыми  нормами,  скоростями и интервалами между      ними при требуемых размерах движения;          устройств СЦБ, связи и вычислительной техники  не менее, чем от двух независимых источников электроэнергии, причем переход с основной системы электроснабжения на резервную или обратно должен происходить автоматически за время не более 1,3 с. С  разрешения владельца инфраструктуры  до       завершения   переустройства   допускается   выполнять переход с основной системы  электроснабжения на резервную или обратно вручную за время, достаточное для выполнения переключений оперативным персоналом;

всех  остальных  потребителей  железнодорожного  транспорта  в       соответствии с установленной владельцем инфраструктуры степенью резервирования.

При наличии аккумуляторного резерва источника электроснабжения       автоматической  и  полуавтоматической  блокировки он должен быть в      постоянной   готовности   и   обеспечивать   бесперебойную  работу      устройств СЦБ и переездной сигнализации в течение не менее 8 ч при      условии, что питание не отключалось в предыдущие 36 ч.

Периодичность технических обслуживаний и ремонтов каждого из видов оборудования, входящего в систему электроснабжения и объем выполняемых при этом работ устанавливается владельцем инфраструктуры.

9.2.  Уровень  напряжения  на  токоприемнике электроподвижного       состава должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при      постоянном  токе  и  не более 29 кВ при переменном токе и 4 кВ при   постоянном токе.

На  отдельных  участках железнодорожных путей с разрешения владельца инфраструктуры        допускается  уровень напряжения не менее 19 кВ при переменном токе       и 2,4 кВ при постоянном токе.

Номинальное  напряжение  переменного  тока  на устройствах СЦБ и связи       должно  быть  110,  220 или 380 В. Отклонения номинального  напряжения (в т.ч. кратковременные) от указанных величин       допускаются не более      10 %  в сторону как уменьшения, так и увеличения.

9.3.  Устройства  электроснабжения  должны иметь защиту от токов    короткого    замыкания,    перенапряжений, включая атмосферные и коммутационные,   и   перегрузок   сверх      установленных норм.

Продольные линии электроснабжения должны отключаться  при однофазных замыканиях на землю.

Металлические  подземные  сооружения  (трубопроводы,  кабели и      т.п.),  а также металлические и железобетонные мосты, путепроводы,      опоры контактной сети, светофоры, гидроколонки и т.п., находящиеся      в  районе  линий,  электрифицированных  на постоянном токе, должны      быть защищены от электрической коррозии.

Тяговые  подстанции  линий,  электрифицированных на постоянном      токе,  а  также  электроподвижной  состав  должны  иметь защиту от      проникновения  в  контактную  сеть  токов,  нарушающих  нормальное      действие устройств СЦБ и связи.

9.4.  Высота  подвески  контактного  провода над уровнем верха      головки  рельса  должна  быть на перегонах и станциях не ниже 5750      мм, а на переездах не ниже 6000 мм.

В исключительных случаях на существующих линиях это расстояние      в   пределах  искусственных  сооружений,  расположенных  на  путях      станций,   на  которых  не  предусматривается  стоянка  подвижного      состава,  а  также на перегонах с разрешения владельца инфраструктуры  может быть      уменьшено до 5675 мм при электрификации линии на переменном токе и      до 5550 мм - на постоянном токе.

Высота  подвески  контактного провода не должна превышать 6800       мм.

9.5.   В   пределах  искусственных  сооружений  расстояние  от    токоведущих  элементов  токоприемника  и  частей  контактной сети,      находящихся  под  напряжением,  до заземленных частей сооружений и      подвижного  состава  должно  быть  не  менее  200  мм  на  линиях,      электрифицированных  на  постоянном  токе,  и не менее 350 мм - на      переменном токе.

В  особых  случаях на существующих искусственных сооружениях с       разрешения  владельца инфраструктуры может  допускаться  уменьшение  указанных       расстояний.

9.6.  Расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор       контактной  сети на перегонах и станциях должно быть не менее 3100      мм.  Опоры в выемках должны устанавливаться вне пределов кюветов.

В  особо  сильно  снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на      выходах из них (на длине 100 м) расстояние от оси крайнего пути до      внутреннего  края  опор  контактной сети должно быть не менее 5700      мм. Перечень таких мест определяется владельцем инфраструктуры.     На существующих  линиях  до их реконструкции, а также в особо      трудных  условиях  на вновь электрифицируемых линиях расстояние от      оси  пути  до внутреннего края опор контактной сети допускается не      менее: 2450 мм - на станциях и 2750 мм - на перегонах.

Все указанные размеры установлены для прямых участков пути. На      кривых участках эти расстояния должны увеличиваться в соответствии      с габаритным уширением, установленным для опор контактной сети.          Взаимное  расположение опор контактной сети, воздушных линий и      светофоров,  а также сигнальных знаков должно обеспечивать хорошую      видимость сигналов и знаков.

На вновь сооружаемых линиях, где скорость пассажирских поездов возможна более 160 км/ч,  расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор      контактной  сети на перегонах и станциях должно быть не менее 3300   мм.

9.7. Все металлические сооружения (мосты, путепроводы, опоры),       на  которых  крепятся  элементы  контактной сети, детали крепления      контактной   сети   на  железобетонных  опорах,  железобетонных  и      неметаллических   искусственных   сооружениях,  а  также  отдельно      стоящие   металлические   конструкции   (гидроколонки,  светофоры,      элементы мостов и путепроводов и др.), расположенные на расстоянии      менее  5 м от частей контактной сети, находящихся под напряжением,      должны  быть  заземлены  или  оборудованы  устройствами  защитного      отключения  при  попадании  на  сооружения  и конструкции высокого      напряжения.

Заземлению  подлежат  также  все  расположенные в зоне влияния      контактной  сети  и воздушных линий переменного тока металлические      сооружения, на которых могут возникать опасные напряжения.

На   путепроводах   и  пешеходных  мостах,  расположенных  над      электрифицированными     путями,     должны    быть    установлены      предохранительные  щиты  и  сплошной настил в местах прохода людей      для   ограждения   частей   контактной   сети,   находящихся   под      напряжением.

9.8.  Контактная  сеть,  линии  автоблокировки  и  продольного      электроснабжения  напряжением  свыше  1000 В должны разделяться на      отдельные   участки  (секции)  при  помощи  воздушных  промежутков      (изолирующих   сопряжений),   нейтральных  вставок,  секционных  и      врезных изоляторов, разъединителей.

Опоры  контактной  сети  или  щиты,  установленные на границах      воздушных  промежутков,  должны иметь отличительную окраску.  Между      этими  опорами  или щитами запрещается остановка электроподвижного      состава с поднятым токоприемником.

9.9.  Схема  питания  и секционирования контактной сети, линий      автоблокировки   и   продольного   электроснабжения   должна  быть      утверждена  владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования). Выкопировки из этой схемы, ежегодно выверяемые руководителем подразделения электроснабжения,      включаются в техническо-распорядительный акт станции.

9.10.  Переключение разъединителей контактной сети электродепо      и  экипировочных  устройств,  а  также  путей,  где  осматривается      крышевое   оборудование  электроподвижного  состава,  производится      работниками    локомотивного    депо.  Переключение    остальных      разъединителей  производится  только  по приказу энергодиспетчера.      При   этом   переключение   разъединителей  и  выключателей  может       производиться  по  приказу  энергодиспетчера  и работниками других      служб, прошедших обучение.

Приводы   разъединителей  с  ручным  управлением  должны  быть      заперты на замки.

Порядок  переключения  разъединителей контактной сети, а также      выключателей  и  разъединителей линий автоблокировки и продольного      электроснабжения,    хранения    ключей   от   запертых   приводов      разъединителей,  обеспечивающий бесперебойность электроснабжения и      безопасность   производства   работ,  устанавливается  владельцем инфраструктуры.

9.11.  Расстояние  от  нижней  точки  проводов воздушных линий       электропередачи  напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при     максимальной стреле провеса должно быть не менее, м:

6,0    - на перегонах;

5,0     -  в том числе в труднодоступных местах;

7,0     -  на пересечениях с автомобильными дорогами,    станциях и в населенных пунктах.

При  пересечениях  железнодорожных  путей расстояние от нижней      точки  проводов  воздушных линий электропередачи напряжением свыше      1000  В до уровня верха головки рельса неэлектрифицированных путей      должно  быть  не  менее  7,5  м. На электрифицированных линиях это      расстояние  до  проводов  контактной сети должно устанавливаться в      зависимости от уровня напряжения пересекаемых линий в соответствии       с  правилами устройства электроустановок и по техническим условиям      владельца инфраструктуры.

Глава 10

ОСМОТР СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ И ИХ РЕМОНТ

Осмотр сооружений и устройств

10.1.   Осмотр  сооружений,  устройств  и  служебно-технических       зданий     производится     работниками,     непосредственно    их      обслуживающими,  а также руководителями подразделений, в ведении которых находятся эти сооружения и устройства,      в    соответствии    с   порядком   и   в   сроки,   установленные владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Стрелочные  переводы  на  главных  и приемо-отправочных путях,      кроме  того,  не  реже  одного  раза  в  месяц  должен осматривать  начальник станции совместно с дорожным мастером и электромехаником   СЦБ. Периодичность осмотра стрелочных переводов на прочих станционных путях устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Результаты  осмотра  и мероприятия, необходимые для устранения      обнаруженных  неисправностей,  заносятся  в  специальный журнал, в      котором   отмечаются   также  сроки  устранения  неисправностей  и      выполнения намеченных мероприятий.

10.2.  Руководители подразделений железнодорожного транспорта должны систематически проверять      в  подведомственных подразделениях состояние хозяйства, соблюдение  трудовой  дисциплины  и  принимать необходимые меры, гарантирующие   содержание  всех  сооружений  и  устройств  в исправном состоянии,      выполнение  технологии работы, обеспечение безопасности движения и      охраны труда.

Порядок   проведения   таких  проверок  с  осмотром  при  этом      сооружений,    устройств,   служебно-технических   зданий   и   их      периодичность   устанавливаются   владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Ремонт сооружений и устройств

10.3.  Ремонт  сооружений  и устройств должен производиться при       обеспечении безопасности движения и охраны труда, как правило, без      нарушения графика движения поездов.

Для  производства  больших  по объему ремонтных и строительных      работ  в  графике движения поездов должны предусматриваться окна и      учитываться ограничения скорости, вызываемые этими работами.

Для    выполнения   работ   по   текущему   содержанию   пути,      искусственных  сооружений,  контактной сети,  устройств СЦБ  и связи должны      предоставляться   предусматриваемые  в  графике  движения  поездов      технологические   окна   продолжительностью   1,5-2   ч,   а   при      производстве  этих  работ  комплексами  машин, специализированными      бригадами  и  механизированными колоннами - продолжительностью 3-4      ч,  в  соответствии с порядком, установленным владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Работы  по  ремонту  пути,  контактной  сети,  устройств СЦБ,       связи  и  других  сооружений  и  устройств,  выполняемые  в период      времени,  не  предусмотренный  в  графике движения поездов, должны      производиться, как правило, без закрытия перегона.

Если  выполнение  этих работ вызывает необходимость перерыва в      движении,  точный  срок  их  начала  и  окончания устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования) совместно с руководителем      работ.

На  время  производства  работ, вызывающих перерыв движения, а      также  для  производства  которых в графике движения предусмотрены      окна,   руководитель  работ  обязан  установить  постоянную  связь      (телефонную, радиотелефонную, спутниковую и др.) с поездным диспетчером и дежурными по станциям, ограничивающим перегон.

На   участках,   где   окна   в   графике   движения   поездов       предусматриваются  в темное время суток, руководитель работ обязан      обеспечить освещение места производства работ.

Станции, оборудованные электрической централизацией стрелок и светофоров, а также перегоны, оборудованные устройствами автоматической блокировки, должны оборудоваться автоматической системой оповещения работников, выполняющих работы на путях, о приближении поезда в соответствии с планами, утверждаемыми владельцем инфраструктуры.

10.4.   Для   технического  обслуживания  и  ремонта  устройств      механизации  и  автоматизации  сортировочных горок, путей и других      сооружений   и   устройств   на   горках   должны  предоставляться      технологические окна продолжительностью 0,7-1,5 ч в соответствии с      порядком, предусмотренным владельцем инфраструктуры  (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

10.5.  Всякое   препятствие  для  движения  (место,  требующее       остановки)  на  перегоне  и  станции,  а  также место производства      работ,  опасное  для  движения, требующее остановки или уменьшения      скорости,   должно   быть   ограждено  сигналами  с  обеих  сторон      независимо от того, ожидается поезд (маневровый состав) или нет.

Запрещается:

приступать  к  работам до ограждения сигналами препятствия или      места производства работ, опасного для движения;

снимать    сигналы,    ограждающие   препятствие   или   место      производства  работ,  до устранения препятствия, полного окончания

работ,  проверки  состояния  пути,  контактной  сети  и соблюдения      габарита.

Порядок  ограждения  препятствий  и  мест  производства  работ       устанавливается  Правилами сигнализации на железнодорожном транспорте  Российской Федерации.

10.6.  Для  установки и охраны переносных сигналов, ограждающих      место  производства  работ  на  пути,  руководитель работ выделяет      сигналистов  из  числа работников бригады, сдавших соответствующие      испытания.  Сигналисты  должны  иметь  головные уборы, отличные от    общепринятых  для  других работников железнодорожного транспорта и      должны быть одеты в сигнальные жилеты.

При производстве работ на пути развернутым фронтом, а также на      кривых участках малого радиуса, в выемках и других местах с плохой      видимостью  сигналов и на участках с интенсивным движением поездов      руководитель  работ  обязан  установить  связь  (телефонную, радиотелефонную, спутниковую и др.)  с  работниками, находящимися у сигналов, ограждающих место      работ.

Порядок  обеспечения связью мест производства работ      устанавливается владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

10.7.  На  станционных  путях  запрещается  производить работы,      требующие  ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости,      без  согласия  дежурного  по  станции и без предварительной записи      руководителем работ в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов,      устройств СЦБ, связи и контактной сети и без выдачи предупреждения установленной формы. На участках, оборудованных     диспетчерской  централизацией,  такие  работы должны выполняться в      указанном  порядке, но только с согласия поездного диспетчера. При      производстве таких работ на контактной сети со снятием напряжения,      но  без нарушения целостности пути и искусственных сооружений, а также      при    выполнении   работ   по   устранению   внезапно   возникших      неисправностей  запись о начале и окончании работ может заменяться      регистрируемой  в  этом  же  журнале телефонограммой, передаваемой      руководителем   работ   дежурному   по   станции  (на  участках  с      диспетчерской централизацией - поездному диспетчеру).

Ввод  устройств  в  действие  по  окончании работ производится      дежурным  по  станции  на  основании  записи  руководителя работ в      Журнале  осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи      и   контактной   сети   или   регистрируемой   в  том  же  журнале      телефонограммы, переданной руководителем работ   дежурному  по  станции,  запись которой должна осуществляться на регистратор служебных переговоров,  с последующей      личной подписью руководителя работ.

10.8.  Закрытие  перегона  для производства работ на однопутном      участке,  а  на  двухпутном  или  многопутном  участке  одного или      нескольких  путей  производится  с разрешения владельца инфраструктуры (владельца железнодорожного пути необщего пользования).

Закрытие перегона или путей, вызывающее необходимость пропуска      поездов  в  обход по другим участкам данной железной дороги или по      другим железным дорогам, допускается лишь в исключительных случаях  с разрешения владельца инфраструктуры.

10.9.  О предстоящем закрытии перегона на однопутном участке, а      на  двухпутном и многопутном одного или нескольких путей владелец инфраструктуры (владелец железнодорожного пути необщего пользования)     не  позже  чем  за  сутки уведомляет соответствующих руководителей      работ.

Закрытие   и   открытие  перегона  или  путей  производятся  в       соответствии  с  приказом  поездного диспетчера перед началом и по      окончании работ.

Запрещается  приступать  к  работам до получения руководителем       работ   приказа   поездного   диспетчера   (в   форме  письменного      уведомления,   телефонограммы   или   телеграммы)  о  состоявшемся      закрытии перегона или путей и до ограждения сигналами места работ.

10.10.  Открытие  перегона  или путей производится только после       письменного  уведомления, телефонограммы или телеграммы руководителя      подразделения  пути  или  уполномоченного им работника по должности не      ниже  дорожного  мастера  об  окончании путевых работ или работ на      искусственных    сооружениях    и   отсутствии   препятствий   для      бесперебойного  и безопасного движения поездов независимо от того,  какая организация выполняла эти работы.

Восстановление действия устройств СЦБ,  связи или      электроснабжения    производится    по    получении    уведомления      соответственно   от  руководителя работ по СЦБ,   связи  или      энергодиспетчера.

РАЗДЕЛ 3

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Глава 11

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1.  Подвижной  состав  и  специальный  подвижной       состав  должны  своевременно  проходить  планово-предупредительные      виды   ремонта,   техническое   обслуживание   и   содержаться   в      эксплуатации    в    исправном    состоянии,   обеспечивающем   их      бесперебойную   работу,   безопасность   движения   и   выполнение      требований по охране труда.

Предупреждение    появления   неисправностей   и   обеспечение      установленных  сроков  службы  подвижного  состава  и специального      подвижного состава должно быть главным в работе лиц, ответственных      за  их  техническое  обслуживание и ремонт. Пассажирские вагоны на      тележках  ЦМВ  могут следовать в поездах со скоростью не более 120      км/ч.

Дополнительные   требования   к  подвижному  составу,  который      обращается  в  пассажирских  поездах  со скоростью более 140 км/ч,      устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

11.2.   Типы   и   основные  характеристики  вновь  строящегося      подвижного  состава  утверждаются  в  порядке,  установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Техническое  задание  на  вновь  строящийся  подвижной  состав, а также чертежи  узлов  и  деталей  и  технические  условия   утверждаются заводом-изготовителем  по согласованию с владельцем инфраструктуры в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Подвижной  состав  и  специальный  подвижной состав, их составные части  подлежат обязательной      сертификации   в рамках Системы сертификации на железнодорожном транспорте в        соответствии с законодательством Российской Федерации, перечень составных частей, подлежащих сертификации, устанавливается федеральным органом исполнительной власти  в области транспорта.

11.3.   Все  элементы  вагонов  по  прочности,  устойчивости  и       техническому  состоянию  должны  обеспечивать безопасное и плавное      движение  поездов  с  наибольшими  скоростями,  установленными настоящими Правилами.

Вновь  строящиеся  вагоны  должны  обеспечивать  безопасное  и      плавное   движение   с   наибольшими  конструкционными  скоростями      перспективных   локомотивов,   предназначенных   для  обслуживания     соответствующих категорий поездов.

Вагоны,   не   имеющие   переходных   площадок,  должны  иметь      специальные подножки и поручни.

11.4.  Вносить изменения в конструкции основных узлов принятого      в  эксплуатацию  подвижного  состава  и  специального     подвижного состава допускается при согласовании с владельцем инфраструктуры.

11.5.   Подвижной   состав   должен  удовлетворять  требованиям  установленного     габарита   подвижного   состава.

11.6.  Вновь  построенный, а также прошедший капитальный ремонт      подвижной  состав  и  специальный  подвижной состав до      сдачи  в  эксплуатацию  на  железную дорогу должны быть испытаны и      приняты от завода-поставщика в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

11.7. Каждая   единица   подвижного  состава  и  специального       самоходного    подвижного    состава    должна   иметь   следующие      отличительные  четкие знаки и надписи: технический знак Российских      железных  дорог или наименование владельца подвижного состава,  инициалы  железной дороги (кроме вагонов), номер       (для  пассажирских вагонов содержит код железной дороги приписки),      табличку  завода-изготовителя  с указанием даты и места постройки,      дату  и  место  производства установленных видов ремонта, тару      (кроме локомотивов и специального самоходного подвижного состава).

Кроме   того,   должны   быть   нанесены   следующие  надписи:  на      локомотивах,   моторвагонном   подвижном   составе  и  специальном      самоходном  подвижном  составе  - конструкционная скорость, серия,      наименование  депо  или  другого  предприятия приписки, таблички и      надписи об освидетельствовании резервуаров, контрольных приборов и      котла;  на пассажирских вагонах, моторвагонном подвижном составе и      специальном    самоходном    подвижном    составе,    на   котором      предусматривается доставка работников к месту производства работ и      обратно,  - число мест; на грузовых вагонах - грузоподъемность. На      тендерах  паровозов должны быть обозначены серия, номер и инициалы      железной дороги приписки.

Другие  знаки  и  надписи  на  подвижном составе и специальном      подвижном составе наносятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

11.8.  На  каждый  локомотив,  вагон,  единицу моторвагонного и       специального подвижного состава должен вестись технический паспорт      (формуляр),  содержащий  важнейшие  технические и эксплуатационные      характеристики.

11.9.  Локомотивы  и  моторвагонный  подвижной  состав, а также      специальный  самоходный  подвижной  состав должны быть оборудованы      поездной радиосвязью,    скоростемерами    с   регистрацией   показаний,      установленных владельцем инфраструктуры,   автоматической    локомотивной      сигнализацией и  другими  устройствами      безопасности  в соответствии с перечнем и порядком, установленным  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

При    автоматической    локомотивной    сигнализации      локомотивные  светофоры  должны  давать показания, соответствующие      показаниям путевых светофоров, к которым приближается поезд. При  движении только по показаниям локомотивных светофоров эти      светофоры  должны  давать показания в зависимости от занятости или      свободности впереди лежащих блок-участков. Локомотивные  светофоры  устанавливаются  в  кабине управления      локомотива,   моторвагонного   поезда,   специального  самоходного      подвижного  состава  и  дают  сигнальные показания непосредственно      машинисту и его помощнику или водителю дрезины и его помощнику.

Автоматическая   локомотивная   сигнализация  на  локомотивах,      моторвагонных  поездах  и специальном самоходном подвижном составе      должна   дополняться  устройствами,  обеспечивающими      контроль  установленных  скоростей  движения,     несанкционированного  ухода  поезда  и  периодической проверки бдительности машиниста. В      случаях  потери  машинистом  способности  управления  локомотивом,      моторвагонным  поездом, специальным самоходным подвижным составом,      а   дрезины   -  водителем  дрезины  указанные  устройства  должны      обеспечивать   автоматическую   остановку   поезда  перед  путевым      светофором с запрещающим показанием.

Пассажирские  локомотивы  должны быть оборудованы устройствами       управления  электропневматическим  торможением,  а  локомотивы для      грузовых   поездов   должны   оборудоваться  устройством  контроля      плотности тормозной магистрали.

Поездные  локомотивы железнодорожного транспорта при обслуживании одним машинистом должны      быть дополнительно оборудованы следующими       средствами и устройствами безопасности, утвержденными владельцем инфраструктуры:

системой  автоматического  управления  торможением  поезда или

комплексным   локомотивным   устройством   безопасности,  а  также

системой контроля бодрствования машиниста;

зеркалами заднего вида;

системой пожаротушения - тепловозы;

блокировкой тормоза.

Моторвагонные   поезда   оборудуются  системой  автоведения  с      обеспечением  контроля  скорости движения и речевой информации при   подъездах  к  проходным  светофорам,  переездам и станциям, связью      "пассажир-машинист", сигнализацией   контроля   закрытия   дверей,     автоматической пожарной сигнализацией.

Маневровые  локомотивы  должны  быть  оборудованы устройствами      дистанционной   отцепки  их  от  вагонов,  а  обслуживаемые  одним      машинистом,  кроме  того,  вторым  пультом  управления,  зеркалами      заднего   вида   и  устройствами,  обеспечивающими  автоматическую      остановку  на  случай  внезапной  потери  машинистом способности к      ведению локомотива.

Подвижной состав, включая специальный, должен обеспечивать надёжное шунтирование рельсовых цепей.

11.10. Технические требования к специальному подвижному составу      и  съемным  подвижным  единицам,  а  также порядок их технического      обслуживания, ремонта и эксплуатации устанавливаются владельцем инфраструктуры.

11.11.  Локомотивы  и  вагоны,  принадлежащие  организациям       железнодорожного транспорта необщего пользования и выходящие на пути железнодорожного транспорта общего пользования должны соответствовать требованиям настоящих      Правил.

Глава 12

КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ

12.1.  Каждая  колесная пара должна удовлетворять требованиям,       установленным     соответствующей    инструкцией    по    осмотру,      освидетельствованию,   ремонту   и   формированию   колесных   пар      подвижного  состава, утверждаемой владельцем инфраструктуры, и иметь на оси четко      поставленные  знаки  о  времени  и  месте  формирования  и полного      освидетельствования колесной пары, а также клейма о приемке ее при      формировании.

Знаки  и  клейма  ставятся в местах, предусмотренных правилами      маркировки.          Колесные  пары  в  установленном  порядке  должны подвергаться      осмотру   под   подвижным   составом,   обыкновенному   и  полному      освидетельствованиям,    а   при   подкатке   регистрироваться   в      соответствующих журналах или паспортах.

12.2.   Расстояние   между   внутренними   гранями   колес   у       ненагруженной  колесной  пары должно быть 1440 мм. У локомотивов и      вагонов,  а  также  специального  самоходного  подвижного состава,      обращающихся  в  поездах  со скоростью свыше 120 км/ч до 140 км/ч,      отклонения  допускаются  в  сторону  увеличения  не более 3 мм и в      сторону  уменьшения  не  более  1  мм,  при  скоростях до 120 км/ч      отклонения  допускаются в сторону увеличения и уменьшения не более      3 мм.

12.3. Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в      поездах подвижной состав и специальный подвижной состав с трещиной      в  любой  части  оси  колесной  пары или трещиной в ободе, диске и      ступице  колеса, а  также  при  следующих  износах  и повреждениях      колесных   пар,   нарушающих   нормальное  взаимодействие  пути  и      подвижного состава:

а) при скоростях движения свыше 120 км/ч до 140 км/ч:

прокат   по   кругу   катания  у  локомотивов,  моторвагонного      подвижного состава, пассажирских вагонов более 5 мм;

толщина  гребня  более 33 мм или менее 28 мм у локомотивов при      измерении  на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня      30  мм,  а  у  подвижного  состава  с  высотой  гребня 28 мм - при      измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;

б) при скоростях движения до 120 км/ч:

прокат   по   кругу   катания   у   локомотивов,   а  также  у      моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов в поездах      дальнего  сообщения  - более 7 мм, у моторвагонного и специального      самоходного  подвижного  состава  и пассажирских вагонов в поездах      местного  и  пригородного  сообщений  -  более  8  мм,  у  вагонов      рефрижераторного парка и грузовых вагонов - более 9 мм;

толщина  гребня  более 33 мм или менее 25 мм у локомотивов при      измерении  на расстоянии 20 мм от вершины гребня при высоте гребня      30  мм,  а  у  подвижного  состава (кроме грузовых вагонов) с  высотой  гребня 28 мм - при      измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня;

толщина гребня более 33 мм или менее 24 мм у грузовых вагонов с высотой гребня 28 мм при измерении на расстоянии 18 мм от вершины гребня.

толщина гребня колесной пары пассажирского вагона при постановке в поезд, следующий на расстояние более 5000 км, 27 мм и менее;

выщербина глубиной более 10 мм и длиной более 25 мм для пассажирских вагонов; глубиной более 10 мм и длиной более 50 мм для грузовых вагонов;

в)  вертикальный подрез гребня высотой более 18 мм, измеряемый специальным шаблоном;

г)  ползун  (выбоина)  на  поверхности  катания у локомотивов,      моторвагонного  и  специального  подвижного  состава,  а  также  у      тендеров  паровозов  и вагонов с роликовыми буксовыми подшипниками      более 1 мм, а у тендеров более 2 мм;

При  обнаружении  в  пути следования у вагона, кроме моторного      вагона  моторвагонного подвижного состава или тендера с роликовыми      буксовыми  подшипниками, ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но      не более 2 мм разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки      от поезда (пассажирский со скоростью не свыше 100 км/ч, грузовой -      не  свыше 70 км/ч) до ближайшего пункта технического обслуживания,      имеющего средства для замены колесных пар.

При   величине  ползуна  у  вагонов,  кроме  моторного  вагона      моторвагонного  подвижного  состава,  от 2 до 6 мм, у локомотива и      моторного   вагона  моторвагонного  подвижного  состава,  а  также      специального   самоходного   подвижного  состава  от  1  до  2  мм      допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15      км/ч,  а  при  величине  ползуна соответственно свыше 6 до 12 мм и      свыше 2 до 4 мм со скоростью 10 км/ч,  где  колесная  пара  должна      быть заменена. При ползуне свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4      мм у  локомотива  и  моторного  вагона  моторвагонного  подвижного      состава  разрешается  следование  со скоростью 10 км/ч при условии      вывешивания или исключения  возможности  вращения  колесной  пары.

Локомотив  при  этом  должен  быть  отцеплен от поезда,  тормозные      цилиндры и  тяговый  электродвигатель  (группа  электродвигателей)      поврежденной колесной пары отключены.

д) повреждение поверхности колеса, вызванное смещением металла («навар»), высотой у пассажирских вагонов более 0,5 мм, у грузовых вагонов  - более 1 мм.

При обнаружении в пути следования «навара» более указанных размеров, порядок следования вагона такой же, как при обнаружении ползуна.

Глава 13

ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И АВТОСЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

13.1.  Подвижной  состав и специальный подвижной состав должны      быть  оборудованы автоматическими тормозами, а пассажирские вагоны      и локомотивы, кроме того, электропневматическими тормозами.

Автоматические   и  электропневматические  тормоза  подвижного      состава  и  специального  подвижного состава должны содержаться по      установленным  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта нормам  и  обладать  управляемостью  и      надежностью    действия   в   различных   условиях   эксплуатации,      обеспечивать  плавность торможения, а автоматические тормоза также      остановку  поезда  при  разъединении  или разрыве воздухопроводной      магистрали   и   при   открытии   стоп-крана   (крана  экстренного      торможения).

Автоматические   и  электропневматические  тормоза  подвижного      состава  и  специального  подвижного  состава  должны обеспечивать      тормозное  нажатие,  гарантирующее остановку поезда при экстренном      торможении  на  расстоянии не более тормозного пути, определенного      по расчетным данным, утвержденным  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

13.2.  Автоматические  тормоза должны обеспечивать возможность      применения  различных режимов торможения в зависимости от загрузки      вагонов, длины состава и профиля пути.

Стоп-краны  в  пассажирских  вагонах и моторвагонном подвижном      составе устанавливаются в тамбурах, внутри вагонов и пломбируются.          В  специальном  самоходном подвижном составе при необходимости      устанавливаются  стоп-краны  или другие устройства для экстренного      торможения.

13.3.   Локомотивы,   пассажирские   вагоны,  моторвагонный  и      специальный   самоходный   подвижной  состав  оборудуются  ручными      тормозами.  Часть  грузовых  вагонов  по  нормам, установленным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта должна      иметь  ручные тормоза и переходные площадки.

Допускается   эксплуатация   почтовых   и   багажных  вагонов,      построенных до 1 января 1970 г., без ручных тормозов.

Ручные  тормоза  подвижного состава и специального самоходного      подвижного  состава  должны  содержаться по нормам, установленным    федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и      обеспечивать установленное ими расчетное тормозное нажатие.

13.4.  Все части рычажной тормозной передачи, разъединение или      излом которых может вызвать выход из габарита или падение на путь,      должны иметь предохранительные устройства.

13.5.  Подвижной  состав и специальный подвижной состав должны      быть оборудованы автосцепкой.          Высота оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов должна      быть:

у локомотивов, пассажирских    и грузовых порожних

вагонов не более                                                                        1080 мм

у локомотивов и пассажирских

вагонов с людьми не менее                                                      980 мм

у грузовых вагонов (груженых)  не менее                               950 мм

у специального подвижного состава:

в порожнем состоянии не более                                              1080 мм

в груженом - не менее                                                                980 мм.

Для  подвижного  состава  и  специального  подвижного состава,       выпускаемого  из  ремонта, высота оси автосцепки над уровнем верха      головок  рельсов  устанавливается владельцем инфраструктуры и должна обеспечивать      соблюдение указанных норм в эксплуатации (при наибольших износах и      нагрузках).

Разница   по   высоте   между   продольными  осями  автосцепок      допускается не более:

в грузовом поезде                                                                              100 мм

между локомотивом и первым груженым

вагоном грузового поезда                                                                  110 мм

в пассажирском поезде, следующем со

скоростью до 120 км/ч                                                                         70 мм

то  же со скоростью 121-140 км/ч                                                        50 мм

между локомотивом и первым вагоном

пассажирского поезда                                                                           100 мм

между локомотивом и  подвижными единицами

специального           подвижного состава                                           100 мм.

Автосцепка  пассажирских  вагонов  должна  иметь  ограничители       вертикальных перемещений.           Автосцепка  специального  подвижного  состава,  работающего по       технологии   совместно   в   сцепе,   должна   иметь  ограничитель       вертикальных перемещений.

13.6.   Ответственным  за  техническое  состояние  автосцепных      устройств и правильное сцепление вагонов в составе поезда является      осмотрщик  вагонов,  выполнявший  техническое обслуживание состава      поезда перед отправлением.

При прицепке вагонов к поезду на станциях, где нет осмотрщиков      вагонов, а также при маневровой работе ответственным за правильное      сцепление вагонов является руководитель маневров.

За    правильное   сцепление   локомотива   или   специального      самоходного   подвижного   состава,   используемого   в   качестве      локомотива,  соответственно  с  первым  вагоном  поезда или другим      специальным  подвижным  составом  ответственным  является машинист      локомотива   или   специального  самоходного  подвижного  состава,      используемого  в качестве локомотива. Отцепка поездного локомотива      от  состава  и  прицепка  к  составу  (в  том  числе разъединение,      соединение  и  подвешивание тормозных рукавов, открытие и закрытие      концевых  кранов)  должны  производиться  работниками локомотивной      бригады.

Отцепка   поездного   локомотива   от  пассажирского  состава,      оборудованного  электрическим  отоплением, производится работником      локомотивной   бригады,   а   при  обслуживании  локомотива  одним      машинистом  осмотрщиком вагонов только после разъединения поездным      электромехаником    высоковольтных   междувагонных   электрических      соединителей.    Разъединение    электрических   цепей   отопления      производится при опущенном токоприемнике.

Выполнение операций по прицепке поездного локомотива к составу      и  отцепке  его  от  состава  грузового и пассажирского поезда при      обслуживании локомотива одним машинистом возлагается на осмотрщика      вагонов, а на станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, и      на  перегонах  -  в пассажирском поезде - на начальника (механика-      бригадира)   пассажирского  поезда,  в  грузовом  -  на  машиниста      локомотива.

Глава 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

И СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

14.1. Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в      поездах   подвижной  состав  и  специальный  самоходный  подвижной      состав, имеющий неисправности, угрожающие безопасности движения, а      также  ставить  в  поезда  грузовые  вагоны,  состояние которых не      обеспечивает сохранность перевозимых грузов. Не допускается выдача      под   поезда,   обслуживаемые   одним   машинистом,   локомотивов,   выработавших установленный срок службы.

Не  допускается включать в поезда пассажирские вагоны, имеющие      неисправности     электропневматического    тормоза,    отопления,      электрооборудования, вентиляции, кондиционирования воздуха  и другие неисправности, нарушающие      нормальные  условия  перевозки  пассажиров,  а  также пассажирские      вагоны  с радиокупе (штабные) с неисправной радиосвязью начальника      (механика-бригадира) пассажирского поезда с машинистом локомотива.

Вагоны,  включаемые в пассажирские поезда с электроотоплением,      должны   быть   оборудованы  системой  автоматического  управления      электроотоплением, а электровозы - устройством отбора мощности для      высоковольтного отопления и приборами учета расхода электроэнергии на отопление вагонов.

Требования  к  техническому  состоянию  подвижного  состава устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

14.2.  Система  технического обслуживания и ремонта подвижного      состава,  нормы  межремонтных  пробегов и порядок постановки его в      ремонт устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области  транспорта.

Технические  указания  и  типовые  технологические процессы по      техническому    обслуживанию    и   ремонту   подвижного   состава      утверждаются владельцем   инфраструктуры.

14.3.  Ответственными  за  качество  выполненного технического      обслуживания  и ремонта и безопасность движения подвижного состава      и    специального    подвижного    состава   являются   работники,      непосредственно  осуществляющие  его  техническое  обслуживание  и      ремонт,  мастера, приемщики локомотивов и вагонов,  руководители соответствующих заводов, депо, в      том  числе  депо  для  специального  подвижного  состава,  путевых      машинных  станций,  дистанций,  мастерских  и пунктов технического      обслуживания.

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов,

моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

14.4.  Техническое  состояние  локомотивов,  моторвагонного  и      специального  самоходного подвижного состава должно систематически      проверяться  при  техническом обслуживании локомотивными бригадами      или   бригадами   специального   самоходного  подвижного  состава,      комплексными    и   специализированными   бригадами   на   пунктах      технического  обслуживания  и  в  основных  депо, путевых машинных      станциях  и  депо  для специального подвижного состава, иных подразделениях, оснащенных      современными  диагностическими  средствами,  а  также периодически      контролироваться  владельцем инфраструктуры и владельцем подвижного состава.

При техническом обслуживании проверяется:

состояние   и   износ  оборудования,  узлов  и  деталей  и  их      соответствие установленным размерам;

исправность   действия   устройств  безопасности  и  устройств      радиосвязи,  тормозного  оборудования  и  автосцепного устройства,      контрольных,  измерительных  и  сигнальных приборов, электрических      цепей.

Не   допускается   выпускать   локомотивы,   моторвагонный   и      специальный  самоходный подвижной состав в эксплуатацию, у которых      имеется хотя бы одна из следующих неисправностей:

неисправность прибора для подачи звукового сигнала;

неисправность     пневматического,     электропневматического,      электрического, ручного тормозов или компрессора;

неисправность   или   отключение   хотя   бы  одного  тягового      электродвигателя, неисправность привода передвижения;

неисправность   вентилятора   холодильника   дизеля,  тягового      электродвигателя или выпрямительной установки;

неисправность  автоматической  локомотивной  сигнализации  или      устройств безопасности;

неисправность скоростемера и регистрирующего устройства;

неисправность устройств поездной и маневровой радиосвязи, а на      моторвагонном  подвижном  составе - неисправность связи "пассажир -  машинист";

неисправность автосцепных устройств, в том числе обрыв цепочки      расцепного рычага или его деформации;

неисправность системы подачи песка;

неисправность   прожектора,   буферного   фонаря,   освещения,      контрольного или измерительного прибора;

трещина  в  хомуте,  рессорной  подвеске  или  коренном  листе      рессоры, излом рессорного листа;

трещина в корпусе буксы;

неисправность буксового или моторно-осевого подшипника;

отсутствие  или  неисправность  предусмотренного  конструкцией       предохранительного

устройства от падения деталей на путь;

трещина  или  излом  хотя  бы  одного  зуба  тяговой  зубчатой     передачи;

неисправность  кожуха  зубчатой передачи, вызывающая вытекание      смазки;

неисправность защитной блокировки высоковольтной камеры;

неисправность токоприемника;

неисправность средств пожаротушения, а также автоматической пожарной сигнализации  при ее наличии;

неисправность  устройств  защиты от токов короткого замыкания,      перегрузки и перенапряжения, аварийной остановки дизеля;

появление стука, постороннего шума в дизеле;

неисправность    питательного    прибора,   предохранительного      клапана,   водоуказательного   прибора,  течь  контрольной  пробки      огневой коробки котла паровоза;

отсутствие защитных кожухов электрооборудования;

неисправность гидродемпферов, аккумуляторной батареи;

неисправность запорных устройств входных дверей;

неисправность сигнализации контроля закрывания входных дверей;

неисправность стопорных и предохранительных устройств приведения рабочих органов специального самоходного подвижного состава в транспортное положение, предусмотренных их конструкцией.

14.5.  Локомотивы  и  моторвагонный  подвижной состав, а также      специальный   самоходный   подвижной   состав  при  круглогодичной      эксплуатации,  два раза в год (весной и осенью) должны комиссионно      осматриваться в соответствии с порядком, установленным владельцем инфраструктуры.

14.6.  Локомотивные,  а также установленные на моторвагонном и      специальном  самоходном подвижном составе, устройства безопасности      и   поездной   радиосвязи  должны  периодически  осматриваться  на      контрольном  пункте  с  проверкой  действия  и  регулировкой  этих      устройств.

Такие контрольные пункты должны быть в основных депо,  в  депо      для специального подвижного состава, а при необходимости в пунктах      технического обслуживания и  оборота  локомотивов  и  специального      самоходного подвижного состава. Периодичность и порядок осмотров устанавливается владельцем инфраструктуры.

14.7.  Установленные  на локомотивах, мотрисах и моторвагонном подвижном      составе,  а  также  на  специальном  самоходном подвижном составе  манометры  и предохранительные клапаны должны быть запломбированы,      а   контрольные  пробки  на  котлах  паровозов  иметь  клейма.  На     электровозах   и   тепловозах  должны  быть  запломбированы  также      аппараты   и   приборы,  регистрирующие  расход  электроэнергии  и      топлива.

Устройства   электрической   защиты,  средства  пожаротушения,      пожарная  сигнализация  и автоматика на электровозах, тепловозах и      моторвагонном   подвижном  составе,  манометры,  предохранительные      клапаны,  воздушные  резервуары  на  локомотивах,  моторвагонном и      специальном  самоходном  подвижном  составе  и  паровые  котлы  на      локомотивах  должны подвергаться испытанию и освидетельствованию в      установленные сроки.

14.8.  Состав  локомотивных  бригад и порядок обслуживания ими      локомотивов  и  моторвагонных  поездов,  в  том  числе  конкретный      порядок    при    обслуживании   локомотивов   одним   машинистом,      устанавливаются  владельцем инфраструктуры в зависимости от типа      локомотивов и моторвагонных поездов, а также от местных условий на      основе   утвержденных  им систем  обслуживания.      Состав     бригады     специального     самоходного     подвижного    состава      устанавливается владельцем инфраструктуры в зависимости от его типа и назначения при условии      выделения  работников для управления данным специальным самоходным      подвижным составом и обслуживания в транспортном режиме.

При   электрической  и  тепловозной  тяге  одной  локомотивной      бригадой  могут  обслуживаться несколько локомотивов или постоянно      соединенных секций, управляемых из одной кабины.

Допускается  поэтапное введение обслуживания локомотивов одним      машинистом  по  мере  обеспечения  и  оборудования их устройствами      безопасности  в соответствии с пунктом 11.9  и другими требованиями,      установленными настоящими Правилами.

Разрешается обслуживание одним машинистом локомотивов, занятых      на вывозной, передаточной, диспетчерской и хозяйственной работе, в      подталкивании,  при  маневровой  работе,  в  грузовом  движении на      малоинтенсивных  участках, не имеющих затяжных спусков и подъемов, а      также в пассажирском движении на локомотивной      тяге.

14.9.  Не  допускается  оставлять  на  деповских путях и путях      предприятий   в  рабочем  состоянии  локомотивы,  моторвагонный  и      специальный  самоходный подвижной состав без наблюдения работника,      знающего  правила  их  обслуживания и умеющего их остановить, а на      остальных станционных путях - без машиниста или его помощника.

14.10.  На  каждом  паровозе,  работающем  на твердом топливе,  должны   быть  исправные  искроуловительные  или  искрогасительные      приборы.

Техническое обслуживание и ремонт вагонов

14.11.  Техническое обслуживание и ремонт вагонов производятся      в   пунктах  технического  обслуживания  грузовых  и  пассажирских      вагонов,  дирекциях по обслуживанию пассажиров, эксплуатационных и ремонтных вагонных депо и на      заводах.

При техническом обслуживании проверяется:

состояние   и   износ   узлов  и  деталей  и  их  соответствие      установленным размерам;

исправность  действия  тормозного  оборудования,  буферного  и      автосцепного    устройств,  средств сигнализации и устройств связи,  привода   генератора и его соответствия типу генератора,    крепления      подвагонного  оборудования.  При  этом обращается особое внимание на      исправность цепочек расцепного рычага автосцепки, а также отпуск      автотормозов;

состояние  и  исправность  ходовых частей (тележек).

Суммарный       зазор между  скользунами  с  обеих  сторон  тележки  у основных типов     четырехосных грузовых  вагонов должен  быть  не  более  20  мм  и не менее 4 мм, у цистерн, хопперов для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений, окатышей и  хоппер-дозаторов   типа      ЦНИИ-ДВЗ не более 14 мм и не более 4 мм, кроме   хопперов для  перевозки  угля,  горячего  агломерата,  апатитов  и      хоппер-дозаторов ЦНИИ-2,  ЦНИИ-3, думпкаров ВС-50, у которых зазор      должен быть не более 12 мм и не менее 6 мм,  а у думпкаров  ВС-80,      ВС-82, ВС-85 - не более 20 мм и не менее 12 мм.    Зазоры  между  скользунами соединительной и шкворневой балок с      обеих сторон одного конца восьмиосной цистерны в сумме должны быть   от 4 до 15 мм;

У полувагонов модели 12-132-03, оборудованных упруго-катковыми скользунами, зазор между роликовыми скользунами тележки и опорными пластинами скользунов рамы вагона должен быть не более 14 мм и не менее 4 мм.

исправность    кузовов   и   котлов   цистерн,   гарантирующая      сохранность перевозимых грузов;

исправность   переходных   площадок,  специальных  подножек  и      поручней;

наличие  и исправность устройств, предохраняющих от падения на      путь деталей и оборудования подвижного состава.

Не  допускается  подача  под  погрузку  грузов и посадку людей      неисправных   вагонов   и   без  предъявления  их  к  техническому      обслуживанию.  О  признании  их  годными  должна  быть произведена      запись в специальном журнале.

Порожние  вагоны,  подаваемые под погрузку на станции, где нет      пунктов   технического  обслуживания,  а  также  груженые  вагоны,      которые  намечено  использовать  на  таких  станциях под сдвоенные      операции,  должны  быть  осмотрены,  а  в  необходимых  случаях  и      отремонтированы  на  ближайшем  пункте  технического обслуживания,      расположенном перед станцией погрузки.

Порядок  предъявления  вагонов  к  техническому обслуживанию и      уведомления  об  их  годности устанавливается владельцем инфраструктуры.

14.12.  На  станциях  формирования  и  расформирования, в пути      следования   -  на  станциях,  предусмотренных  графиком  движения      поездов,   каждый   вагон   поезда   должен   пройти   техническое      обслуживание,  а  при выявлении неисправности - отремонтирован. На      этих станциях организуется безотцепочный ремонт вагонов.

На станциях, где нет пунктов технического обслуживания, каждый      вагон перед постановкой в поезд должен быть осмотрен и подготовлен      для  следования  до  ближайшей станции, имеющей пункт технического      обслуживания.

Порядок  предъявления  поездов  к  техническому обслуживанию и      уведомления  об  их  готовности, а также порядок осмотра и ремонта      вагонов  перед  постановкой  в  поезд на станциях, где нет пунктов      технического  обслуживания,  устанавливаются  владельцем инфраструктуры.

14.13.  Работники пунктов технического обслуживания грузовых и      пассажирских  вагонов  должны  своевременно  и  в  соответствии  с      технологическим  процессом и графиком движения поездов производить      техническое обслуживание и ремонт вагонов.

Ответственными   за   безопасность  движения  и  проследование      вагонов   в  исправном  состоянии  в  составе  поезда  в  пределах      гарантийного участка являются работники указанных пунктов.

Гарантийные  участки  для  грузовых поездов устанавливаются владельцем инфраструктуры в соответствии с  согласованными       железными    дорогами   нормативами,   определяемыми   исходя   из      протяженности   участков   обращения   локомотивов,  необходимости      проведения   полного   опробования   автотормозов,   качественного      технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов.

Работники станций формирования составов пассажирских поездов и      станций  оборота  составов  несут  ответственность  за  безопасное      проследование  пассажирских  вагонов  в  составе  поезда от пункта      формирования  до  конечного  пункта  расформирования  (назначения)      поезда.

РАЗДЕЛ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Глава 15

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

15.1.  Основой  организации  движения  поездов является график      движения,  который  объединяет  деятельность  всех подразделений и      выражает  заданный  объем  эксплуатационной работы железных дорог.

График   движения  поездов  - непреложный  закон  для  работников      железнодорожного транспорта, выполнение которого является одним из      важнейших  качественных  показателей работы железных дорог. График      движения поездов утверждается владельцем инфраструктуры.

Соблюдение  графика  движения  поездов  и  предупреждение  его      нарушений  должно  быть  главным  для всех работников, связанных с      организацией движения поездов.

Движение   поездов   по   графику  обеспечивается  соблюдением      действующих  нормативов,  правильной  организацией  и  выполнением      технологического    процесса   работы   станций,   депо,   тяговых      подстанций,    пунктов    технического   обслуживания   и   других      подразделений железных дорог, связанных с движением поездов.

Нарушение   графика   движения   поездов   не  допускается.  В      исключительных случаях, когда из-за отказа технических средств или      явлений  стихийного бедствия происходит нарушение графика движения      поездов,  работники  всех служб обязаны принимать оперативные меры      для  ввода в график опаздывающих пассажирских и грузовых поездов и      обеспечивать их безопасное проследование.

15.2. График движения поездов должен обеспечивать:

удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов;

безопасность движения поездов;

эффективное  использование  пропускной и провозной способности      участков и перерабатывающей способности станций;

рациональное использование подвижного состава;

соблюдение  установленной продолжительности непрерывной работы      локомотивных бригад;

возможность   производства  работ  по  текущему  содержанию  и      ремонту пути, сооружений, устройств СЦБ, связи и электроснабжения.

15.3. Назначение и отмена поездов производятся:

а)  пассажирских  дальних  и пригородных,  почтово-багажных и грузо-пассажирских,  ускоренных грузовых и грузовых поездов   - владельцем инфраструктуры;

б)  воинских и людских - владельцем инфраструктуры  в соответствии с      порядком,  установленным  федеральным органом исполнительной власти в области  транспорта;

в)  восстановительных  и  пожарных  поездов, снегоочистителей,      локомотивов   без  вагонов,  специального  самоходного  подвижного      состава,   хозяйственных  и  других поездов,  не  предусмотренных      графиком движения, - поездным диспетчером.

Назначение   каждого   поезда,  не  предусмотренного  графиком      движения,  объявляется  поездным  диспетчером  с указанием порядка      следования поезда.

15.4.   Каждому   поезду  присваивается  номер,  установленный      графиком движения. Поездам одного направления присваиваются четные      номера, а поездам обратного направления - нечетные.

Кроме   номера,   каждому  грузовому  поезду  на  станции  его      формирования   присваивается  индекс,  который  не  изменяется  до      станции расформирования.

Поездам,   не   предусмотренным   графиком   движения,  номера      присваиваются при их назначении.

15.5. Поезда делятся на:

А.     Внеочередные     -     восстановительные,     пожарные,      снегоочистители,  локомотивы  без  вагонов, специальный самоходный      подвижной   состав,  назначаемые  для  восстановления  нормального движения и для тушения пожара;

Б. Очередные – в порядке приоритетности:

1) пассажирские скоростные;

2) пассажирские скорые;

3) пассажирские всех остальных наименований;

4)  почтово-багажные,  воинские, грузо-пассажирские, людские и      специализированные грузовые поезда;

5)   грузовые   (сквозные,   участковые,   сборные,  вывозные,      передаточные), хозяйственные поезда.

В.  Поезда,  назначаемые  по  особым  требованиям, очередность      которых устанавливается при назначении.

15.6.  Движение  поездов  производится по московскому    времени в 24-часовом исчислении.

Показание времени на часах должно быть одинаковым на всех участках и в подразделениях железнодорожного транспорта. В   служебных   помещениях,   в   парках   путей  станций,  на      пассажирских  платформах и в помещениях для пассажиров должны быть      установлены  часы.  Порядок установки, ремонта и содержание настенных и наружных  электрических  часов,  находящихся в местах работы лиц, связанных с движением поездов и обслуживанием пассажиров определяется владельцем инфраструктуры.

Глава 16

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

16.1.   Движение  поездов  производится  с  разграничением  их      раздельными пунктами.

Раздельными  пунктами  являются  станции,  разъезды,  обгонные      пункты  и  путевые  посты,  проходные  светофоры автоблокировки, а      также   границы   блок-участков  при  автоматической  локомотивной      сигнализации,    применяемой    как    самостоятельное    средство     сигнализации и связи.

16.2. Границами станции являются:

на однопутных участках - входные светофоры;

на  двухпутных участках по каждому в отдельности главному пути      с  одной  стороны - входной светофор, а с другой - сигнальный знак      "Граница  станции",  установленный  на расстоянии не менее 50 м за      последним выходным стрелочным переводом.

На    двухпутных    участках,    оборудованных    двусторонней      автоблокировкой,  а  также,  где установлены входные светофоры для      приема  поездов по неправильному пути, границей станции по каждому      в отдельности главному пути являются входные светофоры.

16.3.   Каждый   раздельный   пункт,  вспомогательный  пост  и      пассажирский  остановочный  пункт  должен  иметь  наименование или номер.  Наименование  должно  быть помещено на пассажирском здании  (здании  поста)  с  фасада,  с обеих сторон подхода поездов, а при  необходимости также на концах пассажирских платформ.

На   пассажирских   остановочных   пунктах,  расположенных  на      участках с интенсивным движением пригородных поездов, наименование      пункта,  кроме  того, должно указываться в нескольких местах вдоль      пассажирской платформы.

16.4.  Железнодорожные  пути  делятся на главные на перегонах,      станционные  (в  том  числе  главные  на  станциях) и специального      назначения.

Все  пути  в  пределах  станционной территории, за исключением      переданных  в  ведение  других  подразделений, находятся в    распоряжении начальника станции.

16.5. На станциях каждый путь, стрелочный перевод, станционный      пост  централизации  и  стрелочный  пост,  а  на  перегонах каждый      главный путь должен иметь номер.

Не   допускается   устанавливать   одинаковые   номера  путям,      стрелочным  переводам  и  постам  в  пределах  одной  станции.  На      станциях,  имеющих  отдельные  парки, не допускается устанавливать      одинаковые номера путям в пределах одного парка.

Порядок нумерации путей и стрелочных переводов устанавливается      владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожного пути необщего пользования).

Глава 17

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ

Общие требования

17.1.   Порядок   использования  технических  средств  станции       устанавливается    техническо-распорядительным    актом,   которым      регламентируется безопасный и беспрепятственный прием, отправление      и проследование поездов по станции, а также безопасность внутристанционной      маневровой работы.

Порядок,   установленный  техническо-распорядительным   актом,      является обязательным для работников всех подразделений, связанных с движением поездов и маневровой работой.

17.2.       Техническо-распорядительный акт станции разрабатывается      начальником станции на основе и в полном соответствии с настоящими      Правилами,   Правилами   сигнализации  на  железнодорожном транспорте      Российской Федерации, Инструкцией по движению поездов и маневровой      работе  на  железнодорожном транспорте Российской Федерации и Инструкцией по      составлению техническо-распорядительных    актов   железнодорожных      станций.

Техническо-распорядительный  акт станции проверяется     уполномоченным представителем владельца инфраструктуры, согласовывается руководителями подразделений, пути, СЦБ,  связи,  электроснабжения, руководителями      локомотивных  и  вагонных  депо,  подразделений по обслуживанию пассажиров для      пассажирских станций и утверждается руководителем подразделения перевозок в соответствии с порядком, установленным владельцем инфраструктуры

К  техническо-распорядительному акту прилагаются масштабный и схематический     план  станции  и  в  зависимости  от  местных  условий необходимые      инструкции.

Выписки  из техническо-распорядительного акта, а для дежурного      по   станции   копии,   заверенные   начальником  станции,  должны      находиться   в   помещениях   дежурного  по  станции,  станционного и маневрового      диспетчера,   дежурных   по   паркам   и   сортировочным   горкам,      исполнительных  постов централизации, стрелочных постов, дежурного      по  локомотивному  депо  и  подразделений вагонного хозяйства.  Выписки  должны      содержать данные, необходимые для соответствующих работников.

Инструкция  по  составлению техническо-распорядительных  актов      железнодорожных  станций и формы указанных актов разрабатываются и      утверждаются владельцем инфраструктуры.

Эксплуатация стрелочных переводов

17.3.  Стрелки,  расположенные на главных и приемо-отправочных      путях, а также охранные должны находиться в нормальном положении.

Нормальным положением для стрелок является:

входных на  главных   путях   станций   однопутных   линий   -      направление с каждого конца станции на разные пути;

входных на  главных   путях   станций   двухпутных   линий   -      направление по соответствующим главным путям;

всех  остальных  на  главных  путях  перегонов  и  станций, за      исключением  стрелок,  ведущих  в предохранительные и улавливающие      тупики, - направление по соответствующим главным путям;

ведущих   в   предохранительные   и   улавливающие   тупики  -      направление в эти тупики;

сбрасывающих – направление на сброс.

На   станциях  малоинтенсивных линий,  где  обслуживание  двух      стрелочных постов осуществляется одним дежурным стрелочного поста,      а  также  где не предусмотрены в штате работники службы перевозок,      нормальное  положение  входных стрелок на главных путях однопутных      линий устанавливается      владельцем инфраструктуры.

Нормальное   положение   стрелок указывается  знаком  плюс  в      таблицах   взаимозависимости   положения   стрелок   и  сигнальных      показаний     светофоров    в    маршрутах.

Для    станций    с      нецентрализованными стрелками нормальное их положение, кроме того,      указывается  в техническо-распорядительном акте станции и выписках      из него. В необходимых случаях начальником станции устанавливается      нормальное  положение  нецентрализованных стрелок, не включенных в      зависимость с сигналами и маршрутами, ведущих на станционные пути, выделенные  для  стоянки  восстановительных  и  пожарных  поездов,  вагонов  с  опасными  грузами класса I (взрывчатыми материалами) и      т.п.

Установленное  нормальное  положение  обозначается на станинах      стрелок и на крышках приводов стрелок электрической централизации.

Стрелки в другое положение могут переводиться при:

приготовлении маршрутов для приема и отправления поездов;

маневровой работе;

занятии путей подвижным составом;

необходимости ограждения мест препятствий и производства работ      на станционных путях;

очистке, проверке и ремонте стрелок.

На станциях с электрической централизацией установка стрелок в      нормальное   положение   необязательна,  за  исключением  стрелок,      ведущих  в  предохранительные,  улавливающие  тупики, сбрасывающих      стрелок,  которые  должны  устанавливаться  в нормальное положение      устройствами  автоматического  возврата после размыкания установленного маршрута. В случае отсутствия устройств автоматического возврата стрелок или их неисправности, а также во всех других случаях, установка таких стрелок в нормальное положение производится дежурным по станции.

17.4. Стрелочный перевод, уложенный на перегоне, приписывается      к   одной   из   соседних  станций  или  же  у  места  ответвления      устраивается пост.

Порядок  технического  обслуживания,  освещения,  охраны  этих      стрелочных  переводов,  а также порядок хранения ключей от стрелок   устанавливается   владельцем инфраструктуры.

17.5.  Каждый  пост  управления  стрелками  и сигналами должен      находиться   в   ведении   только  одного  работника,  являющегося      ответственным  за  перевод  управляемых им стрелок и сигналов и за      безопасность  движения: станционный пост централизации - в ведении дежурного по станции,  исполнительный  -  дежурного станционного    поста  централизации,  оператора  поста  централизации, стрелочный      пост   -   дежурного   стрелочного   поста,   пост   централизации  механизированной   и   автоматизированной  сортировочной  горки  -    дежурного  по  сортировочной  горке  или  оператора  сортировочной      горки.

Разрешается  на  станциях  обслуживание двух стрелочных постов      одним  дежурным  стрелочного поста, а отдельных стрелок и постов -      непосредственно   дежурным  по  станции.  Перечень  таких  станций      устанавливается  владельцем инфраструктуры.

На   станциях,   расположенных  на  участках  с  диспетчерской      централизацией,  ответственным  за  перевод  стрелок  и управление      сигналами является поездной диспетчер.

17.6.  Для  контроля  за работой дежурных стрелочного поста на      станциях  в  зависимости  от путевого развития, характера и объема    маневровой  работы назначаются старшие дежурные стрелочного поста.

На   станциях,   перечень   которых   устанавливается  владельцем инфраструктуры,   старшие   дежурные  стрелочного  поста  могут      назначаться    непосредственно    для   обслуживания   поста   или      одновременно  для  обслуживания поста и контроля работы других      дежурных  стрелочных постов, расположенных в стрелочном районе. На      центральные  посты диспетчерской централизации и станционные посты      централизации на станциях, кроме поездных диспетчеров или дежурных      по станции, могут назначаться операторы поста централизации.

17.7.  Перед  приемом  и отправлением поезда должны запираться      стрелки,  непосредственно входящие в маршрут приема и отправления,      а также охранные.

Перевод  централизованных  стрелок  при приготовлении маршрута      для  приема и отправления поездов производится дежурным по станции      или  по  его  указанию  оператором  поста централизации. Перевод и      запирание  нецентрализованных  стрелок  при приготовлении маршрута    для   приема   или   отправления   поездов  производятся  дежурным      стрелочного поста, старшим дежурным стрелочного поста или дежурным      по станции при обслуживании им стрелок.

17.8.  Ключи  от  запертых  в  маршрутах  приема и отправления      поездов  нецентрализованных  стрелок,  не  оборудованных  ключевой      зависимостью,  должны  храниться  у  дежурного  по  станции  или у      старшего   дежурного   стрелочного  поста,  а  оборудованных  -  в      исполнительном аппарате на стрелочном посту или в распорядительном      аппарате дежурного по станции.

Ключи   от   запертых   стрелок,   не  оборудованных  ключевой      зависимостью,  на  перегонах,  а также на приемо-отправочных путях      промежуточных  станций  при  занятии  этих  путей  составами  (без      локомотивов)  или отдельными вагонами должны храниться у дежурного      по   станции.   Порядок   хранения   ключей   от  других  наиболее      ответственных  стрелок  (ведущих  на  пути, выделенные для стоянки      вагонов  с  опасными  грузами  I класса (взрывчатыми материалами),      восстановительных   и  пожарных  поездов,  стрелок  съездов  между      главными  путями,  улавливающих  тупиков  и  т.п.) и перечень этих      стрелок   устанавливаются   в   техническо-распорядительном   акте      станции.

17.9.    Перевод    стрелок   при   маневровых   передвижениях      производится  сигналистами  или  дежурными  стрелочного  поста  по      распоряжению лица, руководящего маневрами.

При  маневровых  передвижениях  на  станциях  с  электрической      централизацией  перевод стрелок осуществляется дежурным по станции      или  оператором  поста  централизации. В случае передачи стрелок с      центрального  на  местное  управление,  а  также  при производстве      маневров   на   нецентрализованных   стрелках,   не  обслуживаемых      дежурными   стрелочного   поста,   допускается   перевод   стрелок      работниками составительских или локомотивных бригад, кондукторами,      дежурными  по  паркам, дежурными по станциям, начальником станции,      приемосдатчиками   груза   и  багажа,  работниками  локомотивного,     вагонного  депо  и  другими.  Перечень станций с указанием номеров      таких  стрелок, а также работников, которым разрешается их перевод      при    производстве   маневров,   и   порядок   перевода   стрелок      устанавливаются  владельцем инфраструктуры.

Перед  переводом  централизованной  стрелки  обслуживающий  ее      работник   должен   в   соответствии   с  порядком,  установленным      Инструкцией  по  движению  поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте  Российской  Федерации,  убедиться  в  том, что стрелочный      перевод не занят подвижным составом.

17.10.  При  необходимости  выполнения  работ  по  ремонту  на      стрелочном  переводе  сигналист  или  дежурный  стрелочного  поста      (старший   дежурный   стрелочного   поста)   может   допустить   к      производству  ремонта  работников  подразделений  пути,  СЦБ только по разрешению дежурного по станции.

По  окончании  ремонта  сигналист,  дежурный стрелочного поста      (старший  дежурный стрелочного поста) обязаны убедиться в том, что      состояние стрелочного перевода обеспечивает безопасное движение, и      доложить об этом дежурному по станции.

17.11.  Стрелочные  переводы на станционных путях, в том числе      стрелочные переводы примыкающих путей, переданных в ведение других      подразделений владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования, находятся в распоряжении начальника станции.

Стрелочные  переводы  на  путях  других  подразделений     владельца инфраструктуры или владельца железнодорожных путей необщего пользования находятся в распоряжении их руководителей.

17.12.  Контроль  технического  состояния и чистка осуществляются:

нецентрализованных  стрелочных  переводов  - обслуживающими их      дежурными стрелочного поста;

централизованных  стрелочных переводов - работниками дистанции      пути, подразделений СЦБ в пределах границ обслуживания.

Порядок  контроля  технического состояния и чистки централизованных, а также      нецентрализованных  стрелочных переводов, не находящихся в ведении      дежурных  стрелочного поста, устанавливается владельцем инфраструктуры.

Производство маневров

17.13.  Маневры  на  станционных путях должны производиться по      указанию   только   одного   работника  -  дежурного  по  станции,      маневрового  диспетчера,  дежурного  по  сортировочной  горке  или      парку,  а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией,      - поездного диспетчера. Распределение обязанностей по распоряжению      маневрами указывается в техническо-распорядительном акте станции.

17.14.  Основным  средством  передачи  указаний при маневровой      работе   должна   быть  радиосвязь,  а  в  необходимых  случаях  -      устройства двусторонней парковой связи.

Подача  сигналов  при  маневровой  работе  разрешается ручными  сигнальными приборами.

17.15.    Машинист    локомотива,   специального   самоходного      подвижного  состава,  производящий  маневры, не вправе приводить в      движение локомотив или специальный самоходный подвижной состав без      получения  указания  руководителя  маневров  лично, по радиосвязи,      устройствам  двусторонней  парковой связи или сигнала, подаваемого      ручными   сигнальными   приборами.   Кроме  указания  или  сигнала      руководителя  маневров,  перед выездом на стрелки централизованных      маневровых   маршрутов   машинист   должен   убедиться  в  наличии      разрешающего     показания    маневрового    светофора,    а    на      нецентрализованные  стрелки  -  получить  от дежурного стрелочного      поста  сигнал  или  сообщение  (лично,  по радиосвязи, устройствам      двусторонней  парковой  связи) о готовности стрелок для маневровых      передвижений.  При  отсутствии маневровых светофоров перед выездом      на   централизованные  стрелки  машинистом  должно  быть  получено      сообщение  о  готовности  стрелок  для  маневровых передвижений от      дежурного   по   станции   (лично,   по   радиосвязи,  устройствам      двусторонней  парковой  связи  или  переданное  через руководителя      маневров).

На  станциях с электрической централизацией стрелок и   светофоров   в  случаях  передачи  стрелок с центрального на местное управление      выезд на стрелки разрешается по указанию или сигналу работника, на     которого возложен перевод этих стрелок.

Основные  положения  по  использованию  устройств радиосвязи и      двусторонней     парковой     связи    при    маневровой    работе      предусматриваются  Инструкцией  по  движению  поездов и маневровой      работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

17.16. Маневры производятся со скоростью не более:

60   км/ч  -  (при  следовании  по  свободным  путям  одиночных      локомотивов  и  локомотивов  с  вагонами,  прицепленными  сзади  с      включенными и опробованными автотормозами;

40  км/ч  -  при движении локомотива с вагонами, прицепленными      сзади,  а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям;

25  км/ч  - при движении вагонами вперед по свободным путям, а      также восстановительных и пожарных поездов;

15  км/ч - при движении с вагонами, занятыми людьми, проводниками и командами, сопровождающими грузы, а также с      негабаритными  грузами  боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и      6-й степеней;

5  км/ч  - при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к      другому отцепу в подгорочном парке;

3  км/ч  -  при  подходе локомотива (с вагонами или без них) к      вагонам.

Скорость передвижения подвижного состава по вагонным  весам  в      зависимости     от    конструкции    весов    устанавливается    в      техническо-распорядительном акте станции.

Скорость   роспуска   вагонов   на  сортировочных  горках  при      различных   сигналах   горочных   светофоров,   а  также  условия,      обеспечивающие  безопасность  движения  и  сохранность  подвижного      состава, устанавливаются владельцем инфраструктуры в зависимости      от технического оснащения горок и местных условий.

Маневры  толчками  и  роспуск  с сортировочных горок вагонов с      грузами отдельных категорий, указанных в правилах перевозок грузов  железнодорожным транспортом и правилах перевозок опасных грузов      по железным  дорогам,  рефрижераторных  вагонов  и  секций  должны производиться с особой      осторожностью в соответствии с порядком, установленным Инструкцией      по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.

17.17. Маневры на главных путях или с пересечением их, а также      с  выходом  за  входные  стрелки могут допускаться в каждом случае      только   с   разрешения   дежурного   по   станции   при  закрытых      соответствующих  входных  светофорах,  ограждающих  вход на пути и      стрелки, на которых производятся маневры.

Не допускаются маневры с выходом состава за границу станции на      перегон  на  однопутных  и  по  неправильному  пути  на двухпутных      участках без согласия поездного диспетчера и дежурного по соседней      станции  и  без  установленного разрешения, выдаваемого машинисту.

Маневры  с  выходом состава за границу станции по правильному пути      на двухпутных участках допускаются с согласия поездного диспетчера      по устному разрешению дежурного по станции.

На  станциях,  где  на  мачте входного светофора в сторону оси      станции    имеется    специальный   маневровый   светофор,   выход      маневрирующего  состава  за  границу  станции  производится по его      сигналу.

17.18. Маневры на станционных путях, расположенных на уклонах,      где  создается  опасность  ухода  подвижного  состава на перегон и      маршруты следования поездов, производятся, как правило, с постановкой локомотива      со   стороны  спуска  с  включением  и  опробованием  автотормозов      вагонов. При невозможности постановки локомотива со стороны спуска      маневры  на  таких  путях должны производиться, как исключение, путем осаживания с обязательным включением и опробованием автотормозов вагонов. Порядок      производства  маневров,  обеспечивающий  безопасность  движения на      станциях,  имеющих  такие  пути,  устанавливается  Инструкцией  по      движению поездов   и   маневровой   работе  на железнодорожном транспорте Российской Федерации и    указывается    в      техническо-распорядительном акте станции.

17.19. На станциях, имеющих горочные устройства для сортировки      вагонов,   маневры   должны   производиться   в   соответствии   с      инструкциями, утвержденными владельцем инфраструктуры.

Не  допускается  производить  маневры  толчками и распускать с      горки:

вагоны,   занятые   людьми,   кроме   вагонов  с  проводниками      (командами), сопровождающими грузы;

вагоны  с  грузами  отдельных  категорий, указанных в правилах      перевозок   грузов   на   железнодорожном  транспорте  и  Правилах      перевозок опасных грузов по железным дорогам;

платформы  и  полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней      негабаритности   4-й,  5-й,  6-й  степеней  и  грузами  с  верхней      негабаритностью 3-й степени, груженые транспортеры;

сцепы из двух платформ, загруженные рельсами длиной 25 м и другими длинномерными грузами;

локомотивы  в недействующем состоянии, моторвагонный подвижной      состав,  составы  рефрижераторных  поездов,  пассажирские  вагоны,      краны на железнодорожном ходу;

вагоны  и  специальный  подвижной  состав, имеющие трафарет "С      горки не спускать".

Указанный   подвижной   состав   может   быть  пропущен  через      сортировочную горку только с маневровым локомотивом.

17.20. Не допускается пропускать через сортировочные горки:

груженые  и  порожние  транспортеры,  имеющие 12 и более осей,      груженые  транспортеры  сцепного  типа грузоподъемностью 120 т  при      наличии  в  сцепе  одной  или двух промежуточных платформ, а также      подвижной состав, имеющий трафарет "Через горку не пропускать".

17.21.   Подвижной   состав   на   станционных   путях  должен      устанавливаться в границах полезной длины пути.

Стоящие  на  станционных путях без локомотива составы поездов,      вагоны   и   специальный  подвижной  состав  должны  быть  надежно      закреплены    от   ухода   тормозными   башмаками,   стационарными      устройствами   для  закрепления  вагонов,  ручными  тормозами  или      другими установленными владельцем инфраструктуры  средствами закрепления.

Порядок   закрепления   вагонов   и  составов  устанавливается      Инструкцией  по  движению  поездов и маневровой работе на железнодоржном транспорте Российской   Федерации   и   указывается  в  техническо  -      распорядительном акте станции с учетом местных условий.

У  вагонов,  стоящих  на  станции  и  не занятых под грузовыми      операциями  и  не  находящихся  под  очисткой,  дезинфекцией  и  в      ремонте, двери должны быть закрыты.

17.22.  Вагоны  с  грузами  отдельных  категорий,  указанных в      правилах перевозок грузов на железнодорожном транспорте и Правилах      перевозок  опасных  грузов  по  железным дорогам, при производстве      маневров  должны  иметь  соответствующее  прикрытие  от  паровоза,      работающего  на  твердом  топливе, из вагонов с неопасными грузами      или порожних вагонов.

Вагоны с опасными грузами класса I (взрывчатыми материалами) и      цистерны  со сжиженными газами при стоянке на станции вне поездов,      за  исключением находящихся под накоплением на путях сортировочных      парков,  должны  устанавливаться  на  особых  путях.  Такие вагоны      должны  быть  сцеплены,  надежно  закреплены  от ухода и ограждены      переносными сигналами остановки.

Стрелки,    ведущие    на    путь   стоянки   таких   вагонов,      устанавливаются  в  положение,  исключающее  возможность заезда на      этот путь.

При   нахождении   вагонов   с   опасными   грузами  класса  I      (взрывчатыми  материалами)  и  цистерн  со  сжиженными  газами под      накоплением  на  путях  сортировочных  парков  должны  соблюдаться      особые  меры  предосторожности,  установленные Правилами перевозок      грузов  железнодорожным транспортом, Правилами перевозок опасных      грузов  по  железным  дорогам  и Инструкцией по движению поездов и      маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

17.23.  Движением  локомотива,  производящего  маневры, должен      руководить   только   один   работник   -   руководитель  маневров      (составитель поездов), ответственный за правильное их выполнение.

Руководитель маневров обязан:

точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу;

обеспечивать правильную расстановку и согласованность действий      всех  работников,  участвующих  в производстве маневров, на основе      ознакомления  их  с  планом  и  способами  выполнения  предстоящей      маневровой работы;

формировать   поезда  в  точном  соответствии  с  требованиями      настоящих  Правил,  соответствующих  инструкций и других нормативно-технических актов железнодорожного транспорта Российской Федерации;

организовать  маневровую  работу  так,  чтобы  были обеспечены      безопасность  движения, личная безопасность работников, занятых на      маневрах,  сохранность  подвижного  состава  и  груза.  Маневры  с      вагонами, занятыми людьми, негабаритными и опасными грузами класса      I (взрывчатыми материалами) производить с особой осторожностью.

При маневрах с пассажирскими вагонами  перед началом движения вагонами вперед  составитель поездов и машинист маневрового локомотива обязаны проверить действие стоп-крана.

На  станциях  в  зависимости от путевого развития, характера и      объема маневровой работы пути разделяются на маневровые районы.

На    промежуточных    станциях    маневровая   работа   может      производиться  под руководством главного кондуктора или работника,      который выполняет его обязанности.

Маневровыми   передвижениями   локомотива,  не  обслуживаемого      составительской   бригадой   или  главным  кондуктором,  руководит      работник,  имеющий  право  распоряжаться  производством маневром в      данном районе, или по его указанию сигналист (дежурный стрелочного      поста).

Маневровые  передвижения  специального  самоходного подвижного      состава   по  станционным  путям  производятся  в  соответствии  с      Инструкцией  по  движению  поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

17.24. Локомотивная бригада при производстве маневров обязана:

точно и своевременно выполнять задания на маневровую работу;

внимательно   следить   за   подаваемыми  сигналами,  точно  и      своевременно выполнять сигналы и указания о передвижениях;

внимательно   следить   за   людьми,  находящимися  на  путях,      положением стрелок и расположением подвижного состава;

обеспечивать  безопасность производства маневров и сохранность подвижного состава.

17.25.  Локомотивные бригады, работающие со сборными поездами,      а  также выделенные для производства маневровой работы, кондуктора      и  составительские  бригады должны знать порядок маневровой работы      на  станции, указанный в техническо-распорядительном акте. Порядок      ознакомления локомотивных и составительских бригад и кондукторов с      условиями    маневровой    работы,    указанными   в   техническо  -      распорядительном   акте   станций,   устанавливается     владельцем инфраструктуры.

Формирование поездов

17.26.  Поезда  должны  формироваться  в полном соответствии с      настоящими  Правилами,  графиком  движения  и  планом формирования      поездов.  Нормы веса и длины грузовых поездов по направлениям и по      каждому   участку  устанавливаются  в  графике  движения  и  плане      формирования  поездов  и  должны  соответствовать типу локомотива,      профилю  пути  на  участках  обращения  поездов  и  полезной длине      приемо-отправочных   путей   на   станциях  этих  участков,  а  на      электрифицированных линиях - условиям электроснабжения.

Порядок формирования и пропуска длинносоставных, тяжеловесных,      соединенных,  а  также  повышенного  веса и длины грузовых поездов  устанавливается    владельцем инфраструктуры.

Нормы  веса  и  длины дальних и местных пассажирских поездов и      порядок  размещения вагонов в них указываются в книжках расписания      движения поездов.

Порядок  прицепки к пассажирским поездам вагонов сверх нормы и      следования  длинносоставных  пассажирских  поездов устанавливается      владельцем инфраструктуры.

При   постановке   в   поезд   подвижного   состава,  а  также      специального  подвижного  состава  вес  и длина его определяются в      соответствии  с  таблицами  нормативов  графика  движения поездов,      утверждаемых  владельцем инфраструктуры.  Эти  таблицы  помещаются  и  в книжках       расписания движения поездов.

17.27. Не допускается ставить в поезда:

вагоны   неисправные,   угрожающие   безопасности  движения  и      состояние которых не обеспечивает сохранности перевозимых грузов;

вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности;

платформы  и  полувагоны, загруженные с нарушением технических      условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах;

вагоны,  имеющие  просевшие рессоры, вызывающие перекос кузова      или  удары  рамы и кузова вагона о ходовые части, а также вагоны с      неисправностью кровли, создающей опасность отрыва ее листов;

вагоны,  имевшие  сход  с  рельсов  или находившиеся в поезде,      потерпевшем крушение, впредь до осмотра их и признания годными для      движения;

вагоны,  не  имеющие  трафарета  о  производстве установленных      видов   ремонта,  за  исключением  вагонов,  следующих  по  особым      документам (как груз на своих осях);

платформы,  транспортеры и полувагоны с негабаритными грузами,      если о следовании таких вагонов не будет дано особых указаний;

платформы  с  незакрытыми  бортами,  за  исключением  случаев,      предусмотренных  специальными  инструкциями  владельца инфраструктуры, вагоны с      незакрепленными    бункерами,    цистерны,   хопперы,   зерновозы,      цементовозы  и  подобный  подвижной  состав  с  открытыми крышками      загрузочно-выгрузочных верхних и нижних устройств;

полувагоны  с открытыми дверями и люками или люками, закрытыми      на одну закидку запорного механизма;

порожние  крытые  вагоны с открытыми и не запертыми на дверную      закидку  дверями, вагоны для перевозки нефтебитума с неочищенными    от битума колесными парами по поверхности катания.

17.28.  Допускается прицеплять к пассажирским поездам нецельнометаллические  вагоны  служебно- технического назначения.

Во  всех  пассажирских  поездах  в  первом и последнем вагонах      крайние  торцовые двери должны быть заперты, а переходные площадки      закреплены в поднятом положении.

17.29. Не     допускается    ставить    в    пассажирские    и  почтово-багажные поезда:

вагоны с   истекшими  сроками  периодического  ремонта  или  с      истекшими сроками единой технической ревизии;

грузовые вагоны, в том числе с опасными грузами.

17.30.   Размещение   вагонов   в   почтово-багажных   поездах      производится  в порядке, установленном для пассажирских поездов, а      в  грузо-пассажирских  -  в  порядке,  установленном  для грузовых      поездов.

17.31.  Не  допускается  ставить  в  грузо-пассажирские поезда      вагоны  с  опасными  грузами,  а  также  порожние  цистерны из-под      сжиженных   газов.  В  исключительных  случаях  на  малодеятельных   участках,  где  никакие другие поезда, кроме грузо-пассажирских не обращаются,  может допускаться постановка в них вагонов с опасными грузами (за исключением  вагонов  с  опасными  грузами  класса I (взрывчатыми   материалами))  с  разрешения  и  в  соответствии  с   порядком, установленным владельцем инфраструктуры.

17.32. Формирование грузовых поездов производится без подборки      вагонов по количеству осей и весу.

При   формировании   тяжеловесных  и  длинносоставных  поездов      порожние вагоны должны ставиться в последнюю треть поезда.

В  сборных  поездах  вагоны  подбираются  группами по станциям      назначения, а сборно-раздаточные вагоны ставятся одной группой.

Вагоны  с  опасными  грузами  ставятся  в  грузовые  поезда  в      соответствии   с  условиями  перевозок,  установленными  правилами      перевозок   грузов   железнодорожным  транспортом  и  правилами      перевозок опасных грузов по железным дорогам.

Моторвагонный  подвижной состав при следовании в ремонт или из      ремонта ставится в хвост грузового поезда одной группой.

17.33.  Пассажирские  и грузовые вагоны, занятые людьми, кроме      служебных  и  с  проводниками  (командами), сопровождающими грузы,      ставятся  в грузовые поезда одной группой и должны иметь прикрытие      от  локомотива,  открытого подвижного состава с рельсами, балками,      бревнами и другими подобными грузами, которые могут сдвинуться при      резких  толчках  и  остановках,  и с хвоста поезда не менее одного     вагона.

Порядок перевозки людей в грузовых поездах устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

17.34.  Не  допускается  ставить  в  людские  поезда  вагоны с      опасными  грузами,  а  также  порожние  цистерны  из-под сжиженных      газов.

Порядок  постановки  вагонов  с  опасными  грузами  в воинские      людские  поезда устанавливается правилами перевозок опасных грузов      по железным дорогам и специальными положениями федерального органа исполнительной  власти в области  транспорта .

17.35.  При  постановке  в  грузовые  поезда  вагоны,  занятые      людьми,  а также вагоны с грузами отдельных категорий, указанных в      правилах перевозок грузов железнодорожным транспортом и правилах      перевозок   опасных  грузов  по  железным  дорогам,  должны  иметь      соответствующее  прикрытие  из  вагонов  с  неопасными грузами или      порожних   вагонов.  Расположение  в  грузовых  поездах  указанных      вагонов,  производится  в  соответствии  с порядком, установленным      Инструкцией  по  движению  поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской   Федерации,   исходя  из  требований  правил      перевозок  грузов  железнодорожным транспортом, правил перевозок      опасных  грузов по железным дорогам и других нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области транспорта.

17.36.  Порядок  размещения  и  следования в поездах вагонов с      негабаритными    грузами   и   специального   подвижного   состава      устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

17.37.   В  хозяйственных  поездах,  следующих  с  работой  на      перегоне,  для  проезда  кондукторов  и руководителей работ должны      ставиться   вагоны  с  переходными  площадками  в  соответствии  с      порядком,  установленным  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Порядок включения тормозов в поездах

17.38.  В  зависимости  от  технического  оснащения подвижного      состава, специального подвижного состава тормозными средствами владелец инфраструктуры устанавливает:

единое  наименьшее  тормозное нажатие на каждые 100 т массы для      грузовых и пассажирских поездов и наибольший руководящий спуск, на      котором допускается    движение    поездов   с   установленными      максимальными скоростями;

зависимости   между   скоростью  движения,  величиной  уклона,      тормозным нажатием и тормозным путем;

расчетные  нормы  нажатия  тормозных колодок на оси подвижного      состава  и  специального  подвижного  состава,  нормы  обеспечения      поездов   ручными  тормозами  и  другие  данные,  необходимые  для      производства тормозных расчетов.

Указанные  нормы  и  данные  помещаются  в  книжках расписания       движения поездов и соответствующих инструкциях владельца инфраструктуры.

17.39.  Скорости движения поездов по      участкам   устанавливаются    владельцем инфраструктуры  и  объявляются  его приказом.

17.40.  В  пассажирских  поездах  в  автотормозную сеть должны      включаться  все  вагоны  с  автотормозами  пассажирского типа, а в      грузовых  и  хозяйственных  поездах  -  все  вагоны  и специальный      подвижной состав с автотормозами грузового типа.

При включении в пассажирские и почтово-багажные поезда вагонов      габарита РИЦ разрешается следование этих поездов на пневматическом      торможении в соответствии с порядком, установленным  владельцем инфраструктуры.

Во  всех  поездах  автотормоза  всех  локомотивов  и  тендеров      паровозов  (кроме  тендеров,  следующих  в нерабочем состоянии, не      имеющих   порожнего   режима  торможения),  а  также  специального      самоходного  подвижного состава, должны включаться в автотормозную      сеть.

Порядок   совместного   включения   вагонов   с  автотормозами      пассажирского  и  грузового  типа  в  автотормозную  сеть  во всех      поездах, а также порядок включения воздухораспределителей вагонов,      локомотивов  и  специального подвижного состава на соответствующий      режим торможения устанавливаются владельцем инфраструктуры.

В  грузовые  и  хозяйственные поезда может ставиться подвижной      состав,   а   также   специальный  подвижной  состав  с  пролетной      магистралью,  но не более 8 осей в одной группе, а в хвосте поезда      перед  последними  двумя вагонами - не более 4 осей. Последние два      вагона должны иметь исправно действующие включенные автотормоза.

17.41. Опробование автотормозов в поездах производится:

Полное  с  проверкой состояния тормозной магистрали и действия      тормозов у всех вагонов:

на станциях формирования перед отправлением поезда;

после смены локомотива;

на   станциях,   разделяющих   смежные   гарантийные   участки      следования  грузовых поездов, при техническом обслуживании состава  без смены локомотива;

перед  выдачей  моторвагонного поезда из депо или после отстоя      его без бригады на станции;

на  станциях,  предшествующих  перегонам с затяжными спусками,      где   остановка  поезда  предусмотрена  графиком  движения;  перед      затяжными спусками 0,018 и круче полное опробование производится с      десятиминутной выдержкой в заторможенном состоянии. Перечень таких      станций устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Полное опробование электропневматических тормозов производится      на   станциях  формирования  и  оборота  пассажирских  поездов  от      стационарных устройств или поездного локомотива.

Сокращенное  с  проверкой  тормозной  магистрали по      действию  тормозов  у  двух  хвостовых  вагонов, а в моторвагонных      поездах по действию тормоза хвостового вагона на торможение и отпуск:

после   прицепки   поездного   локомотива   к   составу,  если      предварительно  на  станции  было  произведено  полное опробование      автотормозов от стационарного устройства или локомотива;

после перемены кабины управления моторвагонного поезда и после      смены   локомотивных   бригад,   когда   локомотив  от  поезда  не     отцепляется;

после   всякого   разъединения   рукавов   в  составе  поезда,      перекрытия  концевого  крана  в  составе, после соединения рукавов      вследствие  прицепки  подвижного  состава  (в  последнем  случае с      проверкой действия тормоза на каждом прицепленном вагоне);

в  пассажирских поездах после стоянки поезда более 20 мин, при      падении давления  в  главных  резервуарах ниже 0,55 МПа (5,5 кгс/см2),  при      смене кабины управления или после  передачи  управления  машинисту      второго  локомотива  на  перегоне после остановки поезда в связи с      невозможностью дальнейшего управления движением поезда из головной   кабины;

в   грузовых   поездах,  если  при  стоянке  поезда  произошло      самопроизвольное срабатывание автотормозов или изменение плотности      более чем на 20% от указанной в справке формы ВУ-45;

в  грузовых  поездах  после стоянки поезда более 30 мин в местах, где      имеются  осмотрщики  вагонов  или  работники, обученные выполнению      операций по опробованию автотормозов, и на которых эта обязанность      возложена.

Сокращенное    опробование    электропневматических   тормозов      производится  в  пунктах  смены  локомотива,  локомотивных бригад,      после  прицепки  вагонов  с  проверкой  действия тормоза каждого      прицепленного  вагона, а также после прицепки поездного локомотива к составу, если  предварительно  на станции было произведено полное опробование   электропневматических   тормозов   от  стационарного   устройства или локомотива.

После   производства   полного  или  сокращенного  опробования      тормозов,  кроме  того,  в  пути  следования  должна производиться      проверка    действия    тормозов    в    порядке,    установленном      Инструкционными указаниями по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог.

При   обслуживании   локомотивов  пассажирских  поездов  одним      машинистом на станциях, где не предусмотрены осмотрщики вагонов, и      на  перегонах,  к  сокращенному  опробованию тормозов привлекаются      начальник  (механик-бригадир)  пассажирского  поезда  и проводники (головного,    хвостового)    вагонов   по   указанию   машиниста,      передаваемому по радиосвязи.

Порядок  включения  в  автотормозную  сеть  вагонов  в поездах      повышенного  веса  и  длины и соединенных, специального подвижного      состава  в  составах  грузовых  и  хозяйственных  поездов, а также      опробования   автотормозов   в   таких   поездах   устанавливаются  соответствующими инструкциями владельца инфраструктуры.

17.42.  После  полного  опробования тормозов в поезде, а также      после   сокращенного,   если   предварительно   на   станции  было      произведено   полное   опробование   тормозов   от   стационарного      устройства  или  локомотива,  осмотрщик  вагонов вручает машинисту      ве-

дущего  локомотива  справку  установленной  федеральнным органом исполнительной власти в области транспорта формы об      обеспеченности поезда тормозами и исправном их действии. В справке   на поезд указывается и номер хвостового вагона.

О  каждом  полном  опробовании  автотормозов  в  моторвагонных      поездах делается запись в специальной книге.

При  каждом  сокращенном  опробовании  автотормозов  осмотрщик      вагонов,  а  где  эта  должность  не  предусмотрена,  дежурный  по      станции,  главный кондуктор или составитель поездов делает отметку      о   сокращенном   опробовании   автотормозов  (включая  отметку  о      происшедшем  изменении  состава) в имеющейся у машиниста справке о      тормозах.

В  случае,  если  при  сокращенном опробовании автотормозов не      сработают  тормоза  двух  хвостовых вагонов, работник, на которого      возложено  опробование  автотормозов,  обязан принять меры к тому,      чтобы не допустить отправление поезда.

На   станциях,  где  не  предусмотрены  должности  осмотрщиков      вагонов,  к  проверке действия автотормозов в пассажирских поездах      привлекаются   проводники  вагонов,  а  в  грузовых  -  работники,      обученные   выполнению   операций   по   опробованию  автотормозов (перечень должностей устанавливается владельцем инфраструктуры).

17.43.  Для  проверки  (с  расшифровкой  скоростемерных  лент)      режимов   управления   тормозами   в  поездах  должны  применяться      тормозоиспытательные    вагоны.    Порядок    указанной   проверки      устанавливается  владельцем инфраструктуры.

Снаряжение и обслуживание поездов

17.44.  Пассажирские,  почтово-багажные,   грузо-пассажирские,      воинские  и людские поезда снабжаются противопожарными средствами,      средствами для оказания первой медицинской помощи.

Составы  пассажирских  поездов  оборудуются радиосвязью для      связи с машинистом поезда.

Нормы    обеспечения    поездов    перечисленными   средствами      утверждаются владельцем инфраструктуры.

17.45.   Локомотивы   должны   быть  снабжены  средствами  пожаротушения, необходимыми сигнальными приборами, инструментами      и другим инвентарем по нормам, утвержденным владельцем инфраструктуры.

В   случае   оборудования   локомотива   двухдиапазонной   или      трехдиапазонной  радиостанцией достаточно иметь на локомотиве одну      носимую радиостанцию.

Локомотивы  и  моторвагонные  поезда,  кроме того, должны быть      снабжены тормозными  башмаками  на случай необходимости      закрепления состава на перегоне в количестве, установленном для данного участка железной дороги владельцем инфраструктуры, но не менее четырех.

На  участках с уклоном круче 0,012 порядок закрепления состава      грузового  и грузо-пассажирского поезда на перегоне в случае порчи      автотормозов устанавливается владельцем инфраструктуры.

Специальный  самоходный  подвижной  состав должен быть снабжен      приборами,  устройствами  и инвентарем в соответствии с перечнем и      нормами, установленными владельцем инфраструктуры.

17.46.  Поезд обслуживается локомотивной бригадой или бригадой      для   управления   специальным  самоходным  подвижным  составом  в      транспортном режиме. Пассажирский поезд, кроме того, обслуживается      проводниками  вагонов  и  другими  работниками  в  соответствии  с  порядком, установленным     владельцем инфраструктуры.  Специальный самоходный подвижной состав,      кроме  того,  обслуживается бригадой, назначаемой для управления и      обслуживания   этого   подвижного   состава  в  рабочем  режиме  в      соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

На  поезда,  с  которыми  производится  маневровая  работа  на      промежуточных  станциях,  для руководства этой работой по указанию  владельца инфраструктуры может назначаться главный кондуктор (составитель   поездов)  или кондукторская (составительская) бригада. Руководство   передвижением  хозяйственных  поездов  на  перегоне осуществляется руководителем работ или лицом, им уполномоченным. Обязанности этих    работников   определяются   Инструкцией   по  движению  поездов  и    маневровой работе железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Для отдыха локомотивных бригад и кондукторов в пунктах оборота      должны быть специальные помещения.

Постановка локомотивов в поезда

17.47.  Действующие  электровозы и тепловозы ставятся в голове   поезда  и  управляются  машинистом  из передней кабины. Тепловозы,   имеющие  одну  кабину  управления,  и  паровозы  ставятся в голове поезда для движения передним ходом.

В  поездах,  которые  следуют  с  двумя или тремя действующими      локомотивами  по всему участку обращения, в голове поезда ставится      локомотив,   имеющий   более   мощные  компрессоры  (паровоздушные      насосы).  Порядок  постановки  действующих  локомотивов  в  поезда      повышенного  веса  и длины, а также прицепка к поездам действующих      локомотивов,  которые  следуют  на  часть  участка,  и  условия их      обращения,  обеспечивающие  безопасность движения, устанавливаются      владельцем инфраструктуры.

Для  маневровых  передвижений  локомотивов  с  двумя  и  более      кабинами  управления  или  работающих  по  системе  многих единиц,      владелец инфраструктуры в  зависимости  от  местных  условий    устанавливает   порядок   управления  локомотивом,  обеспечивающий     безопасность движения и людей.

Локомотивы,   занятые   на   поездной  работе,  и  специальный      самоходный  подвижной  состав  должны эксплуатироваться в пределах      участков обращения. В исключительных случаях пропуск локомотивов и      специального  самоходного  подвижного  состава  на  незакрепленные     участки осуществляется с разрешения владельца инфраструктуры.

17.48.   Движение  задним  ходом  локомотивов  и  специального      самоходного  подвижного  состава,  имеющих одну кабину управления,      допускается только:

в   поездах   пригородных,  хозяйственных,  восстановительных,      пожарных, передаточных и вывозных;

при  следовании по железнодорожным подъездным и соединительным      путям;

при производстве маневров;

при следовании вторым локомотивом при двойной тяге;

при  отправлении  поезда  со  станций,  где  нет устройств  для      поворота локомотивов;

при возвращении с поездом обратно на станцию отправления после      подталкивания;

при  подталкивании поездов из одного пункта в оба направления,      а также при подталкивании поездов в пределах станций;

при выводе поезда с перегона вспомогательным локомотивом;

при следовании без вагонов.

17.49.  Локомотивы  и специальный самоходный подвижной состав,      отправляемые в недействующем состоянии, должны быть подготовлены к      постановке   в   поезда  и  включаться  в  них  в  соответствии  с      инструкциями владельца инфраструктуры.

Недействующие  локомотивы  могут  ставиться  вслед  за ведущим      локомотивом в количестве,  определенном  владельцем инфраструктуры.

Глава 18

Подача подвижного состава  с железнодорожных путей

необщего пользования на железнодорожные пути

общего пользования и ОБРАТНО

Общие положения

18.1. В настоящих Правилах под подачей подвижного состава понимается:

а) выход его на выставочные (приемо-сдаточные) пути станций примыкания железнодорожного транспорта общего пользования (далее – станций примыкания) с железнодорожных путей необщего пользования и обратно;

б) выпуск собственного или арендованного (далее – собственного) подвижного состава на железнодорожные пути  общего пользования для его курсирования по ним.

18.2. Настоящие Правила не распространяются на подачу пассажирских вагонов и специального самоходного подвижного состава при перевозках людей по железнодорожным путям необщего пользования с выходом на станции примыкания, а также на подачу подвижного состава на (с) железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащие владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

18.3.  Под вагонами и локомотивами общего парка понимаются вагоны и локомотивы, принадлежащие организациям  железнодорожного транспорта общего пользования, под собственными вагонами и локомотивами понимаются вагоны и локомотивы, принадлежащие иным юридическим и физическим лицам, либо арендованные ими.

18.4.  Взаимоотношения между грузоотправителями, грузополучателями, перевозчиками, владельцами инфраструктур и  владельцами железнодорожных путей необщего пользования, связанные с подачей подвижного состава, определяются порядком, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

18.5. Подача собственных локомотивов и вагонов на железнодорожные пути общего пользования осуществляется по разрешению владельца инфраструктуры. Подача подвижного состава общего парка на железнодорожные пути необщего пользования осуществляется  по разрешению владельца железнодорожного пути необщего пользования. Решение о возможности подачи подвижного состава принимается на основании соответствующих нормативных правовых актов, специальных технических регламентов и стандартов.

Порядок подачи собственных вагонов с железнодорожных путей

необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования

18.6. Собственные вагоны, выходящие на железнодорожные пути общего пользования, по конструкции, сроку службы, периоду проведения плановых видов ремонта и техническому состоянию должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к вагонам общего парка, включая и специализированный подвижной состав.

18.7. Собственные вагоны должны быть приписаны в установленном порядке к  станции инфраструктуры. Они подлежат учету в картотеке владельца инфраструктуры, в которую входит станция приписки вагона.  Вагон, не зарегистрированный в автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов (АБД ПВ), не подлежит выпуску на железнодорожные пути общего пользования.

18.8. Требования к собственным вагонам при пропуске их по станционным путям инфраструктуры для осуществления технологических перевозок предприятия железнодорожного транспорта необщего пользования с пересечением станционных путей без выхода за пределы станции примыкания на перегоны инфраструктуры определяются порядком, установленным владельцем инфраструктуры.

18.9. Подача собственных вагонов на железнодорожные пути общего пользования допускается только после проверки их технического состояния представителями владельца инфраструктуры и признания их годными для курсирования по ним, а в случае перевозки опасного груза (кроме цистерн для перевозки нефтепродуктов) - при предъявлении грузоотправителем уполномоченным представителям владельца инфраструктуры свидетельства о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны, включая его арматуру и оборудование, гарантирующем безопасность перевозки данного груза.

О наличии такого свидетельства и результатах проверки технического состояния вагонов уполномоченный представитель владельца инфраструктуры (работник вагонного хозяйства) делает отметку в «Книге предъявления вагонов грузового парка к техническому обслуживанию» (формы ВУ-14) в соответствии с Правилами эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов.

18.10. Собственные вагоны, выходящие на железнодорожные пути общего пользования, должны иметь нумерацию, окраску и трафареты в соответствии с установленными требованиями.

18.11. При подаче собственных вагонов, предназначенных для курсирования по железнодорожным путям общего пользования отдельными маршрутами или группами (более 5 вагонов), сформированными из думпкаров или других вагонов, не оборудованных подножками для проезда составительских бригад, в голове и в хвосте группы ставятся собственные вагоны с переходными площадками или специальными подножками. При необходимости, исходя из местных условий, количество таких вагонов в составе групп может быть увеличено по согласованию с перевозчиком и владельцем инфраструктуры.

18.12. Собственные вагоны, имеющие в номере менее восьми знаков (весовые мастерские, весоповерочные вагоны, вагоны ремонтных поездов и т.п.), а также собственные вагоны с исключенными из АБД ПВ номерами могут выпускаться на пути общего пользования с оформлением в каждом отдельном случае перевозочных документов как «груз на своих осях» и приложением акта проверки технического состояния вагонов, подтверждающего их пригодность к следованию по железнодорожным путям общего пользования, подписанного представителями инфраструктуры и собственника  вагонов.

При этом у собственных вагонов с исключенными из АБД номерами должны быть закрашены первые три цифры в номере. В натурном листе поезда нумерация грузовых вагонов с 5 и менее знаками дополняется впереди до 8 знаков нулями.

18.13. Подача  вагонов под погрузку и выгрузку осуществляется в порядке, установленном Правилами эксплуатации и обслуживания  железнодорожных путей необщего пользования.

Порядок выхода собственных локомотивов с железнодорожных путей

необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования

18.14. Для получения разрешения на выход собственных локомотивов на железнодорожные пути общего пользования их владелец направляет владельцу инфраструктуры заявку установленной формы. К заявке прилагаются:

- копия лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом в зависимости от характера осуществляемой деятельности, заверенная нотариально;

- акт технического осмотра каждого локомотива (составляется ежегодно), подписанный представителями ревизорского аппарата владельца инфраструктуры, локомотивного депо владельца инфраструктуры, приемщиком локомотивов владельца инфраструктуры и представителем владельца локомотивов, в котором указываются: тип, серия, номер локомотива, дата проведения и вид последнего планового ремонта и технического обслуживания;

- сертификаты соответствия (на локомотивы, подлежащие сертификации);

- сведения о планируемом участке обращения локомотивов и пунктах их выезда на железнодорожные пути общего пользования;

- согласованные с владельцем инфраструктуры: порядок проведения
экипировки, технического обслуживания и ремонта собственных локомотивов; порядок расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей информации; результаты   прохождения   локомотивными   бригадами    периодических   медицинских осмотров в соответствии с установленным порядком; результаты  прохождения психофизиологического отбора локомотивных бригад с утверждением списков раскрепления локомотивных бригад по психофизиологической совместимости; порядок проведения предрейсовых   инструктажей  по   безопасности   движения;

- заключение машиниста-инструктора инфраструктуры о возможности работы  машиниста собственного  локомотива на планируемом участке обращения  на железнодорожных путях общего пользования.

18.15. По результатам рассмотрения представленных документов и сведений владелец инфраструктуры определяет возможность выхода собственных локомотивов на железнодорожные пути общего пользования, учитывая соблюдение следующих требований:

- содержание локомотивов в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию  и соблюдение требований по охране труда;

- проведение комиссионного осмотра локомотивов два раза в год (весной и осенью);

- наличие на локомотивах радиосвязи, совместимой с системой поездной и маневровой радиосвязи, используемой на данных участках обслуживания локомотивами железнодорожного транспорта общего пользования и разрешений на её использование, скоростемеров с регистрацией показаний, установленных владельцем инфраструктуры, автоматической локомотивной сигнализации*, а также устройств безопасности, систем пожарной сигнализации и средств пожаротушения, которые применяются на локомотивах железнодорожного транспорта общего пользования, обращающихся на данном участке обслуживания;

- наличие устройств контроля целостности тормозной магистрали;

- наличие тормозных башмаков в количестве, установленном для данного участка железной дороги владельцем инфраструктуры, но не менее четырех;

- оборудование маневровых локомотивов устройствами дистанционной отцепки их от вагонов*;

- наличие на борту локомотива идентификационного номера;

- наличие кодовых бортовых датчиков системы автоматической идентификации с занесенными в них данными, соответствующими идентификационному номеру локомотива*;

- наличие регистрации в автоматизированной базе данных тягового подвижного состава (АБД ТПС) железнодорожного транспорта общего пользования *.

_________________________________________________________________________________

*при подаче локомотива на выставочные и другие пути станции примыкания, установленные техническо-распорядительным актом, для выполнения   маневровых работ, а также при технологических перевозках с пересечением станционных путей без выхода на перегоны инфраструктуры, указанные требования не являются обязательными.

18.16. Для разрешения машинисту собственного локомотива выезда на конкретный участок железнодорожных путей общего пользования или на станцию примыкания владелец инфраструктуры проверяет у владельца локомотива:

- наличие свидетельства о присвоении профессии машиниста локомотива соответствующего вида тяги, выданное образовательным учреждением, имеющим соответствующую лицензию;

- наличие актов о сдаче теоретических испытаний на право выезда на железнодорожные пути общего пользования формы ТУ-139;

- наличие актов о прохождении аттестации в соответствии с п.1.6. настоящих Правил;

- наличие удостоверения установленного образца по эксплуатации электроустановок; 
       - наличие документа о прохождении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров;

- наличие заключения	 машиниста-инструктора  локомотивных бригад инфраструктуры о допуске к самостоятельной работе машиниста локомотива на конкретной станции примыкания или участке обслуживания, записанного в формуляр машиниста локомотива. Заключение выдаётся на срок не более одного года после произведенных практических поездок на участках обслуживания и  станциях, сдачи экзаменов по знанию техническо-распорядительных актов

станций и материалов по безопасности движения. Продление срока действия заключения производится после проведения контрольно-инструкторских поездок в порядке, установленном владельцем инфраструктуры.

18.17. Допуск локомотивных бригад к сдаче экзаменов на право выезда на железнодорожные пути общего пользования осуществляется после положительных результатов прохождения ими  медицинского  освидетельствования и профессионального отбора установленным владельцем инфраструктуры порядком.

18.18. Свидетельство на право управления собственным локомотивом, выданное предприятиями железнодорожного транспорта необщего пользования  независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности не дает права выезда машинисту на железнодорожные пути общего пользования. При необходимости выезда на железнодорожные пути общего пользования машинисты локомотивов, имеющие указанное свидетельство, должны пройти теоретические испытания на право выезда на железнодорожные пути общего пользования в установленном владельцем инфраструктуры порядке.

18.19. Результаты испытаний оформляются актом формы ТУ-139. Практические испытания (пробная поездка) производятся с машинистом-инструктором локомотивных бригад локомотивного депо владельца инфраструктуры. Машинистам, выдержавшим указанные испытания, выдается разрешение на выезд на железнодорожные пути общего пользования в пределах конкретной станции примыкания. Такой же порядок выезда на железнодорожные пути общего пользования в пределах конкретной  станции примыкания распространяется на машинистов, имеющих общесетевое свидетельство на право управления локомотивом, но работающих на железнодорожном транспорте необщего пользования независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.

18.20.  В случае необходимости выезда на конкретный участок обращения на железнодорожных путях  общего пользования машинист локомотива, имеющий свидетельство на право управления локомотивом, выданное владельцем железнодорожного пути необщего пользования,  в установленном порядке подвергается теоретическим испытаниям на право управления локомотивом в полном объеме знаний, установленном для машинистов локомотивов инфраструктуры. 
      Практические испытания (пробная поездка) производятся с сопровождением  машинистом-инструктором локомотивных бригад локомотивного депо инфраструктуры на участке обращения, на котором предусмотрена работа собственным локомотивом.      Машинистам, выдержавшим указанные испытания, владельцем инфраструктуры выдается разрешение на самостоятельную работу на конкретном участке обращения на железнодорожных путях общего пользования.  
     18.21. После определения  возможности  работы собственных  локомотивов на конкретных участках обращения на железнодорожных путях общего пользования уполномоченный представитель владельца инфраструктуры делает запись в формуляре машиниста локомотива о том, что данному машинисту разрешается выезд на конкретный участок обращения с указанием срока действия разрешения. Запись заверяется печатью уполномоченного представителя  владельца инфраструктуры.

18.22. Владелец инфраструктуры может отказать представителю железнодорожного транспорта необщего пользования в подаче подвижного состава в следующих случаях:

а) невыполнение требований, предъявляемых к подвижному составу и машинистам настоящими Правилами;

б) отсутствие технических и технологических возможностей осуществления перевозки; 
     в) прекращение или ограничение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации погрузки и перевозки грузов, грузобагажа по запрашиваемому маршруту следования в запрашиваемый период времени;

г) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
      Отсутствие технических и технологических возможностей осуществления перевозки, являющееся основанием для отказа от оказания услуг по использованию инфраструктуры, определяется исходя из критериев, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Порядок подачи подвижного состава с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования

18.23.  Подача подвижного состава независимо от его принадлежности с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего  пользования допускается только после проверки его технического состояния работниками локомотивного и вагонного хозяйства инфраструктуры и признания их годными.

18.24. Для получения разрешения на подачу локомотива с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования владелец инфраструктуры  представляет владельцу железнодорожного пути необщего  пользования заявку с приложением к ней:

-	акта   технического   осмотра   локомотива,   составленного работниками локомотивного депо владельца инфраструктуры;

-	сведений о профессиональной подготовке локомотивной бригады и
результатов периодических и предрейсовых медицинских осмотров;

- сведений о планируемом участке обращения и пунктах выезда на железнодорожные пути необщего пользования и назначения;

- заключения машиниста-инструктора железнодорожного транспорта необщего пользования (или ответственного за безопасную эксплуатацию железнодорожного подъездного пути) о возможности разрешения машинисту локомотива выезда на железнодорожные пути необщего пользования.    
       Владелец железнодорожного пути необщего  пользования рассматривает заявку с приложенными к ней сведениями и документами, и дает разрешение на работу локомотива на железнодорожных путях необщего пользования.

18.25. Для выдачи машинисту локомотива разрешения на следование по железнодорожным путям необщего пользования их владелец проверяет:

- наличие свидетельства о присвоении профессии машиниста локомотива соответствующего вида тяги, выданное образовательным учреждением, имеющим соответствующую лицензию;

- наличие актов о прохождении аттестации в соответствии с п.1.7. настоящих Правил;

- наличие документа о прохождении обязательных предварительных
и  периодических  медицинских осмотров;

- порядок прохождения локомотивными бригадами предрейсовых медицинских осмотров в соответствии с установленным порядком;

- наличие заключения машиниста-инструктора железнодорожного транспорта необщего пользования или ответственного за безопасную эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования о допуске к самостоятельной работе машиниста локомотива.

Заключение выдается на срок не более одного года после проведения практических поездок по железнодорожным путям необщего пользования, сдачи экзаменов по знанию Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования и техническо-распорядительного акта  станции железнодорожного пути необщего пользования, на которую предусматривается выезд, иных материалов по безопасности движения в соответствующих комиссиях владельца железнодорожного  пути необщего пользования.

18.26. После принятия решения  о возможности подачи локомотива на железнодорожный путь необщего пользования уполномоченный  представитель владельца этого железнодорожного  пути  делает  запись  в  формуляре машиниста локомотива о том, что данному машинисту разрешается выезд на конкретный участок железнодорожного пути необщего пользования с указанием срока действия разрешения. Запись заверяется печатью владельца железнодорожного пути необщего пользования.

18.27. Порядок подачи подвижного состава, принадлежащего контрагентам, на пути владельца железнодорожного пути необщего пользования и обратно устанавливается владельцем железнодорожного пути необщего пользования, на который подается подвижной состав, по согласованию с руководителем организации - контрагента.

Глава 19

ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ

Общие требования

19.1.  Движением  поездов  на участке должен руководить только      один  работник  -  поездной  диспетчер,  отвечающий  за выполнение  графика движения поездов по обслуживаемому им участку.

Приказы    поездного   диспетчера   подлежат   безоговорочному      выполнению  работниками,  непосредственно  связанными  с движением      поездов на данном участке.

Не  допускается давать оперативные указания о движении поездов   на участке помимо поездного диспетчера.

При   обслуживании   локомотивов  пассажирских  поездов  одним      машинистом  поездной  диспетчер  при  нахождении  такого поезда на      обслуживаемом   им  участке  обязан  обеспечить  контроль  за  его      следованием  и  информировать об этом дежурных по станциям данного      участка.

19.2.  Каждая  станция  и  путевой  пост  в  части руководства      движением  поездов и каждый поезд должны находиться одновременно в      распоряжении  только  одного работника: станция или путевой пост -      дежурного  по  станции, а на участках, оборудованных диспетчерской      централизацией, - поездного диспетчера, поезд - машиниста ведущего      локомотива   (моторвагонного   поезда),  специального  самоходного      подвижного состава.

На  станциях  в  зависимости  от  путевого развития может быть      несколько  дежурных  по  станции  или  паркам,  каждый  из которых      единолично  распоряжается  движением  поездов  в  пределах  своего      района  работы. Разграничение районов управления на таких станциях      и  круг  обязанностей,  связанных  с  движением  поездов,  каждого      дежурного   по   станции   или  парку  указываются  в  техническо -  распорядительном акте станции.

На   станциях  машинист  ведущего  локомотива  (моторвагонного      поезда),   специального   самоходного  подвижного  состава  и  все      остальные  работники,  обслуживающие  поезд, подчиняются указаниям      дежурного  по  станции,  а  на  станциях  участков,  оборудованных      диспетчерской централизацией, - поездного диспетчера.

Разрешается   владельцу инфраструктуры на малоинтенсивных  участках  при  отмене  дежурств  дежурных  по  станциям возлагать      руководство  движением  поездов  на  этих станциях на дежурного по      соседней    станции,   если   станция   оборудована   устройствами      телеуправления  стрелками  и сигналами прилегающих станций и обеспечена устойчивая поездная радиосвязь между станциями с дежурными по станциям, или на      поездного диспетчера    на    участках,    имеющих   устройства      диспетчерской централизации, с установлением порядка, обеспечивающего      безопасность  движения  поездов,  в  том числе обслуживаемых одним      машинистом.

19.3. Каждый пассажирский, почтово-багажный, грузо-пассажирский и  людской  поезд  должен   приниматься,   как      правило, на определенный путь, а грузовые поезда - на определенные    группы путей.

Поезда,  не имеющие остановки на станции, должны пропускаться,   как правило, по главным путям.

Порядок  использования  путей для приема и отправления поездов      должен быть указан в техническо-распорядительном акте станции.

19.4.  Дежурный по станции обязан обеспечить наличие свободных      путей  для  своевременного  приема поездов и не допускать задержки  поезда  у закрытого входного сигнала без обоснованной необходимости.

Не  допускается  занимать  приемо-отправочные  пути отдельными     вагонами  или группами вагонов, отцепленными от проходящих поездов и  предназначенными  для  подачи  под погрузку, выгрузку, ремонт и  другие операции.

На промежуточных станциях временное занятие приемо-отправочных   путей отдельными вагонами или группами вагонов может быть допущено      только по разрешению поездного диспетчера.

Не  допускается  занимать  улавливающие тупики любым подвижным      составом,  а  предохранительные тупики - пассажирскими и грузовыми  вагонами, занятыми людьми, грузовыми вагонами с опасными грузами.

Перед     приемом,    отправлением    пассажирского    поезда,      обслуживаемого   одним  машинистом,  дежурный  по  станции,  а  на      участках,  оборудованных  диспетчерской  централизацией - поездной      диспетчер,  обязан информировать машиниста о готовности маршрута и      открытии  сигналов.  Перечень  станций,  где  дежурный по станции,      исходя  из  местных  условий и размеров движения поездов, не может      своевременно   передать   такое  сообщение  машинисту,  и  порядок      обеспечения при этом безопасности движения поездов устанавливаются      владельцем инфраструктуры.

19.5.  Начальник станции обязан контролировать работу дежурных  по  станции, дежурных станционного поста централизации, операторов поста  централизации,  сигналистов и дежурных стрелочного поста по  выполнению  операций, связанных с приемом и отправлением поездов и  производством  маневров,  особенно в условиях нарушения нормальной   работы  устройств  СЦБ.  Начальник станции должен так организовать   работу  дежурных  по  станции,  чтобы  при безусловном обеспечении   безопасности движения не допускались задержки поездов.

Помещение дежурного по станции должно быть изолировано. Правом      входа в помещение дежурного по станции пользуются только начальник      станции,  лица,  непосредственно  работающие  или выполняющие свои      должностные   обязанности  совместно  с  дежурным  по  станции,  и      работники,   контролирующие   действия   дежурного  по  станции  и      исправность приборов управления.

На  станциях,  где  не  предусмотрены в штате работники службы      перевозок,  операции по приему и отправлению поездов, производству      маневров,    техническому   обслуживанию   стрелочных   переводов,      обслуживанию   пассажиров,  приему  и  выдаче  грузов  выполняются      работниками  других  служб  в  порядке,  установленном владельцем инфраструктуры.

Прием поездов

19.6.   Прием  поездов  на  станцию  должен  производиться  на       свободные    пути,    предназначенные    для   этого   техническо  -      распорядительным  актом  станции,  и  только  при открытом входном      сигнале,   а   пассажирских   поездов,   кроме   того,   на  пути,      оборудованные  путевыми  устройствами  автоматической локомотивной      сигнализации.   Порядок,   обеспечивающий   безопасность  движения      пассажирских  поездов  при  приеме на пути, не оборудованные этими      устройствами, устанавливается владельцем инфраструктуры.

На   отдельных   станциях  при  длине  пути,  достаточной  для      установки  двух  моторвагонных поездов, разрешается разделять путь      маршрутным светофором на два участка, на которые могут приниматься      эти поезда.

При  занятии  моторвагонным поездом участка пути за маршрутным      светофором,  разделяющим  путь  приема, второй моторвагонный поезд      принимается   на   свободный   участок   до   этого  светофора  по      специальному  сигналу на входном (маршрутном) светофоре. Показания      входного (маршрутного) светофора должны быть зависимы от показаний      маршрутного светофора, разделяющего путь приема.

Одновременный    прием    двух    моторвагонных    поездов   с      противоположных направлений на такой путь не допускается.  Перечень  станций,  на которых допускается прием моторвагонных      поездов  на  отдельные  участки  пути,  и  порядок, обеспечивающий    безопасность   пассажиров   и   безопасность   движения   поездов,    устанавливаются владельцем инфраструктуры.

Установленный  для  этих  станций порядок приема моторвагонных      поездов  разрешается  также  использовать  при  приеме  на станцию      одиночных локомотивов и специального самоходного подвижного состава.

Для   приема   на   станцию   подталкивающих   локомотивов   и      локомотивов,  следующих  в  расположенное  на  станции  депо,  или      локомотивов,   следующих   из  депо  под  составы  поездов,  могут      устанавливаться  определенные  участки  путей.  Станции  и порядок      приема,   обеспечивающий   безопасность   движения,   определяются      владельцем инфраструктуры.

В  необходимых  случаях  допускается прием восстановительных и      пожарных  поездов,  вспомогательных  локомотивов,  локомотивов без      вагонов,  снегоочистителей,  специального  самоходного  подвижного      состава,  а  также хозяйственных поездов (при производстве работ с   закрытием   перегона)  на  свободные  участки  станционных  путей.

Порядок приема этих поездов, обеспечивающий безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта,      устанавливается  Инструкцией  по  движению  поездов  и  маневровой      работе на железнодорожном транспорте  Российской Федерации.

19.7.   Дежурный   по  станции  не  вправе  открывать  входной      светофор,  не  убедившись  в  том,  что маршрут для приема поездов      готов, стрелки заперты, путь приема свободен и маневры на стрелках      маршрута приема прекращены.

Входной  светофор должен открываться дежурным по станции лично      или  по  его указанию оператором поста централизации. На участках,      оборудованных   диспетчерской   централизацией,  входной  светофор      открывается поездным диспетчером.

Входной   светофор   должен  закрываться  автоматически  после      прохода  его  первой  колесной  парой  прибывающего  поезда,  а на      станциях,  не имеющих электрических рельсовых цепей и других устройств контроля свободности участков пути, - дежурным по    станции,  оператором  поста централизации или дежурным стрелочного   поста после прохода светофора всем составом прибывающего поезда.

19.8.  Прием      поезда  на станцию при запрещающем показании или погасших основных огнях входного    светофора    может    быть   осуществлен   по      пригласительному  сигналу, по специальному разрешению дежурного по      станции  только  в  исключительных  случаях  и  в  соответствии  с      порядком,   предусмотренным  Инструкцией  по  движению  поездов  и      маневровой работе на железнодорожном транспорте  Российской Федерации.

Скорость   следования   поезда   при   приеме  на  станцию  по      пригласительному  сигналу или по специальному разрешению дежурного      по  станции должна быть не более 20 км/ч, при заблаговременном получении приказа (разрешения) разрешается проследование входного (маршрутного) светофора без остановки поезда, при этом машинист обязан      вести  поезд  с  особой  бдительностью  и  готовностью  немедленно      остановиться,   если   встретится   препятствие   для  дальнейшего      движения.

19.9.  Дежурный  по  станции,  а  на  участках с диспетчерской      централизацией поездной диспетчер перед приемом поезда обязан:

убедиться в свободности пути приема поезда;

прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема поезда;

приготовить маршрут приема поезда;

открыть входной светофор.

Порядок  действий  дежурных по станциям и поездных диспетчеров      по    выполнению    операций,    связанных   с   приемом   поезда,      устанавливается  Инструкцией  по  движению  поездов  и  маневровой      работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

19.10.  Одновременный прием на станцию поездов противоположных      направлений  не допускается, если подход к станции хотя бы с одной      стороны  расположен  на  затяжном спуске и при этом маршрут приема      поезда  со стороны, противоположной этому спуску, не изолирован от      маршрута  приема  другого  поезда  (предохранительным  тупиком или      взаимным расположением путей).

На  промежуточных  станциях  двухпутных  и  многопутных  линий      одновременный  прием  поездов  противоположных  направлений, кроме      того,  не  допускается,  когда продолжение маршрута приема поезда,      следующего со стороны, имеющей на протяжении тормозного пути спуск      круче  0,006,  пересекает  маршрут  приема пассажирского, почтово- багажного, грузо-пассажирского или людского поезда.

На станциях, где не допускается одновременный прием поездов, в      случае  их  одновременного  подхода  первым принимается поезд, для    которого  условия  остановки  у  закрытого  входного  сигнала  или трогания с места менее благоприятны.

19.11.  Прибывающий  на  станцию  поезд должен быть остановлен     в пределах полезной длины пути приема.      В  случае если хвост поезда останется за предельным столбиком,      сигналист   или   дежурный  стрелочного  поста  обязан  немедленно      доложить  об  этом  дежурному по станции, который принимает меры к      установке поезда в границах полезной длины пути приема.

На станциях с электрической централизацией стрелок контроль за      установкой   поезда   в   границах   полезной  длины  пути  приема      осуществляет  дежурный  по  станции, а на участках с диспетчерской      централизацией  -  поездной  диспетчер  по  показаниям контрольных      приборов.

Если  поезд  установить  в границах полезной длины пути приема      невозможно,    дежурный    по   станции   обязан   принять   меры,      обеспечивающие  безопасность  при передвижениях подвижного состава  по смежным путям.

19.12. Дежурный по станции встречает каждый прибывающий поезд,      следя за его состоянием, наличием и правильным показанием поездных      сигналов.

На  станциях,  где  пути  приема  поездов  удалены  или по      местным условиям дежурный по станции не может встречать поезда, их      должны встречать работники, указанные в техническо-распорядительном акте станции.

В  прибытии  поезда  на  станцию  в полном составе дежурный по      станции  убеждается  по  докладу сигналиста, дежурного стрелочного      поста  или  лично,  а  на  станциях  с  централизацией стрелок (на      участках,  не  оборудованных  автоматической  блокировкой)  - и по докладу   других  работников,  назначенных  владельцем инфраструктуры.       После  прибытия  на  станцию пассажирского, почтово-багажного,      людского  или грузо-пассажирского поезда дежурный по станции, а на      участках,  оборудованных  диспетчерской централизацией, - поездной      диспетчер  принимает необходимые меры, направленные на обеспечение      безопасности   этих   поездов,   предусмотренные   в   техническо -      распорядительном акте станции.

На  участках  с диспетчерской централизацией, оборудованных устройствами автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи,  где нет дежурных      по   станции,   а   также на   станциях,  где  дежурный  по станции по местным     условиям  не  может  встречать  поезда  и  нет  других  работников  (сигналистов,   дежурных   стрелочного  поста),  прибытие  поездов    контролируется  по  показаниям  приборов  управления и контроля.  Кроме того,      прибытие    на    станцию   поезда   в   полном   составе   должно      контролироваться  машинистом  поездного  локомотива  по показаниям      приборов, характеризующих целостность тормозной магистрали.

Порядок обеспечения контроля прибытия поезда на станцию в полном составе при неисправности приборов управления и контроля устанавливается владельцем инфраструктуры.

Перечень  станций,  где дежурные по станции могут не встречать      поезда,  и  условия  обеспечения  безопасности движения при приеме      поездов  устанавливаются владельцем инфраструктуры.

19.13.  Время  фактического прибытия или проследования каждого      поезда  и  его номер дежурный по станции обязан отметить в журнале      движения  поездов  и  немедленно  сообщить  дежурному  по соседней      станции, отправившей поезд, и поездному диспетчеру, и, кроме того,      обеспечить      передачу      соответствующей     информации     в     автоматизированную систему управления.

На  участках с интенсивным движением порядок передачи сведений о  прибытии  и  отправлении поездов устанавливается Инструкцией по движению   поездов   и   маневровой  работе  на  железнодорожном транспорте   Российской Федерации.

Отправление поездов

19.14.  Дежурный  по  станции  не  вправе отправлять поезда на      однопутных  и  по  неправильному  пути  на двухпутных участках, не оборудованных автоблокировкой, без      согласия  дежурного  по станции, на которую отправляется поезд. На   участках,   оборудованных   автоблокировкой,   поезда      отправляются по указанию поездного диспетчера без предварительного  согласия  дежурного по соседней станции после освобождения первого   блок-участка удаления.

На  двухпутных  участках  отправление  поездов производится по      указанию  дежурного  по  станции, с которой поезда отправляются по      правильному  пути,  после  получения  уведомления о прибытии ранее      отправленного  поезда,  а  при автоблокировке - после освобождения  первого   блок-участка удаления.  Предварительного  согласия  дежурного  по   станции, на которую отправляется поезд, не требуется.

На   участках,   оборудованных  диспетчерской  централизацией,      отправление  поездов  производится  только  по  указанию поездного      диспетчера.

Отправление  со  станции  специального  самоходного подвижного   состава,  не оборудованного в соответствии с пунктом 11.9 настоящих  Правил   устройствами   безопасности,   разрешается   по  указанию поездного   диспетчера  на  свободный  от  поездов  межстанционный   перегон.

Порядок   отправления  хозяйственных  поездов  и  специального      самоходного подвижного состава со станций, ограничивающих перегон,      следования   их   по   перегону   к   месту   производства  работ,      обеспечивающий  безопасность движения, устанавливается Инструкцией      по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железнодорожном транспорте      Российской Федерации.

19.15.  Дежурный  по  станции,  а  на участках с диспетчерской      централизацией   поездной  диспетчер,  перед  отправлением  поезда     обязан:

убедиться   в   свободности  перегона,  а  при  автоматической      блокировке - первого блок-участка;

прекратить маневры с выходом на маршрут отправления поезда;

приготовить маршрут отправления;

открыть   выходной   светофор  или  вручить  машинисту  другое      разрешение на занятие перегона.

Порядок  действий  дежурных по станциям и поездных диспетчеров      по   выполнению   операций,   связанных   с  отправлением  поезда,      устанавливается  Инструкцией  по  движению  поездов  и  маневровой      работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

19.16.  Не  допускается  отправление  поезда  на  перегон  без      разрешения дежурного по станции.

Разрешением  на занятие перегона для машиниста отправляющегося      поезда  является  разрешающее показание выходного светофора, а при   его неисправности  или  при  отправлении  поезда  с путей, где не      имеется выходных светофоров, - письменное разрешение установленной      формы,  приказ дежурного по станции, переданный по радиосвязи, или      жезл.      Машинист  пассажирского  и  почтово-багажного поезда не вправе      отправляться со станции ранее времени, установленного расписанием,      а  также  проследовать  безостановочно  станцию, где по расписанию      предусмотрена остановка для посадки и высадки пассажиров.

На   раздельных   пунктах,  где  остановка  пассажирского  или      почтово-багажного     поезда    предусмотрена    для    выполнения      технологических операций (скрещение, обгон) и не предназначена для      посадки,  высадки  пассажиров и погрузки, выгрузки багажа и почты,      она  по  указанию  поездного диспетчера, передаваемому машинисту и      дежурному по станции, может быть сокращена или отменена.

В  служебных  расписаниях  движения  поездов  такие  остановки      отмечаются особым знаком, а в афишах и расписаниях, издаваемых для      пассажиров, эти остановки не показываются.

19.17.  Дежурный  по  станции,  а  на  участках, оборудованных      диспетчерской   централизацией,   поездной   диспетчер  не  вправе      открывать  выходной  светофор  или  давать  другое  разрешение  на      занятие перегона, не убедившись в том, что маршрут для отправления      поезда  готов,  стрелки  заперты,  маневры  на  стрелках  маршрута      отправления  прекращены,  техническое  обслуживание и коммерческий      осмотр  состава  закончены.  При отправлении поездов со станций их    формирования, станций, где к составу поезда производилась прицепка  и   отцепка   вагонов,   или  станций,  где  предусмотрена  замена сигнальных  дисков, обозначающих хвост поезда, дежурный по станции    перед   открытием   выходного   светофора  или  выдачей  машинисту локомотива, специального самоходного подвижного состава разрешения    на  занятие  перегона  должен  также убедиться в наличии поездного сигнала   на   последнем   вагоне   в   соответствии  с  порядком,   установленным техническо-распорядительным актом станции.

Выходной светофор должен открываться дежурным по станции лично      или  по  его указанию оператором поста централизации. На участках,      оборудованных   диспетчерской  централизацией,  выходной  светофор      открывается поездным диспетчером.

При  нарушении  графика  движения  поездов дежурный по станции      перед   открытием   выходного   светофора  поезду,  следующему  за      пассажирским,  почтово-багажным,  людским  или грузо-пассажирским,      уведомляет машиниста о следовании за пассажирским поездом.

Выходной   светофор  должен  закрываться  автоматически  после      прохода  его  первой  колесной  парой отправляющегося поезда, а на      станциях,  не имеющих электрических рельсовых цепей и других устройств контроля свободности участков пути, - дежурным по      станции,  оператором  поста централизации или дежурным стрелочного      поста после прохода светофора всем составом отправившегося поезда.

19.18.   При  отправлении  поезда  со  станционных  путей  при      запрещающем  показании  выходного  светофора,  а также с путей, не      имеющих   выходных   светофоров,   машинист  ведущего  локомотива,      специального самоходного подвижного состава при наличии разрешения      на  занятие  перегона  не  вправе  приводить  в движение поезд без      указания  дежурного  по  станции,  переданного  по радиосвязи, или      сигнала  отправления,  поданного  дежурным  по станции либо по его      указанию   дежурным  по  парку,  оператором  поста  централизации,      дежурным  стрелочного  поста,  сигналистом или главным кондуктором      (составителем   поездов).   Порядок   отправления поездов в таких случаях      устанавливается  владельцем инфраструктуры.

Перед   приведением   поезда   в  движение  машинист  ведущего     локомотива,  специального  самоходного  подвижного  состава  и его      помощник должны проверить, не подаются ли с поезда или работниками      станции сигналы остановки.

Проводники    вагонов   пассажирского   поезда   при   наличии      препятствия  к  безопасному  следованию  поезда  должны немедленно      принять меры к его остановке.

В  случае  остановки  на  перегоне пассажирского поезда (кроме      моторвагонного)   из-за   применения   стоп-крана  или  вследствие      самопроизвольного    торможения    проводники   должны   осмотреть      обслуживаемые  ими  вагоны  и  при необходимости немедленно подать      сигнал    остановки    в   сторону   локомотива.   При   остановке      моторвагонного   поезда  на  перегоне  помощник  машиниста  обязан      выяснить  причину  и  доложить  машинисту. В остальных поездах при      такой   остановке   помощник  машиниста  должен  осмотреть  поезд,     выяснить,  в  полном  ли он составе по номеру последнего вагона, и      проверить наличие поездного сигнала на этом вагоне.

Движение  пассажирского  поезда  возобновляется  после  снятия      сигналов остановки всеми проводниками вагонов, а остальных поездов - по докладу помощника машиниста.

Порядок  приведения  поезда  в  движение  на перегоне в других   случаях  остановки,  не  предусмотренной  графиком  движения  (для      посадки   или   высадки  людей,  погрузки  или  выгрузки  грузов),   утверждается  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

При   обслуживании   локомотивов  пассажирских  поездов  одним      машинистом  перед  приведением  поезда  в  движение на станции или      перегоне  машинист  должен  по  радиосвязи, а при ее отсутствии лично  получить от начальника      (механика-бригадира)   пассажирского поезда сообщение о готовности поезда к отправлению.

19.19.  Разрешение  на  занятие перегона там, где нет выходных      светофоров,  а  также  в  случаях отправления поезда при запрещающем      показании   выходного  светофора   вручается   машинисту   ведущего      локомотива,  специального  самоходного подвижного состава дежурным   по  станции  лично  или  через  одного  из работников локомотивной   бригады  этого  поезда,  дежурного  по парку, оператора, дежурного стрелочного поста, сигналиста или главного кондуктора (составителя    поездов).

Машинист   обязан   убедиться   в   правильности   полученного    разрешения на занятие перегона.

Порядок  вручения машинистам локомотивов разрешений на занятие      перегона,  обеспечивающий  безопасность  движения,  указывается  в      техническо-распорядительном акте станции.

19.20.  Одновременное  отправление  и прием на станцию поезда,      следующего  в  том  же  направлении, не допускается, если подход к      станции  со  стороны   принимаемого  поезда расположен на затяжном      спуске  и  при  этом  маршрут принимаемого поезда не изолирован от   маршрута  отправляемого  (предохранительным  тупиком  или взаимным расположением приемо-отправочных путей).

19.21.  Дежурный  по станции провожает каждый отправляемый или      следующий   безостановочно   по   станции   поезд,  следя  за  его   состоянием, наличием и правильным показанием поездных сигналов.

В  отправлении  поезда  в  полном составе дежурный по станции      убеждается  по докладу работника, указанного в техническо-распорядительном акте станции или лично.

На  станциях,  где пути отправления поездов удалены или где по   местным условиям дежурный по станции не может провожать поезда, их  должны провожать сигналисты или дежурные стрелочного поста.

На  участках  с диспетчерской централизацией, оборудованных устройствами автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, где нет дежурных  по  станции, а также  на станциях, оборудованных электрическими рельсовыми цепями или другими устройствами контроля свободности участков пути,   где  дежурный  по  станции  по местным условиям не может   провожать  поезда  и  нет других работников (сигналистов, дежурных   стрелочного   поста),   отправление   поездов   контролируется  по    показаниям приборов управления и контроля.

Перечень  станций,  где дежурные по станции могут не провожать  поезда,   и   условия   обеспечения   безопасности   движения  при      отправлении поездов устанавливаются владельцем инфраструктуры.

Работник,  провожающий  поезд,  обязан  убедиться,  что  поезд      проследовал в полном порядке.

В   случае  обнаружения  в  поезде  неисправности,  угрожающей      безопасности  движения,  а  также  при  проследовании  поезда  без      установленных  поездных  сигналов,  работник,  провожающий  поезд,      обязан принять меры к его остановке.

19.22.  Ответственными  за  правильность  формирования  поезда      являются работники станции.

Работники  станции  перед  отправлением поезда должны в точном      соответствии   с   технологическим   процессом   работы   станции,      техническо-распорядительным   актом,  графиком  движения  и планом      формирования  поездов  проверить правильность формирования поезда,  правильность  и  прочность  крепления грузов на открытом подвижном      составе,  убедиться,  что сохранность грузов полностью обеспечена,   поезд  имеет  установленные сигналы.        Техническое   обслуживание   поездных   сигнальных   приборов,    обозначающих   хвост   грузовых   и  грузо-пассажирских   поездов,    навешивание   сигнальных  приборов  на  эти  поезда  и  снятие  их   возлагаются   на   работников  пунктов  технического  обслуживания   вагонов.

Порядок  проверки  поезда  и  ответственность  соответствующих      работников    станции    в    зависимости   от   местных   условий  устанавливается владельцем инфраструктуры.

19.23. На все грузовые и грузо-пассажирские поезда на станциях      формирования   перед   отправлением   поезда   машинисту  ведущего      локомотива выдаются натурный лист установленной формы и  перевозочные   документы   в  запечатанном  виде.  Не  допускается      отправлять   поезда,   в   составе   которых  имеются  вагоны  без      перевозочных документов.

На  пассажирские  (кроме  моторвагонных  поездов)  и  почтово- багажные поезда натурный лист поезда машинисту ведущего локомотива  и начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда выдается на станциях формирования и на станциях оборота.

На  поезда,  в  которых имеется главный кондуктор (составитель поездов),  натурный  лист и перевозочные документы выдаются ему. В  этом   случае   главный  кондуктор  (составитель  поездов)  обязан      ознакомить  машиниста  по натурному листу с составом отправляемого   поезда.

При  прицепках и отцепках вагонов в пути следования в натурный    лист  поезда  работниками станции должны вноситься соответствующие   изменения.

19.24.   Время   фактического  отправления  или  проследования  каждого  поезда,  его  номер, а при необходимости и другие данные,      характеризующие состав поезда, дежурный по станции обязан отметить    в  журнале  движения  поездов  и  немедленно сообщить дежурному по   соседней   станции,   на  которую  отправлен  поезд,  и  поездному    диспетчеру.  Кроме  того,  дежурный  по  станции должен обеспечить   передачу  необходимых данных о поезде в автоматизированную систему   управления.

Средства сигнализации и связи при движении поездов

19.25.  Основными средствами сигнализации и связи при движении      поездов   являются  автоматическая  и  полуавтоматическая  путевые      блокировки.

При   организации   двустороннего  движения  на  двухпутных  и      многопутных   перегонах,  оборудованных  автоблокировкой  в  одном      направлении,  движение  поездов  в противоположном направлении (по      неправильному  пути) может осуществляться по сигналам локомотивных      светофоров.

На  отдельных  участках  может применяться как самостоятельное      средство   сигнализации и связи  автоматическая  локомотивная      сигнализация.

На  малоинтенсивных участках и железнодорожных подъездных путях      в   качестве   средств сигнализации и  связи  при движении  поездов  допускается  применять электрожезловую систему и телефон.  В  исключительных  условиях по указанию владельца инфраструктуры допускается   отправлять поезда с разграничением временем. На  каждом  пути  межстанционного  перегона одновременно может      действовать одно средство сигнализации и связи.

Порядок   организации   движения  поездов  при  автоматической      локомотивной   сигнализации,   применяемой   как   самостоятельное      средство   сигнализации и связи,  при  следовании  по  сигналам      локомотивных  светофоров, при электрожезловой системе и телефонных      средствах   связи,   а   также   порядок   отправления  поездов  с      разграничением  временем  устанавливаются  Инструкцией по движению      поездов   и  маневровой  работе  на  железнодорожном транспорте  Российской      Федерации.

19.26.  На отдельных малоинтенсивных участках и железнодорожных путях необщего пользования движение поездов допускается:

по приказам поездного диспетчера, передаваемым непосредственно      машинисту ведущего локомотива по поездной радиосвязи;

при посредстве одного жезла;

при посредстве одного локомотива.

Перечень участков и железнодорожных путей необщего пользования и порядок  организации    движения   поездов   при   этих   средствах   связи устанавливаются владельцем инфраструктуры.

19.27. При автоматической блокировке:

а)   разрешением   на   занятие  поездом  блок-участка  служит      разрешающее показание выходного или проходного светофора;

б)  как исключение, на проходных светофорах (кроме находящихся      перед  входными  светофорами), расположенных на затяжных подъемах,      допускается  в  каждом  отдельном  случае  с разрешения владельца инфраструктуры установка  условно-разрешающего сигнала - щита с      отражательным знаком в виде буквы Т.

Наличие  этого  сигнала служит разрешением грузовому поезду на      проследование красного огня светофора без остановки.

При  этом  машинист должен вести поезд так, чтобы проследовать      светофор  с  красным  огнем со скоростью не более 20 км/ч с особой      бдительностью   и  готовностью  немедленно  остановить  его,  если      встретится препятствие для дальнейшего движения;

в) после остановки поезда перед проходным светофором с красным      огнем, а также с непонятным показанием или погасшим, если машинист  видит  или  знает, что впереди лежащий блок-участок занят поездом,   ему  запрещается продолжать движение до тех пор, пока блок-участок   не  освободится.  Если  машинист  не знает о нахождении на впереди  лежащем  блок-участке  поезда, он должен после остановки отпустить    автотормоза  и,  если  за  это  время  на  светофоре  не  появится      разрешающего   огня,   вести  поезд  до  следующего  светофора  со      скоростью  не  более  20 км/ч с особой бдительностью и готовностью      немедленно   остановиться,   если   встретится   препятствие   для      дальнейшего движения.

В  случае,  когда следующий проходной светофор будет в таком же      положении,  движение  поезда после остановки продолжается в том же      порядке.

В  случае,  когда  после  проследования в установленном порядке      проходного  светофора  с  запрещающим  показанием  на локомотивном      светофоре   появится   разрешающее   показание,   машинист   может      следовать,  руководствуясь показаниями локомотивного светофора, но      со скоростью не более 40 км/ч до следующего светофора.

При   наличии  разрешающего  огня  на  локомотивном  светофоре      проходные  светофоры  с  погасшим  огнем  разрешается проследовать      безостановочно, руководствуясь показанием локомотивного светофора.

19.28. При полуавтоматической блокировке разрешением  на  занятие  поездом  перегона служит разрешающее      показание выходного или проходного светофора.

На   однопутных  участках  для  открытия  выходного  светофора      необходимо  предварительно  получить от дежурного      по  соседней станции, на которую отправляется поезд, блокировочный      сигнал  согласия  или  переключить систему на соответствующее      направление движения.

19.29.    При    автоматической   локомотивной   сигнализации,      применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи:

разрешением на занятие первого блок-участка служит разрешающее      показание выходного светофора;

разрешением   на   занятие   следующего   блок-участка  служит      разрешающее показание локомотивного светофора.

19.30. При  перерыве  действия  всех  средств  сигнализации  и  связи      движение   поездов   производится   на   однопутных  участках  при      посредстве   письменных   извещений,   а   на   двухпутных   -   с      разграничением   временем,  положенным на  проследование  поездом      перегона между станциями.

Порядок  организации  движения  поездов  при перерыве действия  всех  средств  сигнализации и связи устанавливается Инструкцией по  движению   поездов   и   маневровой  работе  на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Порядок движения поездов

19.31.   Максимальные   допускаемые  на  сети  железных  дорог      скорости движения пассажирских и грузовых поездов в зависимости от   конструкции  пути  и  типов подвижного состава устанавливаются настоящими Правилами.

Скорости    движения   поездов   по   перегонам   и   станциям устанавливаются  владельцем инфраструктуры и предусматриваются в      графике  движения  поездов.  При этом скорость движения на боковые  пути  по  стрелочным  переводам  с  крестовиной марки 1/11 и круче   должна  быть  не  более 40 км/ч, по стрелочным переводам марки 1/9   пассажирских  поездов  - не более 25 км/ч, по переводам из рельсов   типа  Р65  с  крестовиной  марки  1/11  -  не  более  50  км/ч, по   симметричным  стрелочным  переводам  с крестовиной марки 1/11 - не     более  70  км/ч,  по переводам с крестовиной марки 1/18 - не более   80 км/ч, с крестовиной марки 1/22 - не более 120 км/ч.

Скорость  проследования  светофора с одним желтым (немигающим)    огнем  не  должна  превышать  60  км/ч для пассажирских и грузовых      поездов.

Светофор  с  одним желтым (немигающим) огнем, расположенный на      участке,   оборудованном   автоблокировкой,  на  расстоянии  менее      требуемого  тормозного пути от следующего светофора, а на участке,      не   оборудованном  автоблокировкой,  расположенный  от  основного      сигнала  на  расстоянии менее тормозного пути при полном служебном      торможении,   разрешается  проследовать  со  скоростью,  не  более      установленной владельцем инфраструктуры.

Скорость  движения поезда вагонами вперед допускается не более      25  км/ч;  для  хозяйственных  поездов  при  наличии радиосвязи на      локомотиве   и   специальном   самоходном   подвижном   составе  в  зависимости  от  конструкции  специального  самоходного подвижного  состава,  восстановительных и пожарных поездов - не более 40 км/ч.

Скорость следования снегоочистителей устанавливается владельцем инфраструктуры.

При  приеме  на  тупиковые  станционные пути скорость движения      поезда в начале пути приема должна быть не более 25 км/ч.

Скорость   движения   моторвагонного   поезда  при  приеме  на      свободный  участок  пути, когда следующий участок этого пути занят другим моторвагонным поездом, допускается не более 20 км/ч.

Скорость  движения  по  месту, требующему уменьшения скорости,  должна  соответствовать  указанной  в  предупреждении  или приказе   владельца инфраструктуры,  а при отсутствии этих указаний - не  более 25 км/ч.

19.32.  В  случаях,  когда  при  следовании поездов необходимо   обеспечить  особую бдительность локомотивных бригад и предупредить  их   о   производстве   работ,   на   поезда  выдаются  письменные    предупреждения.

Предупреждения выдаются:

при  неисправности пути, устройств контактной сети, переездной      сигнализации,  искусственных  и  других  сооружений,  а  также при      производстве  ремонтных и строительных работ, требующих уменьшения      скорости или остановки в пути;

при вводе в действие новых видов средств сигнализации и поездной радиосвязи,      а   также при   включении  новых,  перемещении  или  упразднении      существующих  светофоров  и  при  их неисправности, когда светофор    невозможно привести в закрытое положение;

при    неисправности    путевых    устройств    автоматической      локомотивной сигнализации;

при  отправлении  поезда  с  грузами,  выходящими  за  пределы      габарита  погрузки,  когда  при следовании этого поезда необходимо      снижать скорость или соблюдать особые условия;

при работе на двухпутном перегоне снегоочистителя, балластера,      путеукладчика,   подъемного  крана,  щебнеочистительной  и  других      машин;

при  постановке  в  поезд подвижного состава, который не может   следовать со скоростью, установленной для данного участка;

при  работе съемных подвижных единиц, а также при перевозке на  путевых вагончиках тяжелых грузов;

во  всех  других  случаях, когда требуется уменьшение скорости  или остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить   локомотивные бригады об особых условиях следования поезда.

Выдача  предупреждений на поезда производится в соответствии с      порядком,   установленным   Инструкцией   по  движению  поездов  и      маневровой работе на железнодорожном транспорте  Российской Федерации.

19.33.  На  двухпутных  перегонах  каждый  главный  путь,  как     правило,   служит   для  движения  поездов  в  одном  определенном     направлении.  На  многопутных  линиях  порядок  движения по каждому главному      пути  устанавливается владельцем инфраструктуры.

Порядок  организации  движения  поездов  на участках трех- или      четырехниточного   пути   (при  сплетении  путей)  устанавливается      владельцем инфраструктуры

19.34. Для регулирования движения поездов по приказу поездного      диспетчера  может применяться отправление поездов по неправильному      пути.

Отправление   пассажирских   поездов   по  неправильному  пути      допускается  лишь  как  исключение  в  каждом  отдельном случае порядком, установленным владельцем инфраструктуры.

Меры  обеспечения безопасности движения при следовании поездов  по  неправильному  пути  устанавливаются  Инструкцией   по  движению  поездов  и      маневровой работе на железнодорожном транспорте  Российской Федерации.

19.35.  При необходимости может применяться соединение поездов   и  следование их соединенными с действующими локомотивами в голове      каждого из этих поездов.

Организация движения таких поездов определяется порядком, установленным владельцем инфраструктуры.

19.36. Следование поездов вагонами вперед допускается:

при движении на железнодорожные подъездные пути и обратно;

при   движении  хозяйственных,  восстановительных  и  пожарных   поездов.

В  голове такого поезда ставится вагон с переходной площадкой,      обращенной  в  сторону  направления  движения,  на  которой должен      находиться  работник, обязанный следить за свободностью пути и при  угрозе  безопасности  движения  или  жизни  людей принимать меры к  остановке поезда.

Порядок вождения поездов машинистами локомотивов, моторвагонных поездов

и специального самоходного подвижного состава

19.37. Машинист обязан:

хорошо  знать  конструкцию локомотива (моторвагонного поезда),      специального     самоходного     подвижного    состава,    профиль      обслуживаемого  участка,  расположение на нем постоянных сигналов,      сигнальных  указателей  и  знаков  и  их назначение, а также места      расположения  железнодорожных  переездов на обслуживаемом участке,      иметь расписание движения поездов;

при  приемке  локомотива (моторвагонного поезда), специального      самоходного   подвижного  состава  убедиться  в  его  исправности,      обратив   особое   внимание   на  действие  тормозов,  песочниц  и      радиосвязи,  приборов  для подачи звукового сигнала, а по записи в     журнале  технического  состояния  локомотива убедиться в исправном      действии  автоматической  локомотивной  сигнализации  и  устройств      безопасности;   проверить   наличие   сигнальных  принадлежностей,      противопожарных средств;

обеспечить  безопасное  следование поезда с точным соблюдением  графика движения.

19.38.   После   прицепки   локомотива  к  составу  поезда,  а    специального    самоходного    подвижного    состава   к   составу  хозяйственного поезда, машинист обязан:

убедиться  в  правильности  сцепления локомотива, специального      самоходного   подвижного   состава  с  первым  вагоном  состава  и      соединения  воздушных  рукавов, а также в открытии концевых кранов      между ними;

зарядить  тормозную  магистраль  сжатым  воздухом, убедиться в       том,  что  падение  давления не превышает установленных Инструкцией по тормозам норм, и опробовать автотормоза;

получить  справку  об  обеспечении  поезда  тормозами, сверить      указанный  в  ней  номер  хвостового  вагона  с  натурным листом и      убедиться в соответствии тормозного нажатия в поезде установленным      нормам;

ознакомиться по   натурному   листу  с  составом  грузового  и      грузо-пассажирского поезда -  наличием  вагонов,  занятых  людьми,      грузами отдельных категорий, указанных в правилах перевозок грузов      на  железнодорожном транспорте и Правилах перевозок опасных грузов      по железным дорогам, а также открытого подвижного состава;

ознакомиться по  натурному  листу  с  составом пассажирского и      почтово-багажного поезда - наличием  вагонов,  занятых  багажом  и      грузобагажом.

Если локомотив оснащен радиостанцией с индивидуальным вызовом,      установить   присвоенный   номер   поезда   на  пульте  управления      радиостанцией.

После  прицепки  локомотива  к  составу пассажирского поезда с      электроотоплением  вагонов  машинист обязан опустить токоприемники      для   подключения  электромехаником  высоковольтных  междувагонных электрических соединителей.

На   участках,   оборудованных   автоматической   локомотивной      сигнализацией,   машинист   ведущего   локомотива,  моторвагонного      поезда,  специального  самоходного подвижного состава обязан перед      отправлением  со  станции  включить эти устройства, а на участках,      оборудованных  радиосвязью, убедиться, что радиостанция включена и      путем   вызова  проверить  радиосвязь  с  начальником  (механиком- бригадиром)  пассажирского поезда и соответственно с руководителем      работ в хозяйственном поезде.

19.39. При ведении поезда машинист и его помощник обязаны:

следить   за   свободностью   пути,   сигналами,   сигнальными      указателями  и  знаками,  выполнять их требования и повторять друг      другу  все  сигналы,  подаваемые  светофорами, сигналы остановки и уменьшения скорости, подаваемые с пути и поезда;

следить    за    состоянием    и   целостностью   поезда,   а   на     электрифицированных   участках,   кроме   того,  и  за  состоянием      контактной сети;

наблюдать     за    показаниями    приборов,    контролирующих      бесперебойность  и  безопасность  работы  локомотива, специального      самоходного подвижного состава;

обеспечивать  рациональное  использование  мощности локомотива  при экономном расходовании электроэнергии и топлива;

при  входе  на станцию и проходе по станционным путям подавать      установленные   сигналы,   следить  за      правильностью положения стрелок в  маршруте,   за   свободностью  пути  и  сигналами,      подаваемыми  работниками  станций,  а также за движением поездов и      маневровыми  передвижениями  на смежных путях, немедленно принимая      меры к остановке при угрозе безопасности движения.

После  остановки  поезда  на  станции,  если  в нем обнаружены      какие-либо  неисправности,  машинист обязан немедленно доложить об      этом   дежурному   по   станции,   а  на  участках,  оборудованных      диспетчерской централизацией, - поездному диспетчеру.

При   необходимости   остановки  на  станции  машинист  обязан      остановить   поезд,  не  проезжая  выходного  светофора  (при  его      отсутствии - предельного столбика) пути приема. При этом локомотив      грузового  поезда  должен быть остановлен у выходного сигнала (при    его  отсутствии  -  у  предельного  столбика).  Не доезжая до них,   машинист  может  остановить  поезд  только,  если  убедится  через    дежурного  по  станции  по  поездной  радиосвязи,  что весь состав    установлен в границах полезной длины пути приема.

В   случае   обнаружения   в   пути  следования  неисправности      светофоров  автоблокировки,  повреждения  пути,  контактной сети и      других  сооружений и устройств, неисправности в поездах, следующих    по  смежным  путям,  машинист обязан сообщить об этом дежурному по      ближайшей  станции  или поездному диспетчеру. При наличии поездной  радиосвязи сообщение об  этих  неисправностях  машинист  должен      передать   по   радиосвязи  дежурному  по  ближайшей  станции  или      поездному  диспетчеру,  а  при  необходимости  и машинисту поезда,    следующего по смежному пути.

Порядок оповещения должностных лиц о нахождении посторонних лиц в зоне железнодорожных путей устанавливает владелец инфраструктуры.

При   следовании  в  условиях  ограничения  видимости  (туман,      ливень,  метель  и  др.)  сигналов, сигнальных указателей и знаков      машинисту   разрешается   для  обеспечения  безопасности  движения      снижать установленную скорость движения поезда.

19.40. При ведении поезда машинист должен:

иметь   тормозные   устройства  всегда  готовыми  к  действию,      проверять  их  в  пути следования, не допускать падения давления в   главном  резервуаре  и  в  магистрали ниже норм, установленных Инструкционными указаниями по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог ;

при  запрещающих  показаниях  постоянных  сигналов, показаниях      сигналов уменьшения скорости и других сигналов, требующих снижения      скорости,  применяя  служебное торможение, останавливать поезд, не      проезжая   сигнала   остановки,   а   сигнал  уменьшения  скорости      проследовать  со  скоростью,  не  более  установленной для данного      сигнала;

проследовать  сигнальный знак, ограждающий нейтральную вставку    (во  избежание остановки на ней локомотива), со скоростью не менее   20 км/ч;

при   внезапной   подаче   сигнала   остановки  или  внезапном      возникновении    препятствия    немедленно    применить   средства      экстренного торможения для остановки поезда.

19.41. В пути следования машинисту запрещается:

превышать   скорости,   установленные   настоящими  Правилами,      приказом   владельца инфраструктуры,   а   также   выданными      предупреждениями и указаниями сигналов;

отвлекаться  от управления локомотивом, моторвагонным поездом,      специальным  самоходным  подвижным  составом,  его  обслуживания и      наблюдения за сигналами и состоянием пути;

отключать  исправно  действующие  устройства  безопасности или      вмешиваться в их работу;

отправляться  на перегон при отказе на локомотиве, специальном      самоходном     подвижном     составе     тягового    оборудования,      обеспечивающего  ведение поезда и невозможности устранения причины      отказа;

применять электрическое торможение для снижения скорости при следовании на запрещающее показание светофора.

19.42.    Движением   поезда   управляет   машинист   ведущего      локомотива.   Машинисты   других,  в  том  числе  подталкивающего,      локомотивов   обязаны   подчиняться   всем  указаниям  и  сигналам      машиниста ведущего локомотива и повторять их.

Запрещается подталкивание поездов локомотивами, не оборудованными поездной радиосвязью, либо оборудованными радиосвязью, работающей на разных радиочастотах с  ведущим локомотивом.

Порядок   работы  подталкивающих  локомотивов  устанавливаются      инструкциями, утвержденными владельцем инфраструктуры.

19.43.  Не допускается проезд в рабочей кабине локомотива лиц,  не   входящих   в  состав  локомотивной  бригады,  за  исключением    кондукторов  (составительской  бригады),  а также должностных лиц,     имеющих   разрешение,   выдаваемое   в  соответствие  с  порядком,  установленным владельцем инфраструктуры, но не более двух человек одновременно.

Порядок действий работников при вынужденной остановке поезда

на перегоне

19.44.  При  вынужденной остановке поезда на перегоне машинист   обязан:

остановить  поезд  по возможности на площадке и прямом участке      пути, если не требуется экстренной остановки. Если одиночно следующий локомотив остановлен с применением песка на участке, оборудованном автоматической блокировкой, или на станции, оборудованной электрической централизацией, то необходимо привести в движение локомотив и съехать на чистые рельсы;

привести  в  действие  автотормоза  поезда  и  вспомогательный      тормоз  локомотива,  на  специальном  самоходном подвижном составе   автотормоза,  а  при наличии приборов управления и вспомогательный   тормоз;

немедленно  объявить  по  поездной радиосвязи  об  остановке машинистам      локомотивов  и  моторвагонных  поездов,  следующих  по перегону, и      дежурным  по  станциям,  ограничивающим  перегон,  которые  должны      немедленно  доложить  об  этом  поездному  диспетчеру. Кроме того,      машинист  пассажирского поезда обязан сообщить о причине остановки      начальнику    (механику-бригадиру)    пассажирского    поезда   по      радиосвязи, а машинист специального самоходного подвижного состава - руководителю работ в хозяйственном поезде;

если  остановка  не  связана  с задержкой поезда у светофора с      запрещающим   показанием,   выяснить   ее  причины  и  возможность      дальнейшего следования;

если движение поезда не может быть возобновлено в течение 20 и      более  минут,  и  нет  возможности  удержать  поезд  на  месте  на      автотормозах,   привести  в  действие  ручной  тормоз  локомотива,      специального  самоходного  подвижного  состава и подать сигнал для      приведения   в   действие  имеющихся  в  составе  ручных  тормозов   (проводниками  пассажирских  вагонов,  кондукторами, руководителем      работ  в  хозяйственном  поезде).  В поездах, где таких работников     нет,   помощник   машиниста  должен  уложить  под  колеса  вагонов   имеющиеся  на  локомотиве  тормозные башмаки, а при недостатке их, кроме   того,   привести  в  действие  ручные  тормоза  вагонов  в      количестве  и в соответствии с порядком, установленным владельцем инфраструктуры;

дополнительно  сообщить  по  поездной  радиосвязи дежурному по   станции   или   поездному   диспетчеру   о  причинах  остановки  и      необходимых   мерах   по   ликвидации  возникших  препятствий  для      движения.   При   неисправности   поездной   радиосвязи  сообщение      дежурному   по   станции   или  поездному  диспетчеру  передать     с использованием других имеющихся видов связи (сотовой, спутниковой, перегонной) или с  ближайшего  пункта,  имеющего  телефонную  связь  (через помощника     машиниста,    кондуктора,    проводника    пассажирского   вагона,    руководителя работ в хозяйственном поезде);

совместно  со всеми работниками, обслуживающими поезд, принять      меры  к  устранению  возникшего  препятствия  для  движения,  а  в      необходимых случаях обеспечить ограждение поезда и смежного пути.

При   обслуживании   локомотивов  пассажирских  поездов  одним      машинистом  выполнение операций по закреплению и ограждению поезда      производится   начальником   (механиком-бригадиром)  пассажирского      поезда и проводниками вагонов по указанию машиниста, передаваемому      по радиосвязи или другим средствам связи.

19.45.   Ограждение   поезда,   остановившегося  на  перегоне,      производится:

пассажирского   -   при  затребовании  восстановительного  или      пожарного поезда, а также вспомогательного локомотива - немедленно   после вызова;

если  поезд  был  отправлен при перерыве действия всех средств      сигнализации и связи, - немедленно после остановки поезда.

Во   всех  случаях  немедленно  должно  быть  ограждено  место     препятствия  для  движения поездов на смежном пути двухпутного или      многопутного перегона  и  в  первую очередь со стороны ожидаемого      поезда.

Порядок ограждения устанавливается Правилами сигнализации    на  железнодорожном транспорте  Российской  Федерации,  а  порядок действия      работников  -  Инструкцией по движению поездов и маневровой работе     на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.

19.46.   На   участках,   оборудованных  автоблокировкой,  при    остановке  на  перегоне  пассажирского поезда проводник последнего   пассажирского вагона обязан проверить видимость поездных сигналов,      внимательно  наблюдать  за  перегоном  и  в случае появления вслед   идущего поезда принять меры к его остановке.

19.47.  Если  поезд  остановился  на  подъеме  и  в хвосте нет  подталкивающего   локомотива,  машинист  при  необходимости  может      осадить поезд на более легкий профиль того же перегона.

В  этом  случае  впереди осаживаемого поезда должен находиться      работник  локомотивной бригады, главный кондуктор или руководитель      работ  в  хозяйственном  поезде. Скорость осаживания поезда должна      быть не более 5 км/ч.

Осаживание не допускается:

пассажирских поездов во всех случаях;

на перегонах, оборудованных автоблокировкой или автоматической      локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи;

во время тумана, метели и при других неблагоприятных условиях,      когда сигналы трудно различимы;

если  остановившейся поезд был отправлен при перерыве действия  всех средств сигнализации и связи.

В исключительных случаях на перегонах, оборудованных автоблокировкой или автоматической      локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, осаживание допускается порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе     на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.

При  остановке на подъеме поезда, вес которого превышает норму  по  условиям  трогания  с  места  на  данном  подъеме и осаживание   которого  не  допускается,  машинист должен немедленно затребовать вспомогательный локомотив.

Перечень таких мест и весовых норм устанавливается владельцем инфраструктуры.

19.48.  Поезд  может  быть  возвращен  с  перегона  обратно на      станцию  отправления  только  по  распоряжению  дежурного  по этой      станции  в  соответствии  с порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе     на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.

19.49.  Если  поезд  не  может  самостоятельно следовать после      остановки,  он  выводится с перегона вспомогательным локомотивом в    соответствии  с  порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе     на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.  В  этой  инструкции устанавливается и порядок действия    локомотивных бригад при разрыве поезда.

На   участках,   оборудованных   автоблокировкой   и  поездной    радиосвязью,  для  оказания  помощи  остановившемуся  на  перегоне      поезду  может  быть использован локомотив следом идущего грузового поезда   и   в   исключительных  случаях  разрешается  производить подталкивание следом идущим поездом нормального веса и длины.

При  вынужденной остановке на перегоне моторвагонного поезда и невозможности    его    дальнейшего    самостоятельного   движения     разрешается  прицеплять  к  нему следом идущий моторвагонный поезд   для вывода сдвоенным составом на станцию.

19.50. Если затребован восстановительный или пожарный поезд, а также  вспомогательный локомотив, то остановившийся поезд не можетначать  движение,  пока  не  прибудет  затребованная помощь или не  будет дано соответствующее разрешение на движение.

Порядок  затребования, назначения и движения восстановительных или  пожарных  поездов  и  вспомогательных  локомотивов,  а  также  порядок  соединения  на  перегоне  двух моторвагонных поездов и их   дальнейшего  следования  устанавливаются  Инструкцией по движению поездов и маневровой работе     на  железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Движение съемных подвижных единиц

19.51.  Движение  съемных  подвижных  единиц  производится без   выдачи   поездных   документов   на  право  занятия  перегона.  На      перегонах,  имеющих  тоннели  или  большие  мосты, а также сложные      условия   плана   и   профиля,  порядок  движения  съемных  единиц      устанавливается владельцем инфраструктуры.  Движение  съемных      единиц   не   должно  вызывать  нарушения  следования  поездов  по      расписанию.

Все съемные подвижные единицы должны иметь оси с электрической      изоляцией.

РАЗДЕЛ 5

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ    ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автоматическая  локомотивная  сигнализация как самостоятельное      средство   сигнализации  и  связи  (АЛСО).  Система,  при  которой      движение   поездов   на   перегоне   осуществляется   по  сигналам      локомотивных   светофоров,   а   раздельными   пунктами   являются      обозначенные границы блок-участков.

Блок-участок.     Часть     межстанционного    перегона    при  автоблокировке  или  при автоматической локомотивной сигнализации,  применяемой  как  самостоятельное  средство  сигнализации и связи,      ограниченная  проходными светофорами (границами блок-участков) или      проходным светофором (границей блок-участка) и станцией.

Боковой путь. Путь, при следовании на который подвижной состав      отклоняется по стрелочному переводу.

Бригада    специального    подвижного    состава.   Работники,      назначаемые  для управления и обслуживания специального подвижного      состава.

Вагоны грузовые. Вагоны, предназначенные для перевозки грузов.      К  ним  относятся  крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны,      специализированные  вагоны для перевозки грузов: вагоны бункерного      типа,  термосы,  рефрижераторные  вагоны,  включая АРВ, зерновозы,      транспортеры, контейнеровозы, а также специальные вагоны грузового      типа.

Вагоны  пассажирские.  Вагоны,  предназначенные  для перевозки      пассажиров.  К  этим  вагонам  относятся также почтовые, багажные,      вагоны-рестораны,    служебно-технические     (служебные,   клубы,      санитарные,  испытательные  и  измерительные, лаборатории и другие      специальные вагоны пассажирского типа).

Ведение  поезда с особой бдительностью. Постоянное, повышенное       внимание локомотивной бригады к условиям следования поезда.

Воздушный   промежуток  (изолирующее  сопряжение).  Сопряжение      смежных   участков   контактной  сети  с  электрической  изоляцией      (токораздел).  Изолирующее  сопряжение  выполняется  так,  что при      проходе   токоприемника   электроподвижного   состава  сопрягаемые      участки электрически соединяются.

Вспомогательный локомотив. Локомотив, использующийся для оказания помощи остановившемуся поезду из-за неисправности локомотива или по другим причинам.

Вспомогательный  пост.  Пост  на перегоне, не имеющий путевого      развития   и   предназначенный   только  для  обслуживания  пункта      примыкания  железнодорожного   пути необщего пользования  (для  поездов,  следующих  по всему      перегону, раздельным пунктом не является).

Габарит  погрузки. Предельное поперечное (перпендикулярное оси      пути)  очертание,  в котором, не выходя наружу, должен размещаться      груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе      при нахождении его на прямом горизонтальном пути.

Габарит     подвижного    состава.    Предельное    поперечное   (перпендикулярное  оси  пути)  очертание,  в  котором,  не  выходя      наружу,  должен  помещаться как груженый, так и порожний подвижной      состав, установленный на прямом горизонтальном пути.

Габарит    приближения    строений.    Предельное   поперечное      (перпендикулярное  оси  пути) очертание, внутрь которого не должны      заходить никакие части сооружений и устройств.

Исключение  могут  составлять лишь устройства, предназначенные  для  непосредственного  взаимодействия  их  с  подвижным  составом   (вагонные  замедлители  в  рабочем состоянии, контактные провода с      деталями крепления, поворачивающаяся часть колонки при наборе воды      и др.).

Гарантийный  участок. Участок,  ограниченный пунктами технического      обслуживания,   протяженность   которого  определяется  исходя  из      необходимости   безопасного   проследования  вагонов  в  исправном      состоянии в составе поезда.

Главные пути. Пути перегонов, а также пути станций, являющиеся      непосредственным  продолжением  путей прилегающих перегонов и, как      правило, не имеющие отклонения на стрелочных переводах.

Дежурный   по   железнодорожной   станции.   Сменный  помощник      начальника    станции,    единолично    распоряжающийся   приемом, отправлением  и  пропуском поездов, а также другими передвижениями       подвижного  состава  по главным и приемо-отправочным путям станций      (а где нет маневрового диспетчера - и по остальным путям).

Железнодорожная станция. Пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа, грузобагажа, а при развитых путевых устройствах выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

Примечание. В  тексте настоящих Правил во всех случаях,  когда      говорится о раздельных  пунктах,  имеющих  путевое  развитие  или      обслуживаемых  дежурными работниками (станция,  разъезд,  обгонный      пункт,  путевой  пост),  применены  общие  термины  "Станция"  или      "Дежурный  по  станции",  за  исключением  мест,  где по характеру      требований необходимо указать точно,  о  каких  именно  раздельных      пунктах идет речь.

Железнодорожно-строительные машины. Один из видов специального      подвижного  состава,  имеющий  один или несколько рабочих органов,      выполняющих   работы   по   строительству,  всем  видам  ремонтов,      содержанию  и  техническому  обслуживанию  сооружений  и устройств      железнодорожного транспорта.

Железнодорожный  переезд.  Место  пересечения  железнодорожных      путей в одном уровне автомобильными дорогами и трамвайными путями.

Железнодорожные пути необщего пользования. Железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Железнодорожные пути общего пользования. Железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых работ, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции;

Индекс  грузового  поезда.  Специальный  код,  состоящий из 10   цифр,   присваиваемый   всем   грузовым   поездам  на  станции  их      формирования.  Первые четыре цифры - единая сетевая разметка (ЕСР)   станции  формирования  поезда,  следующие  две  - порядковый номер      состава, сформированного на этой станции, а последние четыре - ЕСР      станции назначения поезда.

Интенсивное  движение поездов. Размеры движения пассажирских и      грузовых поездов (в сумме) по графику на двухпутных участках более      50 пар и однопутных - более 24 пар в сутки.

Контактная   сеть.   Совокупность   проводов,   конструкций  и оборудования,  обеспечивающих  передачу  электрической  энергии от      тяговых подстанций к токоприемникам электроподвижного состава.

Локомотивы. Самоходный тяговый подвижной состав, предназначенный для перемещения по железнодорожным путям подвижного состава. К локомотивам относятся электровозы, тепловозы, газотурбовозы, паровозы.

Локомотивная  бригада. Работники, назначенные для обслуживания      локомотивов, а также моторвагонных поездов.

Малоинтенсивные   участки.   Железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы, критерии отнесения к которым утверждаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с действующими в настоящее время критериями малоинтенсивными являются участки   с   размерами   движения       пассажирских  и  грузовых  поездов (в сумме) по графику не более 8       пар в сутки или грузонапряженностью менее 2 млн. т-км брутто/км.

Маневровый  состав. Группа вагонов, сцепленных между собой и с      локомотивом, производящим маневры.        Локомотив,  сцепленный  с одним вагоном, также рассматривается  как маневровый состав.

Межпостовой  перегон.  Перегон,  ограниченный путевыми постами      или путевым постом и станцией.

Межстанционный   перегон.   Перегон,  ограниченный  станциями,      разъездами и обгонными пунктами.

Моторвагонный  подвижной  состав. Моторные и прицепные вагоны,      из   которых   формируются  моторвагонные  поезда  (электропоезда,      дизель-поезда и автомотрисы (рельсовые автобусы)), предназначенные для перевозки пассажиров.

Начальник станции. Руководитель станции. На железнодорожном транспорте необщего пользования в случае отсутствия станций обязанности начальника станции выполняет работник, назначаемый владельцем железнодорожного пути необщего пользования.

Нейтральная  вставка.  Участок контактной подвески между двумя      воздушными  промежутками  (изолирующими  сопряжениями), на котором      нормально  отсутствует напряжение. Нейтральная вставка выполняется      так,  что при прохождении токоприемников электроподвижного состава      обеспечивается электрическая изоляция сопрягаемых участков.

Обгонный пункт. Раздельный пункт на двухпутных линиях, имеющий      путевое  развитие,  допускающее  обгон  поездов  и  в  необходимых      случаях - перевод поезда с одного главного пути на другой.

Окно.  Время, в течение которого прекращается движение поездов  по перегону, отдельным путям перегона или станции для производства    ремонтно-строительных работ.

Особо   интенсивное   движение   поездов.   Размеры   движения      пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику на двухпутных      участках более 100 пар и на однопутных - более 48 пар в сутки.

Особые  путевые  знаки. Границы железнодорожной полосы отвода,      указатель  номера стрелки, знак оси пассажирского здания, знаки на      линейных путевых зданиях, реперы начала и конца круговых кривых, а      также   начала,   середины  и  конца  переходных  кривых,  скрытых      сооружений   земляного   полотна,   наивысшего   горизонта  вод  и      максимальной высоты волны.

Охранная  стрелка.  Стрелка, устанавливаемая при приготовлении      маршрута  приема  или  отправления поезда в положение, исключающее      возможность выхода подвижного состава на подготовленный маршрут.

Пассажирский остановочный пункт. Пункт на перегоне, не имеющий      путевого  развития,  предназначенный  исключительно  для посадки и      высадки пассажиров (раздельным пунктом не является).

Парковая связь. Комплекс технических средств связи обеспечивающий громкоговорящее оповещение работников железнодорожного транспорта, работающих на станции, и пассажиров, находящихся на станции.

Парковая двухстороння связь. Комплекс технических средств связи, обеспечивающих фиксированную связь между работниками железнодорожного транспорта на станциях.

Перегон.  Часть  железнодорожной  линии, ограниченная смежными      станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами.

Перегонная связь. Комплекс технических средств фиксированной связи, обеспечивающий связь между дежурными по станциям и работниками железнодорожного транспорта на перегонах.

Подвижной состав. Локомотивы, вагоны и моторвагонный подвижной  состав.

Подразделение железнодорожного транспорта – структурная единица организации железнодорожного транспорта, выполняющая определенные функции в перевозочном процессе в соответствии  со своим назначением (например, подразделение пути, подразделение связи, подразделение СЦБ).

Подталкивающий  локомотив.  Локомотив,  назначаемый  в  помощь      ведущему  локомотиву  на отдельных перегонах или части перегона (в  хвосте поезда).

Поезд.  Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или      несколькими  действующими  локомотивами  или  моторными  вагонами,      имеющий  установленные  сигналы.  Локомотивы без вагонов, моторные      вагоны  и специальный самоходный подвижной состав, отправляемые на      перегон, рассматриваются как поезд.

Поезд   грузо-пассажирский.   Поезд, формируемый   на  малоинтенсивных      участках  из  грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для      перевозки грузов и пассажиров.

Поезд грузовой длинносоставный. Грузовой поезд, длина которого  (в  условных  вагонах) превышает максимальную норму, установленную   графиком движения на участке следования этого поезда.

Поезд  грузовой повышенного веса. Грузовой поезд весом более 6   тыс.  т  с  одним  или  несколькими  действующими локомотивами ( в    голове  состава,  в  голове  и  хвосте, в голове и последней трети   состава).

Поезд   грузовой   повышенной  длины.  Грузовой  поезд,  длина    которого 350 осей и более.

Поезд  грузовой  соединенный.  Поезд,  составленный  из двух и      более  сцепленных  между  собой  грузовых  поездов  с действующими      локомотивами в голове каждого поезда.

Поезд  грузовой тяжеловесный. Грузовой поезд, вес которого для      соответствующих  серий  локомотивов  на  100  т  и более превышает      установленную   графиком   движения   весовую   норму  на  участке      следования этого поезда.

Поезд  людской. Грузовой поезд, в котором находится 10 и более      вагонов, занятых людьми.

Поезд  пассажирский.  Поезд для перевозки пассажиров, багажа и     почты,  сформированный из пассажирских вагонов. По видам сообщения      пассажирские  поезда  делятся  на дальние, следующие на расстояние      свыше 700 км, местные - до 700 км и пригородные - до 150 км.

Поезд  пассажирский длинносоставный. Пассажирский поезд, длина      которого   превышает  установленную  схемой  формирования  данного      поезда.

Поезд   пассажирский  повышенной  длины.  Пассажирский  поезд,      имеющий в составе 20 и более вагонов.

Поезд    пассажирский    скоростной.    Пассажирский    поезд,      обращающийся  со скоростями, соответствующими скоростному движению      пассажирских  поездов  со скоростями в интервалах, км/ч: 141-160 и    161-200.

Поезд  пассажирский  соединенный.  Поезд, составленный из двух      пассажирских  поездов,  сцепленных  между  собой,  с  действующими      локомотивами в голове каждого поезда.

Поезд почтово-багажный.  Формируется из пассажирских  вагонов,      предназначенных для перевозки почты, багажа и грузобагажа, а также      отдельных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров.

Поезд хозяйственный.  Поезд,  сформированный  из  действующего      локомотива  или  специального  самоходного   подвижного   состава,      используемого  в  качестве  локомотива,  вагонов,  выделенных  для      специальных  и  технических  нужд  железнодорожного транспорта,   специального      самоходного  и несамоходного подвижного состава,  предназначенного      для  выполнения  работ  по  содержанию,  обслуживанию  и   ремонту      сооружений и устройств железнодорожного транспорта.

Поездная радиосвязь. Комплекс стационарных и подвижных технических средств радиосвязи, обеспечивающий связь между дежурными по станциям и машинистами локомотивов, специального самоходного подвижного состава; между поездным диспетчером и машинистами локомотивов, специального самоходного подвижного состава.

Полезная длина пути. Часть полной длины пути, в пределах которой устанавливается подвижной состав, не нарушая движения по соседним путям. Полезная длина сквозного пути ограничивается:

- при наличии на пути электрической изоляции  - выходным (маршрутным) светофором (для приёмо-отправочных путей) или маневровым светофором (для прочих путей) в одном конце пути и изолирующим стыком  в другом конце пути, при отсутствии светофоров –изолирующими стыками в обоих концах путей;

- при отсутствии электрической изоляции – выходным (маршрутным) светофором в одном конце пути и  предельным столбиком в противоположном конце пути, при отсутствии на пути выходных (маршрутных) светофоров (или при наличии группового светофора) -  предельными столбиками в обоих концах путей.

Полезная длина тупикового  пути ограничивается:

- при наличии на пути электрической изоляции  - выходным (маршрутным) светофором (для приёмо-отправочных путей) или маневровым светофором (для прочих путей) в одном конце пути и путевым упором  в другом, при отсутствии светофоров – изолирующим стыком в одном коце пути  и путевым упором  в другом.;

- при отсутствии электрической изоляции – выходным (маршрутным) светофором в одном конце пути и  путевым упором  в другом, при отсутствии на пути выходных (маршрутных) светофоров (или при наличии группового светофора) -  предельным столбиком  в одном конце пути и  путевым упором  в другом.

Полная длина сквозного пути. Расстояние между стыками рамных рельсов стрелочных переводов, ограничивающих путь.

Полная длина тупикового пути. Расстояние от стыка рамного рельса стрелочного перевода, ограничивающего путь, до путевого упора.

Поездная диспетчерская связь. Комплекс технических средств фиксированной связи, обеспечивающий связь между дежурными по соседним станциям.

Поездная межстанционная связь. Комплекс технических средств фиксированной связи, обеспечивающий связь между поездным диспетчером и дежурными по станциям, входящих в состав диспетчерского участка.

Поездные   сигналы.   Сигналы,   применяемые  для  обозначения      поездов, локомотивов и других подвижных единиц.

Предохранительный  тупик.  Тупиковый путь, предназначенный для      предупреждения  выхода  подвижного  состава на маршруты следования      поездов.

Путевой  знак.  Постоянный  указатель  профиля и протяженности      железнодорожных линий.

Путевой  пост.  Раздельный пункт на железнодорожных линиях, не      имеющий   путевого   развития   (блокпост  при  полуавтоматической      блокировке,  пост  примыкания  на однопутном перегоне с двухпутной      вставкой, предузловой пост и т.п.).

Пути специального назначения. Предохранительные и улавливающие      тупики и железнодорожные подъездные пути на перегонах и станциях.

Раздельный  пункт. Пункт, разделяющий железнодорожную линию на      перегоны или блок-участки.

Разъезд.   Раздельный  пункт  на  однопутных  линиях,  имеющий      путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов.

Ремонтно-оперативная радиосвязь. Комплекс стационарных и подвижных технических средств радиосвязи, обеспечивающий связь между дежурными по станциям, диспетчерами (дежурным персоналом) хозяйств, работниками и специального подвижного состава при производстве работ по обслуживанию и ремонту технических средств на станциях и перегонах.

Рефрижераторный     поезд.     Поезд,     сформированный    из      рефрижераторных вагонов.

Речевой  информатор.  Электронное  устройство,  обеспечивающее      автоматическую    передачу    предварительно   запрограммированных      сообщений по каналам связи или их воспроизведение через звукоусилительную аппаратуру..

Руководитель  маневров.  Работник, непосредственно руководящий      действиями всех лиц, участвующих в маневрах, без указания которого      машинист  локомотива, специального самоходного подвижного состава,      производящий   маневры,   не   имеет  права  приводить  локомотив,      специальный самоходный подвижной состав в движение.

Руководитель  работ.  Ответственное лицо, на которое возложено      руководство  работами  на  эксплуатируемых  железнодорожных путях,      сооружениях и устройствах.

Сигнал. Условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ или сообщение.

Сигнальный знак. Условный видимый знак, при помощи которого подается приказ, указание или сообщение определенной категории работников. К сигнальным знакам относятся предельные столбики, знаки, указывающие границы станции, подачи свистка, отключения и включения тока и др

Специальный  подвижной  состав. Несъемные подвижные единицы на       железнодорожном ходу:

специальный  самоходный  подвижной состав - мотовозы, дрезины,      специальные автомотрисы для перевозки необходимых для производства      работ  материалов или доставки работников железнодорожного транспорта к      месту    работы,   железнодорожно-строительные   машины,   имеющие      автономный двигатель с тяговым приводом в транспортном режиме;

специальный  несамоходный  подвижной  состав - железнодорожно-      строительные  машины  без  тягового привода в транспортном режиме,      прицепы и другой специальный подвижной состав, предназначенный для      производства   работ   по   содержанию,   обслуживанию  и  ремонту      сооружений  и устройств железных дорог, включаемый в хозяйственные      поезда.

Спуск  затяжной.  Спуск  при  следующих  значениях  крутизны и      протяженности:

Крутизна                  Протяженность

От    0,008 до 0,010              8 км и более

Более 0,010 "  0,014              6 км    "

"   0,014 "  0,017                  5 км    "

"   0,017 "  0,020                  4 км    "

"   0,020 и круче                  2 км    "

Спуск  руководящий.  Наибольший  по  крутизне  спуск (с учетом      сопротивления кривых) протяжением не менее тормозного пути.

Станционный  пост  централизации.  Пост  на станции, в котором      сосредоточено   управление   группой  централизованных  стрелок  и      сигналов.

Станционные пути.   Пути   в   границах   станции  -  главные,      приемоотправочные,     сортировочные,      погрузочно-выгрузочные,      вытяжные,   деповские   (локомотивного   и   вагонного  хозяйств),      соединительные (соединяющие отдельные парки на станции,  ведущие к      контейнерным  пунктам,  топливным  складам,  базам,  сортировочным      платформам,  к пунктам  очистки,  промывки,  дезинфекции  вагонов,      ремонта  подвижного  состава  и  производства других операций),  а      также прочие пути,  назначение которых определяется  производимыми      на них операциями.

Станционная радиосвязь. Комплекс стационарных и подвижных технических средств радиосвязи, обеспечивающий связь между дежурными по станциям и машинистами маневровых локомотивов, работниками занятыми в технологических процессах по приему, отправлению, формированию и расформированию поездов и маневровыми передвижениями на станциях

Стрелка.  Часть  стрелочного  перевода,  состоящая  из  рамных      рельсов, остряков и переводного механизма. При наличии крестовин с      подвижным сердечником в понятие стрелки входит и крестовина.

Стрелка    нецентрализованная.    Стрелка,   остряки   которой      переводятся    вручную    при    помощи    переводного   механизма      непосредственно у стрелки.

Стрелка  централизованная.  Стрелка,  остряки  которой  (а при      наличии   крестовины   с   подвижным   сердечником   и  сердечник)      переводятся   специальными  устройствами,  управляемыми  с  одного      центрального пункта.

Стрелочный   перевод.   Устройство,   служащее   для  перевода      подвижного  состава  с  одного пути на другой. Стрелочные переводы      состоят  из  стрелок, крестовин и соединительных путей между ними.    Крестовины могут быть с неподвижным или подвижным сердечником.

Стрелочный  пост.  Один  или  несколько  стрелочных  переводов      нецентрализованного   управления,   обслуживаемых  одним  дежурным      стрелочного поста.

Стрелочный    район.   Группа   смежных   стрелочных   постов,      находящихся  под  контролем  одного старшего дежурного стрелочного      поста.

Съемные подвижные единицы. Съемные дрезины, ремонтные вышки на      электрифицированных       участках,       путевые       вагончики,      путеизмерительные,  дефектоскопные  и  другие  тележки и подвижные      единицы,  которые  могут  быть  сняты  с  пути  обслуживающими  их      работниками вручную.

Технологический железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт  организаций, предназначенный для перемещения товаров на территориях указанных организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом для собственных нужд указанных организаций.

Торможение  служебное. Торможение ступенями любой величины для      плавного   снижения   скорости  или  остановки  поезда  в  заранее      предусмотренном месте.

Торможение экстренное. Торможение, применяемое для немедленной      остановки поезда путем экстренной разрядки магистрали и реализации      максимальной тормозной силы.

Тормозной  путь.  Расстояние,  проходимое  поездом за время от      момента  перевода  ручки  крана  машиниста  или  крана экстренного      торможения  в  тормозное  положение до полной остановки. Тормозные      пути  различаются  в  зависимости  от  вида торможения (служебное,      полное служебное и экстренное).

Уклон.  Элемент  продольного  профиля  железнодорожного  пути,      имеющий   наклон   к   горизонтальной  линии.  Уклон  для  поезда,      движущегося  от  низшей  точки  к  высшей,  называется подъемом, а      обратно - спуском.

Улавливающий   тупик.   Тупиковый  путь,  предназначенный  для      остановки  потерявшего  управление  поезда  или  части  поезда при      движении по затяжному спуску.

Энергодиспетчерская связь. Комплекс технических средств фиксированной связи, обеспечивающий связь между энергодиспетчером и работниками дистанций электроснабжения.